ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

ШУÖМ

от 26 декабря 2017 года                                                                                               № 12/2238

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2007 года № 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета", администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить суммарную годовую потребность в ассигнованиях для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» как сумму годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и искусственных сооружений на них согласно приложению 1.

3. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и искусственных сооружений на них в размере согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района                                                            Л.Ю. Доронина

# Приложение 1 к Постановлению

администрации муниципального образования

муниципального  района «Сыктывдинский»

от 26.12.2017 года №12/2238

Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

1. Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Правила) разработаны в целях:

методического обеспечения установления экономически обоснованных финансовых затрат на выполнение необходимого комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;

обеспечения эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;

обеспечения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и дорожных сооружений в соответствии с нормативными требованиями.

2. Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», направляемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - автомобильные дороги), в том числе мостовых сооружений, наплавных мостов, ледовых переправ, технических средств организации движения и судовой сигнализации, устанавливается на основе утвержденных нормативов финансовых затрат.

3. Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на капитальный ремонт автомобильных дорог (А кап. рем.) (тыс. рублей) рассчитывается по следующей формуле:

А кап. рем. = SUM {Нi кап. рем. x Kк.в. / 100 x

x (Zкап.рем.1 x Lкап.рем.1 + Zкап.рем.2 x Lкап.рем.2 +

+ ... Zкап.рем.i x Lкап.рем.i)},

где:

Н кап. рем. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт i автомобильной дороги каждой категории (тыс. рублей/км). Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог учитывает полный комплекс работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, предусмотренный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

K - индекс-дефлятор по капитальным вложениям (инвестициям) на год к.в. планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов на соответствующие годы), предоставляемый Министерством экономического развития Республики Коми для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год (плановый период) (%);

Zкап. рем. 1, 2 ... i - коэффициент, который определяется по следующей формуле:

Zкап. рем. 1, 2 ... i = Нiкр расч. / Нiкап. рем.,

где:

Нiкр расч. - стоимость предусмотренных проектно-сметной документацией фактических видов и объемов работ, определенных на основании данных диагностики, на 1 км автомобильной дороги каждой категории, подлежащей капитальному ремонту на год планирования (тыс. рублей/км);

Lкап. рем. 1, 2 ... i - протяженность автомобильной дороги каждой категории (км), подлежащей капитальному ремонту на год планирования, определяемому на основании данных проведенной диагностики, с учетом нормативных межремонтных сроков проведения капитального ремонта, приведенных в таблице 1 настоящих Правил.

## Таблица 1

Нормативные межремонтные сроки

проведения капитального ремонта

(лет)

| Типы дорожной одежды | Категории автомобильных дорог |
| --- | --- |
|  | II | III | IV | V |
| Капитальный | - | - | 12 | 12 |
| Облегченный | - | - | 10 | 10 |
| Переходный | - | - | 5 | 5 |
| Низший | - | - | - | 3 |

4. Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на ремонт автомобильных дорог (А рем.) (тыс. рублей) рассчитывается по следующей формуле:

А рем. = {Нiрем. x Kк.в. / 100 x (Zрем.1 x Lрем.1 +

+ Zрем.2 x Lрем.2 + ... + Zрем.i x Lрем.i)},

где:

Нiрем. - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильной дороги каждой категории (тыс. рублей/км). Норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог учитывает полный комплекс работ по ремонту автомобильных дорог, предусмотренный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

Kк.в. - индекс-дефлятор по капитальным вложениям (инвестициям) на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов на соответствующие годы), предоставляемый Министерством экономического развития Республики Коми для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год (плановый период) (%);

Zрем. 1, 2 ... i - коэффициент, который определяется по следующей формуле:

Zрем. 1, 2 = Нipрасч. / Нiрем., ip

где:

Нipрасч. - стоимость предусмотренных проектно-сметной документацией фактических видов и объемов работ, определенных на основании данных диагностики, на 1 км автомобильной дороги каждой категории, подлежащей ремонту на год планирования (тыс. рублей/км);

Lрем. 1, 2 ... i - протяженность автомобильной дороги каждой категории (км), подлежащей ремонту на год планирования, определяемому на основании данных проведенной диагностики, с учетом нормативных межремонтных сроков, приведенных в таблице 2 настоящих Правил.

## Таблица 2

Нормативные межремонтные сроки

проведения ремонта

(лет)

|  | Категории автомобильных дорог |
| --- | --- |
|  | II | III | IV | V |
| Ремонт | - | - | 6 | 5 |

Межремонтный срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категорий с переходными и низшими типами дорожной одежды принимают равным 3 годам.

5. Общая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на год планирования определяется как сумма размера ассигнований на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги каждой категории.

6. Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту мостовых сооружений и дорожных сооружений определяется на основании данных диагностики, специализированных обследований и испытаний в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом нормативных межремонтных сроков, приведенных в таблице 3 настоящих Правил.

## Таблица 3

Нормативные межремонтные сроки

проведения капитального ремонта и ремонта

мостовых сооружений и дорожных сооружений

(лет)

|  | Типы конструкции пролетных строений мостов и путепроводов | Наплавные мосты |
| --- | --- | --- |
|  | железобетонные | металлические | деревянные |  |
| Капитальный ремонт | 30 | 42 | 15 | 20 |
| Ремонт | 20 | 25 | 10 | 10 |

7. Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на содержание автомобильных дорог (Асод.) (тыс. рублей), в том числе на содержание автомобильной дороги каждой категории, содержание мостовых сооружений, наплавных мостов, ледовых переправ, технических средств организации движения и судовой сигнализации, рассчитывается по следующей формуле:

А сод. = Асодад + Асодм + Асоддс + Асодпр,

где:

Асодад - размер ассигнований на выполнение работ по содержанию каждой автомобильной дороги каждой категории (тыс. рублей), который рассчитывается по следующей формуле:

А содад = SUM {Нiсод.ад x Kп.ц. / 100 x

x (Zэк1 x Lэк1 + Zэк2 x Lэк2 + ... + Zэк1 x Lэк1)},

где:

Нiсодад - норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильной дороги каждой категории (тыс. руб./км);

Kп.ц. - индекс потребительских цен на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов на соответствующие годы), предоставляемый Министерством экономического развития Республики Коми для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»на соответствующий финансовый год (плановый период) (%);

Zэк1, 2 ... i - коэффициент, учитывающий изменение стоимости работ по содержанию автомобильных дорог в зависимости от эксплуатационной категории автомобильной дороги, принимаемый по таблице 4 настоящих Правил.

## Таблица 4

Коэффициенты,

учитывающие изменение стоимости работ по содержанию

автомобильных дорог в зависимости от эксплуатационной

категории автомобильной дороги

|  | Эксплуатационная категория автомобильной дороги |
| --- | --- |
|  | ПЭ | IIIЭ | Г7Э | V3 |
| Содержание | 2,50 | 1,83 | 1,24 | 1 |

Lэк1, 2 ... i - протяженность автомобильной дороги каждой категории, определяемая по данным учета на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений (Асодм) (тыс. рублей) рассчитывается по следующей формуле:

Асодм = SUM (Нiсодм x Kп.ц. / 100 x Liм),

где:

Нiсодм - норматив финансовых затрат на содержание мостовых сооружений (тыс. руб./п.м);

Kп.ц. - индекс потребительских цен на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов на соответствующие годы), предоставляемый Министерством экономического развития Республики Коми для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий финансовый год (плановый период) (%);

Liм - длина мостовых сооружений (п.м), определяемая по данным учета на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.

Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на содержание наплавных мостов, ледовых переправ, технических средств организации движения и судовой сигнализации дорожного движения (Асоддс) рассчитывается по следующей формуле:

Асоддс = SUM (Нiсоддс x Kп.ц. / 100 x Liдс),

где:

Нiсоддс - норматив финансовых затрат на содержание наплавных мостов, ледовых переправ, технических средств организации движения и судовой сигнализации (тыс. руб./п.м или км);

K - индекс потребительских цен на год планирования (при расчете на

Liдс - длина дорожных сооружений (п.м или км), определяемая по данным учета на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.

Размер ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (Асодпр) (тыс. рублей) на выполнение работ по горизонтальной разметке проезжей части, по озеленению, по приведению дислокаций дорожных знаков в соответствие с утвержденными схемами и прочих работ по содержанию, подлежащих выполнению с периодичностью, установленной действующими нормативно-техническими документами, определяется на основании утвержденных схем дислокаций дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части и данных проектно-сметной документации.

8. Нормативы финансовых затрат Нiсодад, Нiсодм, Нiсоддс учитывают виды работ по содержанию автомобильных дорог, специализированному содержанию мостовых сооружений, наплавных мостов, ледовых переправ, технических средств организации движения и судовой сигнализации, предусмотренные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

Приложение 2 к Постановлению

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

от 26.12.2017 г. №12/2238

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

## Нормативы

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения

| Вид работ | Нормативы финансовых затрат по категориям автомобильных дорог с НДС, тыс. руб./км |
| --- | --- |
|  | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | - | - | 19 870,30 | 13 609,80 |
| Ремонт | - | - | 12 743,60 | 9 301,90 |
| Содержание | - | - | 135,0 | 123,0 |

## Нормативы

финансовых затрат на содержание мостовых сооружений

на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения

| Содержание искусственных сооружений | Нормативы финансовых затрат на содержание 1 п.м мостовых сооружений по эксплуатационным категориям (тыс. руб./п.м) |
| --- | --- |
|  | в капитальном исполнении |
|  | Iг <*> | IIг | IIIг | Iэ | IIэ | IIIэ |
| Мостовые сооружения |  | 3,300 | - | 5,576 | 5,168 | 6,310 |

--------------------------------

<*> "г" - мосты, находящиеся на гарантийном обслуживании после ввода их в эксплуатацию.