ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Генеральный план

сельского поселения «Выльгорт»

Обоснование.

Пояснительная записка

Том 2

Главный инженер института	А.В.Шустиков

Главный архитектор института	                                      А.В.Гришин

Главный архитектор проекта	                                      Т.Г.Пушко

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	4

Состав проектных материалов	5

Введение.Цели и задачи проекта	6

1. Общие сведения о сельском поселении Выльгорт  и Сыктывдинском муниципальном районе	8

2. Инженерно-геологические и природные условия	9

3. Аналитические материалы современного состояния села	10

3.1. Планировочная характеристика села	_____________________________10

3.2. Градообразующие кадры	___________________________________11

3.3. Население 	_________________________________________________12

3.4. Жилой фонд	_______________________________________________13

3.5. Общественная застройка	___________________________________14

3.6. Улицы, дороги, внешний транспорт	_____________________________16

3.7. Выводы комплексного градостроительного анализа территории	18

4. Обоснование решения задач территориального планирования	20

4.1. Планировочные ограничения использования территории	21

5. Основные положения  и мероприятия по развитию планировочной

структуры	28

5.1. Направление по социально-экономическому развитию  территории. Население	29

5.2. Функциональное зонирование территории	30

5.3. Новое жилищное строительство и реконструкция. Жилищный фонд	31

5.4. Развитие производственных объектов	34

5.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры	35

5.6.	Развитие природно-экологического каркаса территории. Развитие системы озеленения	37

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры	38

6. Охрана окружающей среды	45

7. Развитие инженерной инфраструктуры	47

7.1. Водоснабжение и канализация	47

7.1.1. Водоснабжение	48

7.1.2. Канализация	50

7.2. Теплоснабжение. Газоснабжение	68

7.2.1. Теплоснабжение	68

7.2.2. Газоснабжение	73

7.2.3. Охранная зона	77

7.3. Электроснабжение	80

7.3.1.Проектируемое электроснабжение	85

7.3.2. Электропотребление	91

7.3.3. . Наружное освещение	92

7.3.4 Связь	93

7.3.5. Телефонизация	94

7.3.6. Радиофикация	95

8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8.1 Источники техногенных ЧС

8.2. Источники природных ЧС.

9. Технико-экономические показатели	101

# Авторский коллектив

| Генеральный директор | – А.А.Макавкин |
| --- | --- |
| Главный инженер института А.В.Шустиков | – А.В.Шустиков |
| Главный архитектор института | – А.В.Гришин |
| Главный архитектор проекта | – Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | -Т.В.Ермакович - О.В.Жданова |
| Инженеры Инженер по водоснабжению и канализации Инженер по теплоснабжению и газоснабжению Инженер по электрическим сетям | – О.А.Чир - Е.А.Белоголова - В.Г.Михайлова - П.А.Ландрев - Т.А.Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А.Коданев |

Проект выполнен при организационном и творческом участии специалиста Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми  главного архитектора Сыктывдинского района Смирновой Н.В.

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1.Текстовые материалы |
| Том 1 | Генеральный план сельского поселения «Выльгорт». Положение о территориальном планировании |  |
| Том 2 | Генеральный план сельского поселения «Выльгорт». Обоснование. Пояснительная записка. |  |
| 2. Графические материалы |
|  | Часть I. |  |
| 1 | Раздел I. Основной чертеж генерального плана. Основной чертеж генерального плана. Схема функциональных зон, М 1:10 000 |  |
| 2 | Раздел II. Схемы границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема положения МО МР «Сыктывдинский» в составе Республики Коми. Схема границ муниципального образования сельского поселения «Выльгорт» |  |
| 3 | Раздел II. Схемы границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема современного использования территории. (Опорный план), М 1:10 000 |  |
| 4 | Раздел II. Схемы границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема зон с особыми условиями использования территорий, М 1:20000 |  |
| 5 | Раздел II. Схемы границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:20000 |  |
| 6 | Раздел III. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема развития транспортной инфраструктуры, М 1:20 000 |  |
| 7 | Раздел III. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и канализация, М 1:20 000 |  |
| 8 | Раздел III. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Теплоснабжение, М 1:20 000 |  |
| 9 | Раздел III. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Газоснабжение, М 1:20 000 |  |
| 10 | Раздел III. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, М 1:20 000 |  |
|  | Часть II. |  |
| 1 | Проект планировки перспективной застройки, М 1:2000 |  |
| 2 | Раздел «Характеристика современного состояния застройки и разработка предложений по проведению ремонтно-реконструктивных работ центральной части села». |  |
| 3. Электронная версия проекта |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате JPG, на DVD-ROM |  |

Введение. Цели и задачи проекта

Генеральный план сельского поселения Выльгорт  разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» по муниципальному контракту №6 от 11.08.2008 г., на основании Технического задания на выполнение проекта «Корректировка генерального плана сельского поселения Выльгорт», согласованного  главой   муниципального района - руководителем администрации района  «Сыктывдинский» Рудольфом А.А. и руководителем администрации сельского поселения «Выльгорт» Бараксановой В.В., утвержденного Министром архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеевым И.А. от 16ноября 2006 года.

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,  градостроительная документация направлена на определение назначения территории,  исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2012 год

II этап, расчетный срок – 2020 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы оцифрованные картографические материалы на территорию села Выльгорт 1985г., выполненные ГУ «ТФИ Республики Коми» в 2007 году.

Понятие населенный пункт  село Выльгорт  включает в себя несколько районов жилой, общественной и промышленно-коммунальной застройки. Для удобства в проекте сохраняются и приводятся их исторически сложившиеся названия: м.Птицефабрика, п.Важелью, районы Дав, м.Ёля-ты.

Генеральный план сельского поселения «Выльгорт» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Коми от 05 марта 2005 года N 11-РЗ   «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми»

- Закон Республики Коми от  06 марта 2006 года N 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве   Республики Коми»

- Закон Республики Коми от 08 мая 2007г. №43-РЗ  «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74 Новая редакция;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом  министерства архитектуры, строительства  и коммунального хозяйства республики коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД  (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД)

Цель генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной сельской среды,  градорегулирующий документ комплексно решающий социальные и архитектурно-планировочные, экологические, транспортные и инженерные потребности жизнедеятельности сельского поселения. Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка  мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция, благоустройство и развитие территорий;

- резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране природного наследия, охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию зеленых насаждений и благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- мероприятия по охране культурного наследия.

- Общие сведения о сельском поселении Выльгорт и Сыктывдинском районе.

В состав муниципального образования на территории поселения Выльгорт входит село Выльгорт.

Муниципальное образование на территории поселения Выльгорт имеет статус сельского поселения.

Административным центром муниципального образования на территории поселения Выльгорт является село Выльгорт.

Село  Выльгорт. является административным центром административно-территориального образования - Сыктывдинского района.

Состав административной территории - села Выльгорт с подчиненной ему территорией, ее административный центр и границы:

-  в состав административной территории входят село Выльгорт и прилегающие к нему земли.

- административным центром административной территории является село Выльгорт.

В состав муниципального образования муниципального района на территории Сыктывдинского района входят территории поселений: Мандач, Нювчим, Яснэг, Выльгорт, Зеленец, Лэзым, Озёл, Пажга, Палевицы, Слудка, Часово, Шошка, Ыб.

Муниципальное образование на всей административной территории Сыктывдинского района имеет статус муниципального района.

Административным центром муниципального образования муниципального района на территории Сыктывдинского района является село Выльгорт.

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» находится в юго-западной части Республики Коми.  Является спутником столицы и  окружено – Койгородским, Сысольским, Усть-Вымским, Княжпогостким, Корткеросским районами и Архангельской областью. Небольшая территория района, которая занимает 1,8% площади Республики Коми – 7404,7 кв.км., достаточно плотно населена.  В районе 49 населенных пунктов, которые объединены  в 13 сельских поселений. Население района составляет 23,5 тысячи человек. Число жителей на 1 кв. км – 0,3 человек.

Сыктывдинский район – самый крупный сельскохозяйственный район Республики Коми, занимает первое место в Республике Коми по выпуску некоторых категорий продукции сельского хозяйства. К ведущим предприятиям района относятся ОАО «Зеленецкая птицефабрика», ОАО «Зеленецкий свинокомплекс» в октябре 2008г. вошел в состав ОАО «Зеленецкая птицефабрика» как подразделение «Зеленецкий свинокомплекс», ООО «Сыктывкарская птицефабрика». Промышленное производство разделено между лесозаготовительной и пищевой отраслями, представлено обрабатывающими производствами (пиломатериалы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты)

Природа. По территории района протекают две реки Сысола и Вычегда. Район богат лесами, которые занимают 85% земель района, запас лесонасаждений составляет 65 тыс.куб.м. Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Чернамский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, ондатра).

Сельское поселение «Выльгорт» охватывает территорию 887,9 кв.км.

Село Выльгорт - историческое село, в 2006 году ему исполнилось 420 лет. Сначала появилось  деревня Алексеевка, по имени основателей,  а название «Выльгорт»  появилось позже,  что в переводе с коми означает «новый дом». Село Выльгорт примыкает к столице Республики Коми городу республиканского значения   Сыктывкару с юго-запада.

Численность населения Выльгорта на 1января 2008 года составляет

11676 человек, на 1января 2009 года – 11335 человек.

- Инженерно-геологические и природные условия.

Рельеф территории села и прилегающих территорий ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, глубина которых местами превышает 15 метров, а ширина 120 метров. Общий уклон территории с северо-запада на юго-восток.

По схематической карте климатического районирования Выльгорт относится к району I, подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -360 С.

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -250 С.

Продолжительность отопительного периода равна 243 суткам при среднесуточной температуре -7,40 С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

3.Аналитические материалы современного состояния села

3.1.Планировочная характеристика села

Село Выльгорт примыкает к г.Сыктывкару. Селитебная территория линейно вытянута  вдоль Сысольского шоссе и ограничена с северо-востока железнодорожной веткой, являющейся границей города Сыктывкара, с северо-запада и севера - землями сельскохозяйственного назначения, с южной стороны -федеральной автодорогой «Вятка».  Производственно-промышленные зоны единой площадкой размещены в юго-западной  части поселения и частично в северо- восточной части.

Жилая застройка различна как по материалу стен, так и по этажности. Это застройка:

усадебная  - индивидуальными жилыми домами с участками;

2-хэтажная многоквартирная в деревянном исполнении (8-12квартирые дома);

5-и этажная в кирпичном и панельном исполнении – центральная часть села.

Имеются участки застройки деревянными домами в аварийном состоянии, подлежащие сносу.

Основные улицы  и дороги с асфальтобетонным покрытием, жилые улицы не благоустроены.

Здания и сооружения общественной застройки в деревянном и кирпичном исполнении сосредоточенны на главной улице села, образуют общественный центр линейной протяженностью.

3.2.Градообразующие группы.

| № п/п | Градообразующие группы | Настоящее время, на 01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 302 |
| 2 | Строительные организации | 315 |
| 3 | Сельскохозяйственные предприятия | 470 |
| 4 | Прочие отрасли | 3005 |
|  | Всего: | 4092 |

Краткая характеристика основных градообразующих предприятий

1.ООО «Сыктывкарская птицефабрика» - выпускаемая продукция - производство и переработка мяса птицы, яйцо. Численность работающих 580 человек.

2. ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» - производство валяной обуви, торгово-закупочная деятельность. Численность работающих – 95 человек.

3.ОАО   по выращиванию продуктов растениеводства  и животноводства, с числом работающих 165 человек и объемом выпускающей продукции 16040 тыс.рублей в год.

4. ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» оказывает жилищно-коммунальные услуги, численность работающих 250 человек, и объемом оказываемых услуг на 34668,5 тыс.рублей в год.

5.Деревообрабатывающая фабрика (ДОФ)  ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» - строящееся предприятие  по производству продукции деревопереработки – деревянных изделий и конструкций (панель, брус) для деревянного домостроения и прочих изделий из древесины. Численность работающих  до 200 человек.

6.Завершение строительства нового аэропорта в г. Сыктывкаре в СП «Выльгорт» (м. Соколовка  в 25 км от города Сыктывкара,  от села Выльгорт – 18 км), в рамках реализации Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 годы)».

3.3.Население.

На 1 января 2009 года численность населения сельского поселения Выльгорт составляет 11335 человек.

Динамика численности населения

| Год (на 01 января ) | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| 1993 | 11200 |
| 2005 | 10914 |
| 2006 | 10739 |
| 2007 | 11041 |
| 2008 | 11676 |
| 2009 | 11335 |

Механическое движение населения (человек)

|  | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибыло за год | 2471 | 275 | 547 | 770 | 371 |
| 2 | Выбыло за год | 1720 | 369 | 244 | 157 | 746 |
| 3 | Прирост | +751 | -94 | +303 | +613 | -375 |

Естественный прирост населения (человек)

|  | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось | 148 | 166 | 97 | 139 | 208 |
| 2 | Умерло | 198 | 247 | 98 | 117 | 174 |
| 3 | Прирост | -50 | -81 | -1 | +22 | +34 |

Возрастная структура населения (человек)

| № пп | Возрастная группа | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Дети до 18 лет | 2432 | 21,45 |
| 2 | Трудоспособный возраст: | 6798 | 59,98 |
|  | Женщины 19-50 года | 3609 |  |
|  | мужчины 19-59 лет | 3189 |  |
| 3 | Лица старших возрастов | 2105 | 18,57 |
|  | женщины старше 50 лет | 1407 |  |
|  | мужчины старше 55 лет | 698 |  |
|  | ИТОГО: | 11335 | 100 |

Трудовая структура населения (человек)

| № пп | Группа населения | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Самодеятельное население | 7002 | 60,0 |
|  | Градообразующая группа | 5026 | 43,1 |
|  | Обслуживающая группа | 1976 | 16,9 |
| 2 | Несамодеятельное население | 4674 | 40,0 |
|  | ИТОГО: | 11676 | 100 |

Численность занятого населения (человек)

| № пп | Численность населения | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | В материальной сфере, всего | 4092 | 67,4 |
|  | в том числе |  |  |
|  | промышленность | 287 | 4,9 |
|  | строительство | 304 | 5,2 |
|  | сельское хозяйство | 468 | 7,9 |
|  | прочие | 2912 | 49,4 |
| 2 | В обслуживающей сфере, всего | 1927 | 32,6 |
|  | ИТОГО: | 5898 | 100 |

3.4. Жилой фонд.

Общее количество жилого фонда составляет – 274,66 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 24,23 кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2009 г. – 11335 человек)

Жилой фонд по видам собственности (всего)

| № пп | Принадлежность жилого фонда | тыс.м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный | 100,40 | 36,6 |
| 2 | Частный | 174,26 | 63,4 |
|  | Всего: | 274,66 | 100 |

Распределение существующего жилищного фонда по этажности.

| № п/п | Наименование | тыс.м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этажный | 162,924 | 60,8 |
| 2 | 2-3 этажный | 37,778 | 13,0 |
| 3 | 4-5 этажный | 67,20 | 22,5 |
|  | Всего: | 267,902 |  |
|  | Новое жилищное строительство | 10,726 |  |

Характеристика технического состояния (% износа) жилого фонда.

| № пп | Наименование | Всего кв.м. общей пл. | В том числе, % износа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30% | 31-65% | Выше 65% |
| 1 | Муниципальный | 100,40 | 60,0 | 30,0 | 10,4 |
| 2 | Частный фонд | 174,26 | 100,0 | 54,26 | 20,0 |
|  | Итого: | 274,66 |  |  | 30,4 |

Характеристика муниципального жилого фонда

| № пп | Всего количество квартир | 1- комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2028 | 334 | 1060 | 605 | 29 |

Частный жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами в деревянном и кирпичном исполнении.

Жилой фонд села  не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроена в основном 2,4-5-х этажная застройка в центральной части села  . Частный жилой фонд благоустройства почти не имеет.

Ветхий и аварийный жилой фонд – общей площадью 26,11 тыс.кв.м., из них 48 домов муниципального фонда в деревянном исполнении, общей площадью 17,645 тыс.кв.м; 8 домов в частном фонде.

3.5. Общественная застройка.

Общественная застройка сложилась в основном вдоль центральной улицы Д.Каликовой и имеет линейную структуру, здесь размещены основные общественно-культурные, торговые и административные здания. Подцентр общественной застройки имеется  в м.Птицефабрика.

Общеобразовательные школы.

Три общеобразовательные школы, общей вместимостью 2547 учащихся. Две школы в кирпичном исполнении -  начальная школа на 80 мест в м.Птицефабрика и школа на 624 учащихся в центре села. Школа на 1176 учащихся в панельном исполнении в центре села.

Детские дошкольные учреждения.

Сеть детских дошкольных учреждений (5 объектов) значительно отстает от потребности, часть их малоемки – 50 мест и размещены в деревянных строениях. На  центральной улице  находится детский сад-ясли на 320 мест в панельном исполнении, в м.Птицефабрика – детский сад на 140 мест в панельном исполенении.

Дома культуры и клубы

Районный Дом культуры в кирпичном исполнении с залом на 500 посадочных мест и Центр народных ремесел «Зарань» с возможностью обучить до 500 человек мастерству ремесел: керамика, художественная деревообработка, плетение из лозы и бересты, резьба по кости, кружевоплетение, текстиль, роспись по дереву и ткани.

Учебные заведения

Учебные заведения представлены средними специальными:

1. ГОУ СПО «Коми республиканский агропромышленный техникум» на 2000 учащихся, фактическая численность обучающихся в 2008-2009 учебном году – 1302 человека.

2. Музыкальная школа в кирпичном исполнении на 50 учащихся, конно-спортивная школа, спортивная школа Олимпийского резерва.

Учреждения здравоохранения

В поселке функционирует центральная  районная больница на  45  коек: отделение, терапевтическое отделение и поликлиника на 360 посещений в смену, в кирпичном исполнении.  Аптеки – 2 учреждения.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Предприятия торговли продовольственных и непродовольственных товаров представлены крупными магазинами - «Торговый центр»,  ПО «Сыктывдин» и отдельно стоящими кирпичными зданиями; встроенными магазинами в 1этажах жилых зданий и ряд мелких магазинов в деревянном исполнении. Общая площадь магазинов продуктовых товаров – 3157,4 км .м. торговой площади, непродуктовых товаров – 880 кв.м. торговой площади.

Сеть общественного питания представлена столовыми в учебных заведениях, отдельно-стоящими : столовой, кафе, кафе-баром. Общее число посадочных мест - 515 мест.

Учреждения бытового обслуживания представлены организацией ООО «Сыктывдинсервис» в количестве 25 рабочих мест.

Памятники истории и архитектуры

«Музей истории и культуры Сыктывдинского района»- музей республиканского значения, год открытия 1999 г, историческая справка – здание начальной школы, постройки 1912 года, архитектором  А.В.Холоповым.

Памятники. Памятник республиканского значения С.И.Налимову, изготовленный  из бронзы и открыт 09.11.2005 г.

Мемориальные доски выдающимся деятелям и героям  социалистического труда

Налимову Семену Ивановичу

Налимову Василию Петровичу

Пийру Вадиму Павловичу

Шишкину Виталию Евгеньевичу

Каликовой Домне Федоровне

Оплеснину Никалаю Васильевичу – Герою Советского союза

Дубровскому (Сивкову) Дмитрию Георгиевичу

Ритуальное обслуживание населения

Существующие кладбище площадью 5,5 га находящееся в юго-западной части, примыкающее к федеральной автодороге «Вятка» подлежит закрытию. В  настоящее время участок для захоронения - кладбище в северо-западной части площадью    9.0 га.

3.6. Улицы, дороги, внешний транспорт

Особенностью села Выльгорт, повлиявшей  на формирование улично-дорожной сети, является Сысольское шоссе, с которого осуществляются  въезды в село Выльгорт и м.Птицефабрика, м.Ёля-ты. Сысольское шоссе, являющееся частью Федеральной автомобильной  дороги  «Вятка», служит въездом автотранспорта в г.Сыктывкар.

Существующая сеть улиц ориентирована относительно  Сысольского шоссе параллельно и перпендикулярно ему. Сеть состоит из магистральной улицы –ул.Д.Каликовой, самой протяженной, обслуживающей основную селитебную территорию ,  и улиц местного значения.  Общее протяжение магистральных улиц составляет 29,0 километров, покрытие проезжей части – асфальто-бетонное, ширина магистральной улицы в границах застройки до 30,0 метров, жилых улиц до 15,0 метров.

В селе организованы площади возле общественных зданий:

1.Площадь  перед Домом Культуры.

2.Общественный центр у Республиканского лыжного комплекса им. Р. Сметаниной.  При пересечении Сысольского шоссе с железнодорожной веткой, идущей на ЛДК на границе Сыктывкара и Выльгорта, организован охраняемый переезд.

В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

1)благоустройство уличной сети неудовлетворительно;

2) ширина проезжих частей мала и не соответствует требованиям норм;

3) отсутствует удобная автодорожная связь разобщенных территорий друг с другом.

Внешний транспорт представлен автодорогами:

1.Сыктывкар-Мураши-Киров – III категории, являющейся участком Федеральной автомобильной  дороги  «Вятка»

2.Участок республиканской автодороги (обход  г. Сыктывкара) – II  категории.

Все подходящие автодороги имеют асфальто-бетонное прокрытие .

Общественный пассажирский транспорт представлен автобусом. Пассажирские перевозки осуществляются по 3 маршрутам, связывающим село Выльгорт с городом Сыктывкаром.

1.Сыктывкар- Выльгорт м.Птицефабрика (два маршрута)

2.Выльгорт, Центр- Выльгорт, м.Ёля-ты

Протяженность автобусной сети составляет 7,0 километров.

Хранение индивидуального автотранспорта

В зоне многоквартирной многоэтажной застройки  центральной части села хранение временное и постоянное  личного автотранспорта предусмотрено в боксовых гаражах и  на открытых площадках, количество которых недостаточно для удовлетворения возросших потребностей уровня автомобилизации населения.

Количество средств личного автотранспорта составляет - 2574  единиц.

Санитарная очистка села.

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится и  вывозится  на полигон твердых отходов ООО «Экотехнологии» города Сыктывкара. Вывоз твердых бытовых отходов с территории жилой и общественной застройки, предприятий производственной зоны  села. Выльгорт производит ООО «Шнагундай»

Вывоз и обработку твердых бытовых отходов с ООО Птицефабрика «Сыктывкарская» осуществляет Сыктывкарское унитарное предприятие «Спецтранс» по утвержденному и согласованному графику в заявленному объеме (100%)

Вывоз жидких бытовых отходов из неканализованной малоэтажной жилой застройки осуществляет ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» на КНС с.Выльгорт.

Промышленные отходы  с территорий котельных – шлак в объеме 500т/год в весенне-летний период вывозится для подсыпки территорий, дорог общего пользования села Выльгорт.

3.7. Выводы комплексного градостроительного анализа территории

Выводы комплексного градостроительного анализа территории:

1. Территориальное развитие  села осуществлялось по ранее разработанному Генеральному плану, в частности жилая усадебная застройка  индивидуальными домами с участками до 1500 кв.м. в районе Дав, Птицефабрика.

2.  Рассредоточение жилых  образований Выльгорт, Птицефабрика, Еля-ты и Важелью не создает целостности освоения территории и создания единой инфраструктуры села.  Жилое образование вдоль автодороги в юго-западном направлении, намеченное предыдущим генеральным планом  1993 года, размещено не рационально, только добавит еще географически  отдаленный квартал. Развитие новых жилых зон - перспективное строительство и строительство первоочередное  предполагает территории, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие  минимального  объема инженерной подготовки, обеспечивающие возможности минимального нарушения естественного состояния природной среды. Направление  северо-западное  земли сельскохозяйственного назначения – республиканской и долевой собственности (земельные доли) граждан.

3.Выявление планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий  привело к тому, что формирование планировочной структуры села, учитывающей возможность дальнейшего развития  можно вести в северо-западном и юго-восточном направлениях с изменением черты населенного пункта.

4. Реальные демографические процессы и сокращение производств и производственных кадров  не привели к  росту численности населения, показатель численности населения на  2009 г. – 11, 335 тыс.человек, примерно численность 1993 года.

5. Перспективные решения  по инженерной инфраструктуре, намеченные Генеральным планом 1993 г,  осуществлены не полностью.

6. Развитие  и расширение промышленных предприятий и производств, коммунально-складских организаций  не получили  развития.

7. Инженерно-строительные условия территории поселка осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и значительная часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке.

8. Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы, болотные комплексы.

8. Экологическая обстановка в целом по поселку является сложной. Размещение существующей жилой застройки возле промышленных предприятий: «Сыктывкарская птицефабрика», сапоговаляльная фабрика «Олень» и вдоль Федеральной автомобильной  дороги  «Вятка»

4. Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Выльгорт» принимается сохранение и развитие многофункционального профиля села, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами села как единый развивающийся  организм;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- максимальное использование особенностей окружающего ландшафта для достижения наивысшего потенциала застройки и комфорта среды  обитания, с  одновременно бережным отношением к природным, лесным и сельскохозяйственным ресурсам села Выльгорт;

- формирование масштабной поселению жилой среды (среднеэтажной, малоэтажной, блокированной и коттеджной), соответствующей его численности и специфике, учитывающей предпочтения в выборе среды проживания, основанном на менталитете слоев (групп) населения;

- соединение жилых образований центральной части Выльгорта и Птицефабрики  с размещением  жилой, коммунальной и общественно-деловой зонами, которое влечет за собой перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории.

- реконструкция Федеральной автомобильной  дороги  «Вятка» и ее новое прохождение позволяет в дальнейшем рассчитывать на резервные площадки для  строительства массового гражданского строительства и многофунционального общественного центра за расчетный срок проектирования.

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения села с максимальным использованием материалов и традиционных способов строительства  как особенности места расположения села, соседствующего с городом;

- развитие систем общественных центров и комплексов при ориентации на процессы постиндустриального развития поселения, происходящие в обществе: резкое увеличение объемов строительства общественно-делового и обслуживающего характера для малого и среднего бизнеса и расширение рынка жилья в связи с расслоением населения;

- модернизация промышленных предприятий и производств, расположенных вблизи жилой застройки, позволяющая довести уровень воздействия этих объектов на среду обитания до уровня нормативов;

- комплексное благоустройство существующих кварталов  - ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных коммуникаций

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем

4.1. Планировочные ограничения использования территории.

Выявление планировочных ограничений населенного пункта Выльгорт направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик.

Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории, зона подтопляемой территории сельскохозяйственного назначения в  пойменной террасе р.Сысола.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов для ЛЭП 110 кВ на расстоянии

20 м, 10 кВ – 10 метров и 5 метров при  линии с самонесущими или изолированными проводами.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям:

-федеральная автодорога «Вятка»

Категория дороги- III,  Класс - федеральная автомагистраль,

Размер охранной зоны-  200 м, размер придорожной полосы 50 метров

- региональная автодорога «Обход г.Сыктывкара»–

Класс - II, Размер охранной зоны-  200 м, размер придорожной полосы 50 метров

Железная дорога  «Белкомур» - размер охранной зоны 100 метров.

Железная дорога (ж/д ветка) – размер охранной зоны 50 метров.

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, , запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами.

г) инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения. Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Целью мероприятий на территории ЗСО является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения

Границы зон санитарной охраны I, II,  III, поясов водозабора подземных вод ЗАО «Птицефабрика» назначены согласно проекту, выполненному ЗАО «Горногеологическая компания «Миреко» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2000 году.

Граница II пояса ЗСО источника водоснабжения г.Сыктывкара вдоль  р.Сысола – составляет 500 м, согласно проекту, разработанному «КомиМелиоВодхозпроект» в 2009г.

Мероприятия по первому поясу подземных источников водоснабжения

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу :

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса -    1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса -      500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий:

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Птицефабрика Сыктывкарская» - класс II | 500 |
| 2 | Сапоговаляльная фабрика «Олень» класс IV , (Производство, ведущим фактором которого является шумовое воздействие на население.)* | 100 |
| 3 | Деревообрабатывающая фабрика – класс IV | 100 |
| 4 | Производства лесопильные – класс IV | 100 |
| 5 | Склады хранения пищевых, промышленных и хозяйственных товаров - класс III | 50 |
| 6 | Фермерское хозяйство «Эдем» - рыболовное хозяйство класс III | 300 |
| 7 | Фермерское хозяйство с содержанием животных до 100 голов - класс IV | 100 |
| 8 | Тепличные и парниковые хозяйства класс IV | 100 |
| 9 | Предприятие по переработке и хранению овощей - класс V | 50 |
| 10 | Мебельная фабрика «Олень» - класс V | 50 |
| 11 | Объекты коммунального назначения – класс V | 50 |
| 12 | Гаражи , стоянки | 50 |
| 13 | Кладбище Сельские кладбища | 300 50 |
| 14 | Котельные, ТЭЦ, класс III ** | 300 |

*Производства,  ведущим фактором которого является шумовое воздействие на население. Согласно СНиП II-12-77 «Защита от шума» настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в помещениях на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и других поселений.

**Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством .

Рёгламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной и ли жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| Р. Сысола | 200 |
| Р.Важелью | 50 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Ширина прибрежной защитной полосы  зависит от уклона берега и составляет:

Обратный, нулевой уклон – 30м;

От 3 градусов                     -   40м

3 и более градуса               -   50м.

В границах водоохранных зон на рассматриваемой территории запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых отравляющих и ядовитых веществ;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается распашка земель, складирование отвалов размываемых грунтов. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Особую группу планировочных ограничений представляют элементы природной среды: зеленые образования лесов, овраги с ручьями и возможными водоемами, живописные ландшафты и водные территории. Сохранение данных элементов  определяет формирование  природного экологического каркаса жилых и общественных территорий.

К планировочным ограничениям относятся зоны Особо охраняемая природная территория республиканского значения – комплексный заказник «Важелью»  с целью сохранения природного комплекса вдоль р.Важелью (бассейн р.Сысола) в качестве резервата для воспроизводства диких животных. Запрещенные виды деятельности: деятельность, влекущая изменение гидрологического режима, мелиорация, хранение и использование ядохимикатов, распашка земель, лесозаготовительные работы, строительство (любое), охота, рыболовство.

5.. Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории села. Освещение основных направлений экономического развития поселка входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику села и муниципального района и планировочную организацию территории.

Основные положения развития планировочной структуры села:

- формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей его численности и специфике;

- реконструкцию и модернизацию существующих промышленных предприятий и производств в области деревообработки, ввод строящегося деревообрабатывающего завода;

- модернизацию предприятий по выпуску сельскохозяйственной продукции;

- существенную поддержку науки  и научного обслуживания, и среднего специального образования;

- развитие торговли и других сфер обслуживания населения;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности (развитие комплексов учреждений культуры, центра народных ремесел, спорта).

Градостроительная  концепция  Генерального плана Выльгорта опирается на природные и планировочные  особенности поселка и направлена на поддержание сложившейся структуры (отчасти географически «разорванный») и преобразование поселка  в части  оптимальной  градостроительной организацией  всех функций поселения.  Планируется соединение жилых образований центральной части Выльгорта и Птицефабрики  развитием  селитебной, коммунальной и общественно-деловой зонами. Новое прохождение федеральной автодороги вне селитебной зоны Выльгорта дает в дальнейшем перспективные площадки для  строительства массового гражданского строительства и многофунционального общественного центра.

5.1. Направления по социально-экономическому развитию территорий. Население.

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории поселка. Освещение основных направлений экономического развития поселка входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику поселка и муниципального района и планировочную организацию территорий.

Население

При определении перспективной численности населения Выльгорта  учитывались обстоятельства: нестабильная демографическая обстановка, отсутствие теоретической методики обоснования расчетов проектного населения, увеличение числа населения за счет переселения людей из неперспективных населенных пунктов и за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных социальных программ, принятых в правительстве РФ.

численность населения принять:

первая очередь строительства - 2012 год – 13 200 человек,

расчетный срок - 2020 год – 16 500 человек.

Увеличение  населения предполагается за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных, принятых в правительстве РФ, за счет переселения людей из перспективных населенных пунктов. Близость города Сыктывкара дает возможность реализовать обеспечение работой группы населения в трудоспособном возрасте дополнительно к существующим местам приложения труда, существующим на селе.

Близость города (доступность 30-40 минут до мест приложения труда) дает возможность реализовать обеспечение работой градообразующей группы населения дополнительно к существующим местам приложения труда, существующим на селе. Согласно статистическим данным, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, средний размер домохозяйства по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в сельской местности равен 2,9 человек, что и принято в расчетах по проекту за основу.

5.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает  условия использования поселковой территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане с.п.Выльгорт функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования, требования охраны объектов и культурного населения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

  - Преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

  - Развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон

  - Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения, выходящего за расчетный срок

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане с.п.Выльгорт, относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, профессионального образования, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенного пункта. По составу размещаемых  в них объектах общественно-деловые зоны делятся на многофункциональные и специализированные. Соотношение территории в пределах многофункциональной общественной зоны принимать – участки общественной застройки - не менее 40 %, участки жилой застройки, не более 25 %, участки производственных объектов, не более10%,

- зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона объектов  среднего  профессионального образования; зона обслуживания объектов.

- Рекреационные зоны - зона скверов, садов, бульваров; зона лесопарков, зона спортивных комплексов и сооружений.

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов I-II класса санитарной классификации;  зона производственно-коммунальных объектов III-IV класса санитарной классификации

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона железнодорожного транспорта; воздушного транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий.

- Зоны специального назначения – зона кладбищ.

- Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации в штатном режиме.

- Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

Ее назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий; зона озеленения специального назначения

### 5.3. Новое жилищное строительство и реконструкция.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана Выльгорта.

Планировочные районы выделяются выраженными членением их территориями труднопреодолимыми естественными и искусственными рубежами. В кварталах размещаются участки для возведения объектов капитального строительства  жилых домов или комплексов), а также территория общего пользования – территории муниципальных объектов обслуживания, озеленения общего пользования, местных проездов. Допустимые для размещения виды объектов и их параметры назначаются градостроительными регламентами. Размещение объектов в пределах квартала, зоны определяются на основании проекта планировки, границы участков объектов устанавливаются проектом межевания.

Общее количество существующего жилого фонда составляет – 274,66 тыс. кв.м. общей площади. Жилой фонд по этажности распределяется на одноэтажные -60,8%, 2-3 этажные – 13 %, 4-5 этажные -22,5 % от общего жилого фонда.  Жилой фонд поселка не отличается высоким уровнем благоустройства, благоустроена в основном 2,4-5-х этажная застройка муниципального фонда, частный жилой фонд благоустройства почти не имеет.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий жилой фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на расчетный срок.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 26,11 тыс.кв.м. подлежит замене.

Расчет территории жилой застройки

Основными типами жилой застройки являются районы:

- Среднеэтажной застройки;

- Многоквартирной малоэтажной застройки;

- Малоэтажной блокированной застройки;

- Малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки.

Типы выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки

Предварительный расчет определения размеров жилой зоны

Расчет потребности нового строительства на численность населения -4.800 человек (16500-11700),  соответственно численность жителей  по типу застройки:

среднеэтажные жилые дома  4 этажные– 10%  = 0.48 тыс чел.

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 30%  = 1.44 тыс.чел.

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -60%  = 2.88 тыс.чел.

Укрупненные показатели территории, га на 1000 человек (пункт 5.2.13 Региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми)

0.5х8 =4.0 га

1.44х10=14.4 га

2.88х45=129.6га

Следовательно, 148,0 га территории необходимо для  организации жилой зоны нового строительства  на свободных территориях.

Расчет общей площади жилого фонда

25 кв.м. и более – расчетная норма заселения жилого фонда.

Эта величина варьируется в зависимости от типа застройки.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 419, 0 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную  обеспеченность до 25,4 кв.м. на человека.

Объем нового жилищного строительства  составит 155,0 тыс.кв.м., по структуре  жилищного строительства , позволяющей формировать разнообразную  среду обитания:

среднеэтажные жилые дома  4 этажа – 10%

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 30%

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -60% от всего объема.

Укрупненные показатели нового жилищного строительства

| Районы | Тип застройки | Общая площадь жилых домов, тыс. м2 | Население, тыс.чел. | Территория, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1очередь строительства | Многоквартирная, 2-3 эт | 15,00 | 0,50 | 3,00 |  |
|  | Малоэтажная блокированная | 30,00 | 1,00 | 15,00 |  |
| Итого: 1 очередь |  | 45,00 | 1,50 | 18,00 | Разраб..проект |
| Расчетный срок | Многоквартирная, 2-3 эт | 17,50 | 0,70 | 7,00 |  |
|  | Среднеэтажная (секционная многоквартирная, 4 эт) | 12,50 | 0,50 | 4,00 |  |
|  | Малоэтажная усадебная, с участками до 12 соток | 80,00 | 2,10 | 109,00 |  |
| Итого: за период расчетного срока |  | 110,00 | 3,30 | 120,00 |  |
| Всего: новое строительство |  | 155,00 | 4,80 | 138,00 |  |
| Перспективная застройка |  |  |  | 120,00 |  |
| всего |  |  |  | 258,0 |  |

Первоочередные мероприятия по размещению проектируемой и существующей жилой застройки.

1. В настоящее время, земли  под перспективную жилую застройку в северо-западной части села – земли сельскохозяйственного назначения.

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам

собственников

| Номер По экспликации | Наименование | Территория, га | Собственник | Использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пашня | 40,0 | Республика Коми | Размещение жилых и общественно-деловых зон |
| 2 | Пашня Сенокос Прочие | 66,94 0,60 15,54 Всего 83,08 | Аренда ГУП РК «Сыктывдинский» |  |
| 3 | Пашня прочие | 54,26 4,29 Всего 58,55 | Общедолевая собственность граждан |  |
| 4 | Пашня | 48,35 | Общедолевая собственность граждан |  |
| 5 | Пашня | 24,5 | Общедолевая собственность граждан | Размещение жилых зон на перспективу |
| 6 | Пашня | 77,18 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) |  |
| 7,7а | Пашня, луга | 148,0 | Собственник РФ (в постоянном бессрочном пользовании КНЦ УРО РАН) | Частичное включение в границу черты населенного пункта, размещение объекта транспортной инфраструктуры и общественно-деловой зоны на перспективу |
| 8 | Пашня, луга | 666,0 | Общедолевая собственность граждан |  |
| 9 | Луга | 48,4 | Аренда ГУП РК «Сыктывдинский» |  |
| 10 | Луга | 47,3 | Аренда ГУП РК «Сыктывдинский» |  |
| 11 | Луга | 88,5 | Общедолевая собственность граждан |  |
| 12 | Пашня, луга | 494,13 | Аренда ГУП РК «Сыктывдинский» |  |

Правовое регулирование отношений, возникающие в связи с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую, осуществить согласно Земельного кодекса, Федерального закона о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, законами и иными правовыми актами.

2. В настоящее время часть существующей жилой застройки расположена в границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий - специальной  территории с особым режимом использования, с  недопустимым размещением жилой застройки.

Для сохранения данной существующей жилой застройки, предприятиям: Сыктывкарская птицефабрика, сапоговаляльная Фабрика «Олень»,  цех по производству пластиковых окон «Северные народные окна», Агенство лесного хозяйства РК; ФГУ Управление «Комимелиоводхоз», Производственная база, база ООО Госавтошина, гаражный комплекс – наименование по экспликации территорий на основном чертеже генерального плана (на 01.01.2008 г.), а также проектируемым предприятиям: фермерское и тепличное хозяйство разработать Проекты санитарно-защитных зон  с целью уменьшения воздействия на среду обитания и здоровья человека, обеспечения безопасности населения.

Размер СЗЗ для действующих предприятий может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений.

3. Для существующих и проектируемых котельных размер санитарно-защитной зоны установить  в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

4. При проектировании транспортной развязки примыкания федеральной автодороги «Вятка», железнодорожного переезда, улицы Лесопарковой на въезде в г.Сыктывкар учесть существующую жилую застройку села Выльгорт. Обеспечить соблюдение санитарных разрывов от транспортной развязки, позволяющее сохранить жилую застройку и  обеспечить воздействие до значений гигиенических нормативов жилья.

5.4. Развитие производственных объектов

Развитие производственных зон  базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности и преемственность использования промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов.

В перечень объектов производственной зоны нанесены объекты предприятий, прекратившую свою деятельность. Данные объекты нанесены с целью резервирования указанных территорий для перспективного развития и размещения проектируемых производственных объектов аналогичного профиля (сельскохозяйственного, деревообрабатывающего, складского)

Расширение производственных территорий предлагается в сложившейся производственной зоне юго-западной части  и в северной части села,

Проектом предлагается вынос существующего пометохранилища Птицефабрики, размещение его на новой площадке, а также размещение скотомогильника, оборудованного в соответствии с требованиями санитарного, ветеринарного и экологического законодательства.

ООО Фермерское хозяйство «Эдем» выделен земельный участок 43,26 га в составе земель сельскохозяйственного назначения на заливных территориях, в юго-восточной части от автомагистрали.

Площадка для строительства деревообрабатывающей фабрики расположена вне производственного узла, к востоку от села, вдоль железнодорожной ветки.

Площадь территории производственной зоны села Выльгорт увеличится и составит 230 га.

5.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры

При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:

- повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для кульмассовой и спортивной работы, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, ФАП, отделение связи;

- периодический – поликлиника, клубный, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания соответствующего ранга.

- эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, специализированные клиники, другие уникальные объекты.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население Сыктывкара произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СНиП 2.07.01-89(.

Перечень новых крупных объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  | Расчетный срок |
| 1 | Больница | 100 коек |  |
|  | Поликлиника | 200 пос./см |  |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс бассейном | 500 кв. м зеркала воды | Расчетный срок Расчетный срок |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Этнографический культурно-туристский центр (Школа ремесел 2) | 1 объект |  |
| 2 | Развлекательный центр | 1 объект |  |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания первичного спроса на 16500 жителей

|  | Наименование | измерение | Норма на 1000 чел. | Расчетн.потребность | Сущ, сохран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 1650 | 465 | 1185 4объекта |
|  | Общеобразовательные школы | учащихся мест | 180 | 29700 | 1712 | 1250 1объек |
|  | Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 175 | 2887 | 384 | 2500 |
|  | Предприятия розничной торговли | -*- | 260 | 4290 | 4037 | 200 |
|  | Предприятия общественного питания, | мест | 35 | 578 | 50 | 525 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 115 | 25 | 65 |
|  | Клубы | зрит.мест | 70 | 1155 | 500 | 655 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 3 | 1 | 2 |
|  | Отделение банка | опер.касса | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Бани | -*- | 7 | 115 | 50 | 65 |
|  | Гаражи для индивидуальных машин Гаражи для индивидуальных легковых аавс автомобилей, всего | машино- мест /место | 300 | 4950 | 2574 |  |

Учреждения повседневного пользования, наиболее крупными из которых являются детские дошкольные учреждения и образовательные школы, разместятся в новых жилых кварталах. Расчет потребности и размещение объектов повседневного спроса в задачи Генерального плана не входит, так как их участки учтены в территориях кварталов. Эти задачи решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировок, проектах застройки и т.д.

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны  с учетом масштаба развития Выльгорта, как административного центра, национального ядра, спортивного центра.

Ритуальное обслуживание населения

Существующие кладбище в юго-западной части села, предлагаемое под закрытие генеральным планом 1993 года закрыть. Статус закрытого кладбища предполагает санитарно-защитную зону 50 метров. Наряду с существующим кладбищем в северо-западной части, территорию, отведенную под строительство в юго-западной части села, вдоль автодороги Объезд г.Сыктывкара обустроить под кладбище смешанного и традиционного захоронения., площадью 12 га. Размер санитарно-защитной зоны 300м.

Расчет территории кладбищ (Норма расчета 0,24 га на 1 тысячу жителей) составляет 16,5х0,24=4 га, в проекте принято21,0га

5.6.  Развитие природно-экологического каркаса территории. Развитие системы озеленения.

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения Выльгорта строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  населенного пункта в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории. С западной стороны вдоль автодороги Объезд г.Сыктывкара расположен комплексный заказник «Важелью» - объект особо охраняемой природной территории. Комплексный заказник был образован  с целью сохранения природного комплекса вдоль реки Важелью.(бассейн р.Сысола) в качестве резервата для воспроизводства диких животных.  Площадь заказника 1980 га. На территории заказника запрещается производство лесозаготовительных работ, слив в реку бытовых, сельскохозяйственных и промышленных стоков, изменение гидрологического и гидрохимического режимов, поисковые и добычные работы, строительство, распашка земель, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, мелиорация, охота и рыбная ловля.

Система озеленения села Выльгорт включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары,  пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог и др.).

Проектная система озеленения села формируется в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями Генерального плана.

Предусматривается расширение лесопарковой зоны и создание садово-парковой зоны у Лыжного республиканского стадиона, в новом жилом образовании; озеленение и благоустройство долин малых рек, ручьев, оврагов

Зеленые насаждения на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования Сквер в общественном центре Выльгорта Лесопарковая зона у Лыжного стадиона Парк Общественного центра (проектируемый) Парк у учебной зоны Профтехучилища-2 всего | 0,5 25,5 20,0 4,0 50,0 |
| 2 | Озеленение склонов вдоль ручьев и малых рек, вдоль автодороги «Вятка» | 102,0 |
| 3 | Охраняемые природные территории Ботанический сад Сельскохозяйственного техникума Ботанический сад Коми научного центра всего | 6,0 42,0 48,0 |
|  | Итого | 200,0 |

Озелененные  территории специального назначения – территория охранной зоны федеральной автодороги «Вятка»

Зона массового летнего отдыха - пляж в размере 10 га размещается на берегу р.Сысола, в близости озера Еляты.

Благоустройство пляжа, расположенного во II поясе источников водоснабжения г.Сыктывкара в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и  СаНПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» предусматривает выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории :

- оборудование канализацией и устройство водонепроницаемых выгребов  для отвода использованных вод фонтанчиков с подводом питьевой водой,

- общественные туалеты – автономные биотуалеты.;

- организацию отвода поверхностного стока,

- соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод и  к зонам рекреации водных объектов.

## 5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост как самого села, так и реализовать его уникальные функции, вытекающие из выгодного транспортно-географического положения в связи с соседством г.Сыктывкара и транспортными связями с Архангельской, Кировской областями, Ненецким, Ямало-Ненецким А.О. и Пермским краем.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселковой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Внешний транспорт

Мероприятия по совершенствованию и развитию внешнего транспорта разработаны с учетом федеральных и региональных программ. Проектные предложения направлены  на вывод  федеральной автодороги «Вятка» из жилой зоны села Выльгорт, автомобильные дороги общей сети I II категории следует проектировать в обход населенных пунктов. Новое прохождение  автодороги  запроектировано южнее  на 800 метров существующего положения, что влечет изъятие земель сельскохозяйственного назначения и размещение ее на затопляемых территориях при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности. Существующий участок автодороги от.р.Важелью по переезда с г.Сыктывкаром  переходит в категорию поселковой дороги.

Улично-дорожная сеть

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы магистральных улиц, основных и второстепенных улиц в жилой застройке, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах. Магистральные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

Магистральными улицами являются:

- ул.Д.Каликовой, протрассированная по существующей улице и являющаяся композиционной осью линейной структуры села. Протяженность улицы -

- ул.Северная, протрассированная по существующей улице до встречи с Сысольским шоссе

- новая магистральная улица, обеспечивает удобную связь  нового жилого образования, проходящая вдоль линии ЛЭП

- новая магистральная улица,  называемая «малая объездная»  дорога, окаймляющая село Выльгорт с северо-восточной стороны  и дающая возможность выйти в г.Сыктывкар дополнительно к основной сети автодорог.

В производственных зонах запроектированы дороги  обслуживающие  отдельные предприятия и связи между собой и с магистральной сетью.

Запроектированные основные жилые улицы  служат связями жилых территорий с общественным центром, внутри жилых территорий с магистральными улицами.

Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях приняты согласно СНиП , конкретные размеры красных линий должны установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Предложенные проектом типовые поперечные профили принимаем

ширину улиц в красных линиях:

- магистральные улицы –  45, 85 м

- основные улицы – 30-35 м

- жилые улицы в жилой застройке - 22-25 м

- дороги вне застройки – 15 м

В составе проектной системы улично-дорожной сети предусматривается организация и реконструкция существующих площадей. Реконструкция площади у Дома культуры предполагает организацию мест для парковки автомобилей и улучшение качества покрытия.

Новые площади организуются в общественных центрах, обслуживающие жилые кварталы,  возле предприятий, общественно-деловой зоны  перспективной  застройки.

Благоустройство территории села предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части улиц и проездов.

- обновление асфальтобетонного покрытия существующих участков улиц

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в парковой зоне.

- решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории села проектом предусматривается:

  - Проведение в первую очередь работ по благоустройству центральной улицы села и примыкающих к ней улиц, с последующей трассировкой и прокладкой новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству;

  - Проведение общеплощадочных работ по вертикальной планировке участков, подлежащих застройке частными домами.

Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности

маломобильных групп населения.

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

На перспективу основным видом транспорта остается автобус. Линии автобуса проходят по всем магистральным улицам, за исключением «малой объездной» в северо-восточном направлении. Протяженность проектной автобусной сети составит 17.0 км.

Длина пешеходных подходов от места жительства или работы до ближайшей остановки общественного транспорта принимается в зависимости от уклона местности -350-400 метров, в зоне индивидуальной усадебной застройки дальность подхода увеличить до 20%.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляеться исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне среднеэтажной, малоэтажной, блокированной малоэтажной застройки могут размещаться на участках, приближенных к жилой застройке: в пределах

- производственных и коммунально-складских зон;

- в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

- сооружения менее 100 машиномест допускается размещать в жилых кварталах.

Участки для размещения стоянок и гаражей  должны заблаговременно резервироваться на всех этапах проектирования и осваиваться по мере роста парка индивидуальных транспортных мест. Размещение в жилой застройке гаражей боксового типа допускается для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам – опорникам. такие гаражи распологаются группами, в радиусе пешеходной доступности не более 100 метров от входов в жилые дома.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах среднеэтажной застройки следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и предусматривать в пределах кварталов, при этом не следует допускать сокращение габаритов проездов до ширины менее нормативной.

Расчет территории для размещения и хранения индивидуального транспорта.

Парк автомобилей на 16, 500 тысяч человек составляет всего:

16,5х300=4950 автомашин, из них 60% принадлежат жителям, проживающим в квартирах с придомовыми  участками,

оставшуюся часть 40% - 1980 автомашин необходимо  укрыть на площадках гаражных комплексов.

Территория  комплексов 1980а/мх30, 0 кв.м=59400 кв.м, что составит 6 га.

В проекте выделены коммунальные зоны в северной части села, районе птицефабрики, всего:16 га. Расчет и размещение  стоянок  и хранения автомобилей в кварталах определяются на последующих этапах проектирования

Расчет и размещение стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах определяются на последующих этапах проектирования.

Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей, существующие станции размещаются  в специализированной зоне

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливная колонка на 500 легковых автомобилей. Учитывая выгодное транспортное положение соседства с городом (возможность решение проблемы  за счет прилегающих к селу заправок) – в настоящее время 1 объект -  АЗС   расположена в производственной зоне на въезде в г.Сыктывкар.  Перспективная АЗС  размещается в транспортном узле в районе м.Важелью.

Первоочередные мероприятия:

- На дальнейшем этапе проектирования планировки территории произвести расчет и размещение автостоянок для временного хранения легковых автомобилей  и автобусов  общественного объекта республиканского значения - Республиканского стадиона им.Сметаниной;

- расчет и размещение площадок для хранения индивидуального транспорта существующей жилой застройки 4-5этажными, малоэтажными домами в центральной части села.

6.Охрана окружающей среды

Целью разработки главы «Охрана  окружающей среды» на стадии Генерального плана  сельского поселения «Выльгорт»» является обеспечение требований по охране природы и предупреждение негативного влияния при эксплуатации проектируемой застройки в отведенных границах.

Решение вопросов охраны окружающей природной среды выполнялось в соответствии с требованиями основных нормативных документов: СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», «Положение о водоохранных зонах водных объектов и прибрежных защитных полосах», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. за № 1404 правительством РФ.

Источниками загрязнения окружающей среды являются объекты производственной зоны, объекты жилья и соцкультбыта, выбросы вредных веществ в атмосферу автомобильным транспортом. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция «Санитарно-защитные зоны» для предприятий, отдельных зданий и сооружений с технологическим  процессами, являющимися источниками производственных вредностей в зависимости от мощности, условий осуществления технологических процессов, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных веществ предусмотрены санитарно-защитные зоны

Проектом предусматривается строгое соблюдение норм санитарно-защитных разрывов, предусматривается ряд градостроительных, технических, технологических мероприятий по охране окружающей среды.

Основными неблагоприятными факторами, воздействующими на окружающую среду, являются:

- выбросы вредных веществ в атмосферу предприятий и автомобильным транспортом;

- хозяйственно-бытовые и сточные воды;

- твердые бытовые отходы.

Для  предприятий, расположенных вблизи жилой застройки модернизацию производств, позволяющая довести уровень воздействия этих объектов на среду обитания до уровня гигиенических нормативов, а также разработка и реализация проектов организации санитарно-защитных объектов с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.» Новая редакция.

Технические и технологические мероприятия

Защита от загрязнения среды канализационными стоками от зданий и сооружений производственного и общественного назначения, а также от жилых домов, обеспеченных канализацией, осуществляется путем выполнения герметичных канализационных сетей, строительства новых и сохранения в должном состоянии канализационных очистных сооружений.

Для проектируемой фермы крупного рогатого скота предусматриваются навозохранилища и жижесборники с последующей вывозкой на поля в качестве удобрений.

В гаражно-ремонтном комплексе использовались площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, мазутоуловителем, которые в настоящее время не функционируют и которые в ближайшее время должны быть восстановлены. При строительстве резервуаров для хранения нефтепродуктов предусматривается выполнение глиняного замка. Котельная размещается с подветренной стороны по отношению к жилой зоне.

Вертикальной планировкой предусматривать организованный отвод в пониженные места таким образом, чтобы обводнение территории исключалось. Ливневые стоки с улиц попадают в кюветы и частично стекают в пониженные места, частично проникают в песчаный грунт.

Санитарная очистка

Санитарная очистка в с.п.Выльгорт обеспечивает  взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные здания обеспечить централизированной системой канализации.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов г.Сыктывкара

Для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов  в автономном режиме района,  разработать правовой акт по обращению с отходами на территории района  и схему санитарной очистки сельского поселения «Выльгорт» разработать в  составе схемы территориального планирования МО МР «Сыктывдинский»

7. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.

Основанием для разработки раздела «Водоснабжение и канализация» является техническое задание на выполнение проекта «Корректировка генерального плана сельского поселения Выльгорт»  по заказу Администрации   МО МР «Сыктывдинский» №6 от 11.08.2008г.

При разработке проекта были использованы: СНиП N11-04-2003, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.04.-1-85, СНиП 2.07.-1-89, СП 40-102-2000, СанПиН 2.1.4.1110-02, Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.Новая редакция.

Существующее положение обеспеченности инженерным

оборудованием по водоснабжению и канализации   с.п. Выльгорт.

Исходные данные по существующим системам водопровода и канализации представленные  заказчиком:

1.Технический паспорт на водопровод от водонасосной  1 и  2  подъема с.Выльгорт  Сыктывдинского района  с  ситуационным   планом,  составленный  по состоянию  на 25.12.2005г.

2.Технический паспорт  на канализационную сеть до канализационной насосной станции  с.Выльгорт  Сыктывдинского  района с ситуационным планом, составленный по состоянию на 25.12.2004г.

3. План-схема «Водопровод холодного водоснабжения (Лит III).   Адрес: Республика Коми Сыктывдинский р-н с.Выльгорт  п.Птицефабрика», составленный 01.11.2006г.

4. Письмо  ЗАО «Сыктывкарская  птицефабрика» от 13.11.2006г № 01.07/818    «Информация по водоснабжению и канализации».

5.Приложение  №2 к письму администрации МОМР «Сыктывдинский»  от 18.05.2007г  № 01-18/1041 о действующих системах водопровода и канализации с.п. Выльгорт.

6. Протоколы испытаний проб питьевой воды №303 и №417, выполненные испытательной лабораторией ОАО «Коми тепловая компания»

7. Характеристика локальных очистных сооружений по ул.Северной д 3а / 15, выданных  ГУП  РК «Олимпиец» N 80 от 08.11.2006г.

7. Письмо администрации МОМР «Сыктывдинский»  № 01.18/316  от 6.02. 2009г (приложение 2).

8. Письмо администрации МОМР «Сыктывдинский»  № 01.18/342  от 10.02. 2009г. ( приложение 1).

7.1.1.    Водоснабжение.

Общие положения.

Хозяйственно-питьевое  водоснабжение  с.п.  Выльгорт  централизованное от               2 источников  -  от подземного  водозабора (месторождение «Выльгортское»)  с 5 артезианскими  скважинами и от системы водопровода  г.Сыктывкара .

артезианскими скважинами и от 5..12.2004г. по ул.Северной .

От  артезианских скважин вода  подается на  производственные  и хозяйственно-

питьевые   нужды  потребителей:  ЗАО «Сыктывкарская  птицефабрика»,  жилой район Птицефабрика, лыжный стадион им.Сметаниной.

Почти  вся селитебная территория поселения  (общественные здания  и жилые   дома с различной степенью благоустройства) и примыкающие к ней производствен- ные   объекты  снабжаются   водой  от   водопровода   города  Сыктывкара.  От городских  сетей водопровода   проложено   2 водовода  d 250 и d 500.  Водовод

d 250 из чугунных труб подключен к кольцевой сети водопровода по Сысольскому  шоссе (введен в 1963г). По справке администрации МОМР «Сыктывдинский» этот водовод в настоящее время не эксплуатируется в связи  со 100% износом.  Водовод            d 500 из стальных  труб  подключен к водоводу  d 600 по ул. Пушкина (введен в 1991г), степень износа -50%.

Для  снабжения  водой  индивидуальных  домов  на разводящих сетях  поселения  установлены  водоразборные  колонки.

В   м.Важелью  водоснабжение автономное от индивидуальных колодцев, в м. Еляты от колодцев и от водопроводных сетей Выльгорта.

Водозаборные и водоочистные сооружения.

На месторождении «Выльгортском», расположенном в пойме р. Сысолы  в  настоящее время  имеется 6 водозаборных  скважин,  из них – 5 действующих.            По  результатам  мониторинга, проведенного объединением « Полярноуралгеология» в 1984г   разведанная  мощность месторождения составляет 8.9 тыс. м3/сут.   Используемая мощность – 1.2 тыс.м3/сут. Водозаборные сооружения   состоят из 5 скважин (2 рабочие скважины  и 3 скважины в резерве.)

Данные по скважинам сведены в таблицу.

| Номер скважины | Год ввода в экспл. | Состояние скважины | Дебит м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2003 | рабочее | 1080 |  |
| 2 | 1978 | рабочее | 576 |  |
| 3 | 2004 | рабочее | 1392 |  |
| 4 | 1971 | рабочее | 648 |  |
| 5 | 1984 | рабочее | 288 |  |

Общий дебит скважин  -  3984 м3/сут.

Все скважины  используются для хозяйственно-питьевого  водоснабжения.                Вода в скважинах не соответствует нормам  на питьевую воду  по мутности, содержанию железа и марганца. Согласно  «Постановления Главы муниципального  образования «Сыктывдинский район»  от 21.07.2004г  № 7/645 утвержден проект «Зон санитарной охраны  I, II, и III поясов водозабора подземных вод  «Выльгортское»  с перечнем выполняемых мероприятий на территории поясов.  Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя  главы МО «Сыктывдинский район».

В состав сооружений для очистки подземных вод входит:

1. Станция обезжелезивания мощностью 2.8 тыс.м3/сут.

2. Резервуары чистой воды  -2 шт   общим  объемом  1000м3.

3. Насосная станция  II подъема.

Используемая мощность сооружений  - 1200м3/сут.

По справке ООО «Сыктывкарская птицефабрика»  №01.07/818  после очистки вода соответствует нормам на питьевую воду, превышений ПДК не наблюдается и у потребителя – м.Птицефабрика . Общий износ существующих сооружений и оборудования составляет 40%.

Фактический объем водопотребления  от водопровода города Сыктывкара составляет- 2400  м3/сут.  По  водоводу   вода  поступает  в  регулирующий  резервуар   емкостью 250м3,  затем   повысительной  насосной   станцией первого подъема вода  подается  в распределительную сеть к  потребителям. В районе Сельскохозяйственного техникума построена насосная станция  второго подъема с резервуаром емкостью 600м3.  Насосные  станции  оборудованы группой насосов для хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения. Качество воды  по  анализам проб воды, отобранным  в различных  местах  сети водопровода центральной части  поселения,  не  соответствует нормам  на  питьевую  воду  (по  цветности, по мутности, по содержанию  железа  и  алюминия). Происходит    повторное   загрязнение  воды   при  транспортировке  воды    по старым  заиленным, проржавевшим трубам.

Водопроводные сети.

Сети водопровода  м. Птицефабрики проложены из стальных и пластмассовых  труб d 50 – 150мм.  Магистральные  участки  сети  проложены  в  основном  из стальных труб, которые   эксплуатируются  более 25лет. Трубы  имеют большую степень износа  за  счет  внешней  и  внутренней  коррозии.  Сеть водопровода кольцевая, на сетях  установлены  колодцы  с отключающей  арматурой и  с пожарными гидрантами (6гидрантов).  Протяженность сетей м.Птицефабрика-5600м.  Водопроводная  сеть, питающаяся  от  водопровода  г.Сыктывкара,  d 50-300мм проложена  из  чугунных,  стальных,  асбестоцементных и  пластмассовых труб.   Магистральные  сети  построены  более 30 лет назад,  имеют  большую  степень износа (более 70%).  Аварийное состояние сетей приводит к частым разрывам, что ведет к потерям воды и ухудшению качества воды. Из-за разрывов  водопроводная сеть центральной части поселения является тупиковой.

Наружное пожаротушение в центральной части предусматривается от пожарных гидрантов,  которые в настоящее время располагаются на тупиковых участках.  В районах застройки  Дав 1,Дав2,Дав3 нет противопожарного водопровода и противопожарных резервуаров. Индивидуальные   дома   обеспечиваются   водой   от  водоразборных   колонок и колодцев. На сетях водопровода  с.п.Выльгорт   установлено  177 колодцев  из  сборных железобетонных  колец.  В колодцах  установлено 260 задвижек,  45 пожарных гидрантов, 10  водозаборных  колонок Протяженность  сетей   водопровода   с.п. Выльгорт  – 17800 м  (70% износа).

7.1.2.  Канализация.

Общие положения.

Система канализации с.п. Выльгорт  раздельная – хоз-бытовая и ливневая.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реки.           Хоз-бытовая  канализация  предусматривается для отвода  стоков от общественных зданий и многоэтажных жилых домов.

В  м.Птицефабрика   проложены канализационные сети с очисткой стоков на биологических очистных сооружениях производительностью 2700м3/сут  и выпуском в  р.Важелью. Очистные сооружения располагаются на территории  ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика»

Канализационные стоки центральной части поселения  системой самотечных коллекторов отводятся к главной насосной станции. Далее стоки по напорному коллектору отводятся  в сеть канализации  г. Сыктывкара .

Канализационные очистные сооружения; насосные станции.

Станция  биологической очистки  сточных  вод  ЗАО  «Сыктывкарская птицефабрика»  производительностью  2700 м3/сут  введена  в эксплуатацию в 1983г.   На  очистные  поступают  бытовые  сточные воды  от  жилого  квартала, производственные и бытовые стоки  птицефабрики.

Состав станции  очистки:

- Здание решеток:                                                                                                                 Решетки с механическим удалением отбросовРММВ-100 – 2шт.

Дробилка  ДК – 0.5.

- Песколовки горизонтальные Д=4.0м   –   2 шт.

- Распределительные устройства.

- Водоизмерительный лоток (Вентури)  –  1 шт.

- Первичные  вертикальные отстойники  9х9 м,h=3.3м - 2шт.

- Аэротенки  2-х коридорные с 25%  регенерацией  - 2шт.

- Вторичные отстойники    -  2шт.

- Аэробные сбраживатели – 2шт.

- Контактные резервуары   - 2шт

- Песковые  площадки.

11.  Иловые площадки   –   10шт.                                                                                       12.  Воздуходувная станция.

13.Насосная станция опорожнения, перекачки   сброженного  осадка, активного и избыточного ила с насосами ФГ 115/38 – 3шт.

Схема движения воды: приемная камера – решетки - песколовки –водоизмерительный лоток – первичный отстойник - аэротенк – вторичный отстойник – контактный резервуар  - выпуск  в р. Важелью.                                                Схема  движения  осадка:  аэротенк – вторичный отстойник – аэробный сбраживатель – иловая площадка – подсушивание  (хранение) - вывоз;  песок :  песколовка  – песковая  площадка (подсушивание)  – вывоз.

Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года.  Отстоенная  вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений.  Подсушенный ил на иловых площадках  хранится в течении  20-25 лет.Общий  износ  сооружений  - 40%.

Используемая мощность сооружений  -  1200м3/сут.

На лыжном стадионе им. Р. Сметаниной  (гостиница  «Олимпиец») установлены локальные очистные сооружения  типа «Топас» с расчетной производительностью 12.0 м3/сут. Очистка стоков производится мелкопузырчатой аэрацией с полным окислением. Используемая мощность на 01.11.06 г составляла  1.0 м3/сут.  Оборудование станции новое. Износ -0%. Выпуск очищенных сточных вод принят в р.Важелью

Главная насосная станция с.п. Выльгорт  мощностью 2500 м3/сут построена в 1972г. Здание кирпичное,  износ здания – 100%. Объем  приемного  резервуара  станции -600м3.  В  насосной  установлены  насосы   СМ 100-65-200  -  2шт. Используемая  мощность  станции  - 2300 м3/сут.

Канализационные сети.

Системой   хоз-бытовой   канализации   поселения  предусмотрено канализование объектов общественного назначения, коммунального хозяйства, жилых  многоквартирных  домов.  Самотечная канализация проложена из  керамических  и  абестоцементных   безнапорных труб d 150 мм - 300 мм.     Самотечный коллектор d300мм  подающий стоки к главной насосной станции по справкам администрации  имеет недостаточную пропускную способность и не позволяет подключать к коллектору строящиеся объекты. От  главной насосной станции  стоки перекачиваются по напорному коллектору d300 в систему канализации г.Сыктывкара.  Напорный   коллектор  построен в  1995г, степень износа -60%. На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец – 400шт. Общая длина труб  канализации –  12754 м. Процент износа сетей канализации -70%.

Выводы по существующему состоянию систем

водопровода и канализации  с.п. Выльгорт.

Система водопровода сельского поселения на данное время  обеспечивает подачу потребителю требуемого количества воды  от водопровода г.Сыктывкара. Но  подача  воды  происходит  по  одному   водоводу.  Система  водопровода, подающая воду на  противопожарные  нужды,  относится к  первой категории по степени обеспеченности  водой и количество напорных водоводов должно быть не менее  двух.  По справкам администрации  качество  воды в сети водопровода центральной части  поселения не  соответствует  нормам СанПиН 2.1.4.1074-01   по мутности, цветности, по содержанию железа. Происходит повторное загрязне-ние воды  при транспортировке  по старым заиленным, проржавевшим  трубам. В настоящее время магистральные сети  водопровода поселения тупиковые. На тупиковых участках установлены пожарные гидранты, что  является  нарушением  норм  пожаротушения  (СНиП  2.04.02-84  п.8.5). Водозаборные и водоочистные сооружения  Птицефабрики  обеспечивают подачу требуемого расхода  и качества  воды на производственные и хоз-питьевые нужды.  Существующие мощности сооружений используются  на 50%. По справкам  износ системы водопровода с.п. Выльгорт   – более 70%. Требуется замена и капитальный ремонт  трубопроводов с устройством кольцевых магистральных сетей, строительство водоводов  и  резервуаров чистой воды, замена оборудования.

Система канализации центральной части  сельского поселения  на данное время не обеспечивает прием  существующего количества стоков – главный  самотечный коллектор недостаточной пропускной способности. От главной насосной до сетей г.Сыктывкара проложен один напорный коллектор. Износ канализационной насосной станции – 100%, износ сетей – 70%. Требуется строительство новой главной насосной станции, строительство нового самотечного коллектора большего диаметра, строительство двух напорных коллекторов до сетей канализации  г. Сыктывкара, ремонт и замена существующих сетей и колодцев. Очистные сооружения Птицефабрики  обеспечивают  очистку и обеззараживание  существующего объема стоков. Мощность существующих очистных используется на 50%.   Износ сооружений – 40%. Требуется  ремонт очистных сооружений.  Методы очистки не соответствуют современным требованиям, в схеме  очистки нет установок  доочистки стоков, обработки осадка. Выпуск очищенных стоков производится в р.Важелью и далее в р. Сысола. Река  Сысола  относится к 1 категории водопользования. Качество воды водоема в расчетном створе после выпуска очищенных сточных вод должно соответствовать нормам приложения 1 СанПиН 2.1.5.980-00.

Расчетные расходы воды и стоков на расчетный срок.

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для с.п. Выльгорт.

Общие данные для расчетов

Население:   на  расчетный срок – 16500чел.

в  т.ч.  существующее                 –11700 чел.

в  т.ч.  в  проектируемом фонде  -   4800 чел.

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.

Все дома  принимаются с полным    благоустройством.

1. Многоквартирные  дома – с ваннами с централизованным горячим водоснабжением.

2. Малоэтажные  дома, индивидуальные дома   – с ваннами  и местными   водонагревателями.

Расходы воды  на расчетный срок.

Водоснабжение  с. Выльгорт предусматривается от  двух  источников:  м.Птицефабрика с населением  – 2800 чел, м.Важелью с населением 1000чел.  - от  подземного  водозабора  ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика».

Центральная часть с населением -9700чел,  Дав 1,2,3 с населением – 2000чел,            м. Еляты с населением 1000чел   снабжаются водой от водопровода  г.Сыктывкара   Нормы водопотребления  принимаются согласно п.2.10  СНиП 2.04.02-84*  табл. 4      – 600 л/сут на 1 человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на нужды жилых и общественных  зданий, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

I. Расчетные  расходы   воды  от  водопровода  г.Сыктывкара.

( Центральная часть, м.Дав 1,2,3, м.Еляты)

Число жителей – 9700 + 2000 + 1000 = 13700чел.

1.Среднесуточный расход  (за год).

Qcут.ср.=  600 х 13700 / 1000=8220.0 м3/сут

2. Максимально - суточный расход.

Qсут.макс.=Ксут.макс..х Qсут.ср.=1.1х8220=9042.0 м3/сут

Ксут.макс =1.1  ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84)

3. Расчетный часовой расход

q час.макс.=Кчас.макс.х Qcут.макс ./ 24=1.46 х 9042.0  /  24 = 550.06м3/час

Кчас.макс= a макс х б макс=1.2 х 1.22 =1.46 (п.2.2 , табл.2 СНиП 2.04.02-84)

4. Максимально-секундный расход.

q cек = q час.макс./ 3.6 =550.06 / 3,6=152.80 л/

Расходы на пожаротушение.

1.Наружное пожаротушение:                                                                                                                 Согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5, 6  принимается  2 пожара  с  расходом  по 15 л/сек. q=15 х 2 = 30.0л/сек

2. Внутреннее пожаротушение.

Принимается расход    2 струи  по  5л/сек ,  q=2х5.0 = 10л/сек

3.Общий расход на пожаротушение: q= 30.0 +10.0 = 40.0л/сек

Qчас =144м3/час

II. Расчетные  расходы  воды от подземного  водозабора.

( м.Птицефабрика,  м. Важелью).

Число жителей -2800 + 1000 = 3800чел.

1.Среднесуточный расход  (за год).

Qcут.ср.=  600 х 3800 / 1000=2280.0 м3/сут

2. Максимально - суточный расход.

Qсут.макс.=Ксут.макс..х Qсут.ср.=1.1х2280=2508.0 м3/сут

Ксут.макс =1.1  ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84)

3. Расчетный часовой расход

q час.макс.=Кчас.макс.х Qcут.макс ./ 24=1.812 х 2508  /  24 = 189.35м3/час

Кчас.макс= a макс х б макс=1.2 х 1.51 =1.812 (п.2.2 , табл.2 СНиП 2.04.02-84)

4. Максимально-секундный расход.

q cек = q час.макс./3.6 =189.35 / 3,6= 52.60 л/сек

Расходы на пожаротушение.

1.Наружное пожаротушение:

Согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5, 6  принимается  2 пожара  с  расходом  по 10 л/сек.,q=10 х 2 = 20.0л/сек

2. Внутреннее пожаротушение.

Принимается расход    2 струи  по  5л/сек ,  q=2х5.0 = 10л/сек

3.Общий расход на пожаротушение: q= 20.0 +10.0 =30.0л/сек

Qчас =108м3/час

Расходы стоков на расчетный срок.

Канализование   с.п Выльгорт  предусматривается  к  2 районным  системам канализации.

Подключение    канализации   м.Птицефабрика   с   населением  -   2800 чел., м.Важелью с населением – 1000чел  предусматривается  к очистным сооружениям  ЗАО  «Сыктывкарская  птицефабрика»

Подключение  канализации центральной части поселения с населением  - 9700чел, м Дав 1,2,3 с населением - 2000чел.  и м.Еляты с населением -1000 чел. предусматривается   в  канализационные сети  г.Сыктывкара  с  последующей  очисткой  на городских очистных сооружениях.

Норма водоотведения  - q =   550л/сут на 1 человека (табл.3   СНиП 2.04.03-85)

I. Расчетный расход стоков,  поступающих  в систему канализации

г.Сыктывкара. ( Центральная часть, Дав 1,2,3; м.Еляты)

Число жителей  9700 +2000 + 1000 = 13700чел.

1.Среднесуточный расход  ( за год).

Норма водоотведения  - q =   550л/сут на 1 человека (табл.3   СНиП 2.04.03-85)

Qcут.ср.=  550 х 13700 / 1000=7535.0 м3/сут

2. Максимально - суточный расход.

Qсут.макс.=Ксут.макс..х Qсут.ср.=1.1х7535.0=8288.50 м3/сут

Ксут.макс =1.1  ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84)

3. Расчетный часовой расход

q час.макс.=Кчас.макс.х Qcут.макс ./ 24=1.488 х 8288.50  /  24 = 514.0 м3/час

Кчас.макс= a макс х б макс=1.2 х 1.24=1.488 (п.2.2 , табл.2 СНиП 2.04.02-84)

4. Максимально-секундный расход.

q cек = q час.макс./3.6 =513.89 / 3,6=142.75л/сек

II.Расчетный расход стоков, поступающих на очистные  сооружения

Птицефабрики (м.Птицефабрика,  м. Важелью)

Число жителей  - 2800 + 1000 =3800чел.

1.Среднесуточный расход  ( за год).

Норма водоотведения  - q =   550л/сут на 1 человека (табл.3   СНиП 2.04.03-85)

Qcут.ср.=  550 х 3800 / 1000=2090.0 м3/сут

2. Максимально - суточный расход.

Qсут.макс.=Ксут.макс.х Qсут.ср.=1.1х2090.0=2300.0 м3/сут

Ксут.макс =1.1  ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84)

3. Расчетный часовой расход

q час.макс.=Кчас.макс.х Qcут.макс ./ 24=1.812 х 2300.0  /  24 = 173.60 м3/час

Кчас.макс= a макс х б макс=1.2 х 1.51=1.812  (п.2.2 , табл.2 СНиП 2.04.02-84)

4. Максимально-секундный расход.

q cек = q час.макс./3.6 =173.60 / 3,6=48.22 л/сек

7.1.3.  Проектные предложения.

Водоснабжение

Водоснабжение поселения предусматривается централизованным. Согласно СНиП 2.04.02-84*  п.4.4 по степени обеспеченности система водопровода                            с.п Выльгорт  относится ко второй категории.  Водоснабжение с.п. Выльгорт  оставить от  2 источников – от системы водопровода г.Сыктывкара и от подземного водозабора ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика».

Водозабор.

Подземный  водозабор – месторождение «Выльгортское» с разработанной мощностью  Q=3984.0 м3/сут обеспечивает подачу увеличенного расхода воды на расчетный срок для производственных и хоз-питьевых нужд птицефабрики и м.Птицефабрика. Предлагается водоснабжение  м.Важелью  обеспечить от этого водозабора.  На водозаборе в настоящее время 5 скважин в рабочем состоянии, из них 2 скважины являются рабочими и 3 находятся в резерве. Для подачи увеличенного расхода Q=2508.0 м3/сут.  требуется 3 скважины сделать рабочими и 2 в резерве (или 4 рабочих и 1 в резерве, в зависимости от дебита скважины).

Качество подземных  вод разведанного месторождения изучено и позволяет достаточно конкретно оценить возможность использования их для хоз-питьевого водоснабжения. По всем показателям на время исследования вода соответствовала требованиям норм СанПиН 2.1.4.1074-01 на питьевую воду, кроме содержания железа, марганца и по мутности. Содержание  железа в некоторых пробах достигает 28 мг/л, марганца до 1.5 мг/л,  что вызывает необходимость обезжелезивания и демарганизации  воды перед подачей потребителю. Согласно ГОСТ 2761-84 «Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения» по представленным анализам качество воды  существующего водозабора соответствует II-III классу по  содержанию железа и мутности, по микробиологическим показателям вода относится к I классу и может быть использована в качестве источника водоснабжения с установкой на водозаборе очистных сооружений по осветлению и обезжелезиванию воды.                                                             В скважинах необходимо прочистить сетчатые фильтры в существующих  скважинах, установить контрольно-измерительные приборы в полном объеме, перед счетчиками воды установить механические фильтры для задержки крупной взвеси. Работу насосов I подъема следует автоматизировать в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды. Вода под давлением скважинных насосов  I подъема подается на очистные сооружения, затем под остаточным напором в резервуары чистой воды.

Центральная часть поселения, м.Дав 1,2,3 и м.Еля-ты  снабжаются водой  от  существующих сетей водопровода г.Сыктывкара. Вода  в системе водопровода г.Сыктывкара питьевого качества.  Мощности  водозаборных, водоочистных  сооружений и сетей водопровода г.Сыктывкара обеспечат подачу увеличенного расхода  воды  для  с.п Выльгорт,  Q=9042.0 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения.

Насосная.  Резервуары чистой воды.

( м. Птицефабрика, м. Важелью.)

После водозаборных сооружений вода поступает на существующие водопроводные очистные сооружения, расположенные на территории ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика». Проектная производительность станции обезжелезивания – 2800 м3/сут.   Существующие очистные сооружения обеспечат очистку  увеличенного  расхода  воды Q=2508.0 м3/сут. На расчетный срок требуется  капитальный ремонт здания и модернизация оборудования. Очищенная вода  поступает в резервуары чистой воды. Объем  резервуаров чистой  воды  рассчитывается согласно  СНиП  2.04.02-84 * на  хранение  регулирующего  запаса  воды,  противопожарного  запаса  воды,  максимального  хоз-итьевого расхода на  весь  период пожаротушения,  расхода на промывку фильтров.  Общий объем резервуаров на расчетный срок с учетом пополнения  резервуаров во время пожаротушения  составит   V=880м3. Объема существующих резервуаров чистой воды (V=1000м3) хватает на расчетный срок.  Насосной станцией второго подъема очищенная вода по 2 водоводам подается  в  водоразборную сеть птицефабрики и м.Птицефабрика и  в  сеть   водопровода м.Важелью. В насосной станции второго подъема предлагается провести капитальный ремонт и модернизацию оборудования. Насосная станция  рассчитывается на  подачу хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода.  Предлагается   принять  2 установки фирмы «Grundfos» - установка с хозяйственно-питьевыми насосами и установка с противопожарными насосами. В установке с хоз-питьевыми насосами – 2 рабочих и 2 резервных насоса, в установке с пожарными насосами – 2 рабочих и 1 резервный. Производительность установки с хозяйственно-питьевыми насосами – 190.0 м3/час, производительность  установки с  противопожарными  насосами  –298 м3/час. Хозяйственно-питьевые насосы принимаются с частотными регуляторами. Напор насосов должен обеспечить подачу воды в наиболее удаленные и высоко расположенные здания (застройка 4-5 этажными зданиями), должен обеспечиваться свободный напор не менее 26.0м

Насосная. Резервуары чистой воды.

(Водоснабжение от  водопровода г.Сыктывкара)

Для подачи воды к потребителям от водопровода  г.Сыктывкара с требуемым напором и расходом перед распределительной сетью поселения устанавливается насосная  станция с резервуарами чистой воды. В здании   насосной  требуется капитальный ремонт.

Вода от г.Сыктывкара по водоводам под остаточным напором поступает в резервуары чистой воды. Объем  резервуаров чистой  воды  рассчитывается согласно  СНиП  2.04.02-84 * на  хранение  регулирующего  запаса  воды,  противопожарного  запаса  воды,  максимального  хоз-питьевого расхода на  весь  период пожаротушения.  Общий объем резервуаров на расчетный срок с учетом пополнения  резервуаров во время пожаротушения  составит   V=1957м3.

Предлагается установить 2 резервуара чистой воды объемом  по 1000 м3 каждый.

Насосная станция  рассчитывается на  подачу хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода.  Предлагается   принять  индивидуальную насосную с 2 установками  фирмы  «Grundfos»  -  установка  с хозяйственно-питьевыми насосами и установка с противопожарными насосами. В установке с хоз-питьевыми насосами – 2 рабочих и 2 резервных насоса, в установке с пожарными насосами – 2 рабочих и 1 резервный. Производительность установки с хозяйственно-питьевыми насосами – 550.0 м3/час, производительность  установки с  противопожарными  насосами  –694.0 м3/час. Хозяйственно-питьевые насосы принимаются с частотными регуляторами. Напор насосов должен обеспечить подачу воды в наиболее удаленные и высоко расположенные здания (застройка 4-5 этажными зданиями), должен обеспечиваться свободный напор не менее 26.0м. В существующей насосной станции  Сельхозтехникума предлагается провести капитальный ремонт с модернизацией оборудования – установить  новые насосы фирмы  «Grundfos» с частотными регуляторами.   В существующих резервуарах чистой воды  общим объемом  V=600м3  провести   капитальный ремонт.

Водопроводные   сети.

От подземного водозабора «Выльгортское»    вода  по  2  водоводам  подается на водопроводные очистные сооружения птицефабрики.  Требуется ремонт и замена  участков  существующих  водоводов.

Для снабжения водой  Центральной части поселения, м.Дав 1,2,3 и м.Еля-ты требуется строительство второго водовода d 500 и капитальный  ремонт или замена существующего водовода  от водопровода г.Сыктывкара.

В связи  с обеспечением  централизованным  водоснабжением   всех существующих и строящихся  общественных и  жилых зданий  рекомендуется провести полную реконструкцию существующих сетей с заменой труб и развитием сетей  в  районы  перспективной  застройки.   Водоснабжение   м.  Важелью  предусматривается   от   водопроводных   сооружений   птицефабрики  со строительством  2  водоводов  и кольцевых  разводящих сетей.  Водоснабжение м.Еляты  принимается  от  кольцевых  сетей  центральной  части  поселения  со строительством  2  водоводов  и  кольцевых  разводящих  сетей. Наружное пожаротушение поселения  предусматривается от пожарных гидрантов. При реконструкции сетей возможно применение бестраншейного метода ремонта  и замены трубопроводов.  На  сети устанавливаются  колодцы  с  запорной  арматурой  и пожарными  гидрантами  в  местах  согласно требованиям  СНиП  2.04.02-84*. Сети  водопровода  рекомендуется  прокладывать  из пластмассовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001,  прокладку труб вести на нормативной глубине с учетом грунтовых  условий и выполнением требований СП 40-102-2000 и СНиП 2.04.02-84*. Колодцы на сети водопровода установить сборные  железобетонные  по типовым проектным  решениям  901-09-11.84.

Канализация.

Система канализации села принимается централизованная по неполной раздельной схеме - хоз-бытовые и производственные стоки отводятся закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса.  Канализационные стоки  м.Птицефабрика и м.Важелью  проходят очистку на существующих канализационных  очистных  сооружениях  ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика», после очистки эти стоки сбрасываются в р.Важелью. Канализационные  стоки центральной части поселения, м Еля-ты  перекачиваются в сети  канализации г.Сыктывкара и далее на городские очистные сооружения.

Канализационные сети.

Предлагается   все  существующие  и   проектируемые  общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизованной системой канализации.   На  существующих сетях канализации требуется провести капитальный  ремонт с заменой труб. При реконструкции  сетей  рекомендуется применение бестраншейного метода  замены трубопроводов.

Развитие сетей канализации продолжится в существующую часть поселения  и в проектируемые  районы  многоэтажной  и индивидуальной застройки. Канализационные сети  большей частью самотечные.   Главный   самотечный коллектор предлагается полностью переложить до  главной  насосной станции с увеличением диаметра. От главной насосной станции предусматривается строительство 2 напорных коллекторов  до  сетей  канализации  г.Сыктывкара. В  м.Важелью   предусматривается строительство самотечных сетей канализации, установка   районной  канализационной   насосной  станции  и  прокладка 2 напорных  линий  до  подключения к коллектору перед очистными сооружениями птицефабрики.  В м. Еля-ты  предусматривается  строительство самотечных сетей канализации,  установка   районной  канализационной   насосной  станции  и  прокладка  2  напорных  линий  до  подключения к главному самотечному  коллектору.                                                                                                     Канализационные стоки м.Дав 1,2,3 по самотечному коллектору отводятся в канализационную  сеть  г.Сыктывкара.   Самотечные канализационные сети проложить из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-80 и из напорных асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80. Напорные сети проложить из пластмассовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001. Напорные  участки  канализации  подключить  к  самотечным  коллекторам  с установкой камер гашения напора.   На напорной  сети  установить  колодцы  с арматурой для отключения участков.  На  самотечной  сети  устанавливаются колодцы  в  местах согласно требованиям СНиП 2.04.03-85. Колодцы принимаются сборные железобетонные по типовым проектным решениям 902-09-22.84.

Канализационные насосные станции (КНС).

Существующую   главную    канализационную   станцию   в  связи  с неудовлетворительным   состоянием   предлагается   заменить  на  новую производительностью -  514 м3/час  и  установить дополнительные районные  КНС  в м.Важелью и м.Еляты производительностью – 40.0м3/час .   Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с  которых  невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений   и до главного самотечного коллектора. Категории  насосных   станций  по надежности действия принимаются  по табл.20 СНиП 2.04.03-85*.  Для  главной насосной    категория  надежности первая, число насосов – 1 рабочий, 1 резервный и 1 резервный  на  складе, число напорных коллекторов – 2.   Для районных   КНС   категория  надежности – 2, число рабочих насосов – 1,  резервных – 1,  число  напорных  коллекторов – 2 комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами «Grundfos» с наземными  павильонами  производства  ЗАО «Агростройсервис»..

Канализационные очистные сооружения.

Существующие очистные сооружения птицефабрики полной биологической очистки производительностью 2700 м3/сут обеспечивают очистку увеличенного расхода стоков от м.Птицефабрика и м.Важелью - Q=2300.0м3/сут. Требуется провести капитальный ремонт сооружений, модернизацию оборудования.  В схему очистки включить систему доочистки стоков и систему механического обезвоживания осадка

Перед сбросом  в систему  хоз-бытовой  канализации  производственные сточные  воды  проходят  очистку   на локальных  очистных сооружениях,  состав которых  определяется в зависимости от состава производственных стоков

Сточные воды от центральной части поселения, м. Еля-ты и м.Дав 1,2,3 в объеме Q=8288.50м3/сут проходят очистку на существующих очистных сооружениях полной биологической очистки  г. Сыктывкара.

Зоны санитарной охраны (ЗСО).                                                                                      Система водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения, ВОС, насосных станций, резервуаров чистой воды и водоводов организовываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, раздел 10 и СанПиН 2.1.4.1110-02. ЗСО организуются в составе 3 поясов: первый пояс (строгого режима) – защита места водозабора и водопроводных сооружений от загрязнения и повреждения;  второй и третий пояс (пояс ограничений) – территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источника. Для водозаборных скважин 1 пояс ЗСО принимается в радиусе 50 м от устья скважин для недостаточно защищенных подземных вод. На площадке очистных сооружений организуется 1 пояс зоны санитарной охраны на расстоянии 30м от стен резервуаров и сооружений.

Для водоводов предусматривается санитарная зона в виде полосы шириной по 10 метров в каждую сторону от наружных стен водоводов при отсутствии грунтовых вод и 50м при наличии грунтовых вод.

Санитарные мероприятия на территории зон выполняются согласно п.10.24 СНиП 2.04.02-84* и п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

- территория первого пояса зон санитарной охраны сооружений должна быть спланирована  для отвода  поверхностных  вод, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;                                                                                                               - на территории первого пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев,  все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственных построек, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;                                          - устье скважины оборудуется с учетом предотвращения загрязнения воды через оголовок.

Границы второго и третьего пояса ЗСО определяются гидродинамическим расчетом.

Граница второго пояса определяется из условия, что микробное загрязнение, поступающее за пределами второго пояса не достигает водозабора.

Граница третьего пояса рассчитывается из условия, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх (Тх – срок эксплуатации водозабора).

На территории второго пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, предприятий, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

На территории третьего пояса допускается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений при условии специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Система канализации.

Санитарно-защитные зоны от сооружений канализации до границ зданий жилой застройки организовываются согласно СНиП 2.04.03-85 табл.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция. Для насосных станций санитарно-защитная зона принимается на расстоянии 15-20 м от здания насосной до границ зданий жилой застройки в зависимости от производительности станции. Для очистных сооружений канализации, расположенных в закрытых помещениях санитарно-защитная зона принимается на расстоянии 300м от здания очистных сооружений до границ зданий жилой застройки.

Технические  характеристики систем с.п.Выльгорт.

Техническая  характеристика   водоснабжения .

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение. (м.Птицефабрика, м.Важелью) |  |  |  |
| 1 | Потребность в воде. | м3/сут | 2508 |  |
| 2 | Водозабор из подземного источника (ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика) : |  |  |  |
| 3 | а) Реконструкция существующего водозабора – 5 скважин (3 рабочих, 2 резервных) | м3/сут | 2508 | Реконст существ |
| 4 | Водопроводные очистные сооружения - станция обезжелезивания. | м3/сут | 2800 | Реконст существ |
| 5 | Резервуары чистой воды емкостью 1000м3 | шт. | 2 | Реконст существ |
| 6 | Насосная станция 2 подъема с насосами «Grundfos» производительносью 190м3/час | шт | 1 | Реконст существ |
| 7 | Водопроводные сети : |  |  |  |
|  | а) Водоводы из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, 2d 200мм | м | 1800 * | Реконст существ |
|  | а) Водоводы из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, 2d 100мм | м | 1600* | проект |
|  | б) Разводящие сети из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001 d 100 мм | м | 1800 | Проект |
|  | в) Разводящие сети из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001 d 100- 150 мм | м | 5000 | Реконст существ |
|  | Водоснабжение. (Центральная часть, м.Дав 1,2,3, м.Еля-ты) |  |  |  |
| 1 | Потребность в воде. | м3/сут | 9042 |  |
| 2 | Насосная станция 1 подъема с насосами «Grundfos» производительносью 550м3/час | шт | 1 | Реконст существ |
| 3 | Резервуары чистой воды емкостью 2000м3 | шт. | 2 | Проект |
| 4 | Водопроводные сети : |  |  |  |
|  | а) Водовод из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d 500мм | м | 3500 | Проект |
|  | б) Водовод из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d 500мм | м | 3500 | Реконст существ |
|  | в) Водоводы из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, 2d 100мм | м | 1800* | Проект |
|  | г) Разводящие сети из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001 d 100 -300 мм | м | 12000 | Проект |
|  | д) Разводящие сети из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001 d 100 -200 мм | м | 15000 | Реконст существ |

* Дана длина 1 трубы.

Техническая  характеристика  канализации.

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Количество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация (м.Птицефабрика, м.Важелью) |  |  |  |
| 1 | Объем водоотведения | м3/сут | 2300 |  |
| 2 | Очистные сооружения полной биологической очистки. | м3/сут | 2700 | Реконст существ |
| 3 | Канализационные насосные станции с погружными насосами «Grundfos» : |  |  |  |
|  | а) районная насосная станция производительностью 40 м3/час | шт | 1 | Проект |
|  | Канализационные сети: |  |  |  |
| 4 | Напорные коллекторы в 2 линии из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d 100мм | м | 1200* | Проект |
| 5 | Самотечные уличные сети из асбестоцементных труб 1839-80, d 150 - 200мм | м | 22000 | Проект |
| 6 | Самотечные уличные сети из асбестоцементных труб 1839-80, d 150 - 200мм | м |  | Реконстсуществ. |
|  | Канализация ( Центральная часть, м.Дав 1,2,3, м. Еляты.) |  |  |  |
| 1 | Объем водоотведения | м3/сут | 8288.50 |  |
| 2 | Канализационные насосные станции с погружными насосами «Grundfos» |  |  |  |
|  | а) главная насосная станция производительностью 514.0м3/час | шт | 1 | Проект |
|  | а) районная насосная станция производительностью 40 м3/час | шт | 2 | Проект |
|  | Канализационные сети: |  |  |  |
|  | Напорные коллекторы в 2 линии из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d 400мм | м | 3000* | Проект |
| 3 | Напорные коллекторы в 2 линии из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d 100мм | м | 3500* | Проект |
|  | Самотечный коллектор из асбестоцементных труб 1839-80, d 400мм | м | 1500 | Проект |
| 4 | Самотечные уличные сети из асбестоцементных труб 1839-80, d 150 - 300мм | м | 6000 | Проект |
| 5 | Самотечные уличные сети из асбестоцементных труб 1839-80, d 150 - 200мм | м | 9000 | Реконстсуществ |

- Дана длина 1 трубы.

Мероприятия по охране окружающей среды ВК.

К мероприятиям по охране окружающей среды относится:

- строительство канализационных сетей для всех жилых, общественных

и производственных зданий и замена  существующих трубопроводов,

что  предотвращает  загрязнение  почвы  и  подземных  вод

канализационными стоками.

- строительство  2 напорных  коллекторов  от  насосных  канализационных

станций, исключающих утечки стоков в почву при аварии на одном из них

- очистка   всех   канализационных   стоков  на  сооружениях   полной

биологической очистки,  что предотвращает загрязнение  почвы и  водоемов

сточными  водами.

- установка блоков доочистки на  существующих канализационных

очистных  сооружениях    перед  выпуском  очищенных  стоков  в   водоем.

- установка   блоков  механического  обезвоживания  осадка  на  очистных

сооружениях,  что дает   возможность  уменьшить (или исключить) из состава

сооружений   количество иловых площадок и уменьшить (или исключить)

вероятность загрязнения  почвы

- установка на канализационных насосных  станциях   резервных насосных

установок,  предотвращающих  возможность  подтопления  трубопроводов и

колодцев  и перелив стоков  в почву

- создание зон санитарной  охраны  подземного водозабора с выполнений   всех   требований   СанПиН 2.1.4.1110-02   для  исключения   загрязнения    подземных  вод                                                                                                                              - создание санитарно-защитных зон канализационных очистных  сооружений   и насосных станций для исключения  загрязнения территории  сточными   водами.

Список использованной литературы

- СНиП  2.04.02-84* - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85*  - Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85   - Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 2.07.01-89  - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 40-102-2000 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем водопровода и канализации из полимерных материалов.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 – Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01  - Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке проектной документации «Охрана окружающей среды».

- СанПиН 2.1.5.980-00 – Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция – Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- ГОСТ 2761-84  - Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Типовые проектные решения 901-09-11.84 – Колодцы водопроводные.

- Типовые проектные решения 902-09-22.84 – Колодцы канализационные.

7.2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Общие положения

Основанием для выполнения работ по сбору исходной информации и анализу современного состояния систем теплогазоснабжения сп Выльгорт является тех-ническое задание на «Корректировку генерального плана с.п.Выльгорт» №6 от 11.08.2008,  выданное Администрацией МО МР «Сыктывдинский» .При выполнении работ были использованы: данные по состоянию котельных итепловых сетей, представленные ФГУП РК «Республиканское бюро техническойинвентаризации», данные проектов поселковых газопроводов среднего и низкогодавления ОАО ПИ «Комигражданпроект»,  ОАО «Комигаз», ОАО «КомиЭнерго-Проект», схемы газификации районов Республики Коми, разработанные ОАО«Промгаз», требования СНиП 41-01-2003*, СНиП 41-02- 2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция, ОНД-86.

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления и вентиляции составляет -36˚С  (температура наиболее холодной пятидневки).

Продолжительность отопительного периода – 245 суток, средняя температура отопительного периода -5,8˚С .

По данным на  01.01.2009 г. в с.п. Выльгорт проживает 11700 чел., на расчет ный срок предполагается увеличение численности до 16500 человек.

Общая площадь жилого фонда с центральным отоплением составляет на2008 год 100,1 тыс. м2. Построена сеть газопроводов  среднего и низкого давления, три газорегулятор-ных пункта непосредственно в с.Выльгорт, семь газорегуляторных пунктов в м. Еля-ты (квартал индивидуальных жилых домов), произведена газификация трех котельных, 1076–ти квартир, частичное теплоснабжение частного сектора от индивидуальных теплогенераторов.

7.2.1.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

По состоянию на 01.01.2009 в с.п. Выльгорт функционируют 6 котельных, проектная мощность которых составляет 72,73 гКал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 19,92 гКал/ч. Виды топлива – газ, каменный уголь, мазут.

Тепловые сети поселка – двухтрубные. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70˚С (котельные м.Дав, УМС), с параметрами 130-70˚С – остальные  котельные. Горячее водоснабжение – по открытой схеме, температура воды горячего водо-снабснабжения –  60˚С. Централизованное горячее водоснабжение поселка производится от котельных: «Центральная», «Птицефабрика» и «Сельхозтехникум», горячее водоснабжение жилого сектора м.Дав, м.Еля –Ты – от газовых водонагревателей. Трубопроводы теплоснабжения проложены в железобетонных непроходных каналах  марки КЛ по серии 3.006-1/8, частично – надземно на низких опорах из стальных труб. Трубопроводы теплоснабжения выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов производится за счет естественных углов поворотов трассы и устройства П-образных компенсаторов. Следует отметить большой процент износа котельного оборудования некоторых котельных и основных распределительных магистралей теплоснабжения.

Данные по производительности котельных, износу основного котельного оборудования представлены в таблице 1, по протяженности, диаметрам и износу основных магистралей – в таблице 2.

Табл.1  Перечень котельных с.п. Выльгорт Сыктывдинского района.

| №котель-ной | Наименование котель-ной и её местонахождение | Марка котлов | Количество котлов | Усреднен-ный % износа котельного оборудова-ния | Проектная мощность, Гкал/ч | Присоединен-ная нагруз-ка, гКал/ч | Вид топлива | Подключенные объекты, един./тыс. м2 жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Централь-ная» ул.Д.Каликовой,б/№ | КГВ-4 | 4 | 65,0 | 16,0 | 9,012 | газ | 61/ 69,0 |
| 2 | Котельная «Птице-фабрика», пос.Пичипашня | ДКВР-10/13 | 2 | 60,0 | 36,4 | 2,7 | газ | 94 / 60,0 |
|  |  | ДЕ-16 | 2 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная м.Дав, ул. Железнодорожная, 15 в | НР-18 | 3 | 40,0 | 1,23 | 0,5 | уголь | 8 / 48,0 |
| 4 | Котельная ССХТ, ул.Тимирязева | ДКВР -4/13 | 2 | 80,0 | 12,8 | 6,35 | газ | 60 / 33,1 |
|  |  | ТВГ-8 | 1 | 80,0 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ФАН, м.Еля-ты, д.5а | ДКВР-4/13 | 2 | 80,0 | 4,8 | 1,025 | мазут | 15/ 9,0 |
| 6 | Котельная УМС (на территории ООО «СКС» | НР-18 | 3 | 40 | 1,5 | 0,44 | уголь | 3 / - |

В состав котельных входят котлы, дымососы, дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, насосы горячего водоснабжения, система химводоочистки, дробеочистная система, вакуумный деаэратор, баки-аккумуляторы, мазутное хозяйство и другое вспомогательное оборудование.

Теплом от котельных обеспечиваются жилой сектор, общественные здания (школы, детские сады,  районный больничный комплекс, бани, магазины и т.д.), административные здания, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Общая протяженность магистральных сетей теплоснабжения 17,1 км.

В среднем по состоянию на 2009 год износ тепловых сетей составляет 65%.

Табл.2  Характеристика зданий котельных и существующих тепловых сетей.

| № п/п | Котельные и тепловые сети | Усредненный % износа зда-ния котельной | Протяженность трасс тепловых сетей, м | Усредненный % износа тру-бопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной «Центральная» | 60,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ325х6 мм |  | 320,0 | 65,0 |
|  | Ǿ273х6 |  | 520,0 | 65,0 |
|  | Ǿ219х5 |  | 830,0 | 65,0 |
|  | Ǿ159х4,5 |  | 1100,0 | 65,0 |
|  | Ǿ108х4,0 |  | 1300,0 | 65,0 |
|  | Ǿ89х3,5, 76х3,5 57х3,0 |  | 3830,0 | 65,0 |
| 2 | Здание котельной м.Дав | 90,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ108х4,0 мм |  | 270,0 | 90,0 |
|  | Ǿ76х3 |  | 140,0 | 90,0 |
| 3 | Здание котельной ССХТ | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ273х6,0мм |  | 290,0 | 65,0 |
|  | Ǿ219х5,0мм |  | 950,0 | 65,0 |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 965,0 | 65,0 |
|  | Ǿ108х4мм и менее |  | 3120,0 | 65,0 |
| 4 | Здание котельной м.Еля-ты | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 140,0 | 50,0 |
|  | Ǿ133х4 мм |  | 110,0 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4,0 мм |  | 370,0 | 50,0 |
|  | Ǿ89х3,5 мм |  | 210,0 | 50,0 |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 270,0 | 50,0 |
|  | Ǿ57х3мм и менее |  | 290,0 | 50,0 |
| 7 | Здание котельной Птицефабрики (м.Пичипашня) | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ219х5,0мм |  | 2300,0 | 50,0 |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 500,0 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4мм |  | 350,0 | 50,0 |
|  | Ǿ89х3мм и менее |  | 2950,0 | 50,0 |

Проектные предложения

В соответствии с намеченным перспективным развитием населенного пункта предполагается строительство селитебной зоны с увеличением общей площади жилых домов на 1 очередь до 296,6 тыс.м2, на расчетный срок  до 406,6 тыс.м2, включая 2-5 этажные многоквартирные жилые дома, индивидуальные усадебные дома и коттеджи. Так же намечено строительство зданий общественного  и социально-бытового назначения.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых    объектов предполагается:

1) учитывая значительный износ котельного оборудования (более 80%) провести  ревизию и полную модернизацию котельной «Центральная» и котельной «Сельхоз-техникум»  с заменой устаревшего оборудования и увеличением производитель-ности;

2)капитальный ремонт здания котельной в м.Дав, замена котельного оборудования с увеличением производительности до 12,0 Гкал/ч и перевод на газ;

3) котельная Птицефабрики - в связи с тем, что теплоснабжение производствен-ных цехов самой фабрики производится от индивидуальных теплогенераторов, а производительность котельной значительно превосходит требуемую нагрузку на теплоснабжение жилого сектора, эксплуатация такой котельной  экономически не обоснована – предлагается ликвидация её и строительство модульной газовой котельной для теплоснабжения многоквартирных жилых домов производительностью 6,0 гКал/ч и теплоснабжение жилых домов частного сектора – от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе;

3) модернизация оборудования и перевод на газовое топливо котельной ФАН в м. Еля-ты; коттеджный поселок (Сосновый берег) планируется отапливать от инди-видуальных газовых теплогенераторов; для теплоснабжения объектов соцкульт-быта намечено строительство модульной котельной;

4) угольную котельную промзоны (УМС) установленной мощностью 1,5 гКал/ч  ликвидировать и для теплоснабжения промышленных объектов предусмотреть строительство модульной газовой котельной «Рационал» мощностью 1,0 мВт;

5) выполнить замену 10,0 км (60%) тепловых сетей, учитывая, что их износ состав- ляет 65 и более %;

6) при реконструкции тепловых сетей применять, по возможности, бесканальную прокладку стальных труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98. с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции. Для надземной прокладки применять трубы с изоляцией и покровным слоем заводского изготовления;

7) Учитывая большое количество домов с печным отоплением и рост индивидуального строительства, для обеспечения теплом и горячим водоснабжением предлагается устанавливать в домах двухконтурные газовые теплогенераторы;

8) Для обеспечения теплом новых кварталов жилых домов, зданий общественно-бытового назначения предусмотреть на территориях I очереди строительства модульную газовую котельную «Рационал 5000» производительностью 5,0 мВт с котлами «ЗИОСАБ».  Тепловая нагрузка для секционной многоквартирной застройки составляет 2,88 гКал/ч; для объектов соцкультбыта – 0,8 гКал/ч.

Потребность в тепле коттеджной застройки I очереди составляет 6,0 гКал/ч – теплоснабжение намечается от индивидуальных газовых теплогенераторов.

9) Расчетный срок: потребность в тепле секционной многоквартирной застройки дополнительно возрастает на 5,8 гКал/ч; для объектов соцкультбыта – на 2,4 гКал/ч – рекомендуется строительство новой модульной котельной «Рационал 10000» на газовом топливе производительностью 10,0 мВт.

Потребность в тепле коттеджного строительства на расчетный срок составляет 15,9 гКал/ч  - рекомендуется теплоснабжение от индивидуальных газовых тепло- генераторов.

Данные по проектируемым котельным приведены в таблице 3

.

Табл.3    Котельные, намечаемые к строительству на 1 очередь и расчетный

срок.

| Наименование котельной | Количество | Номинальная мощность, кВт | Поагрегатная мощность, квт | Количество котлов | Расход топлива, м3/ч | Мин. давление подключения газа, мбар подключения г | Расчетная электриче-ская мощ-ность котельной не менее, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «Рационал 5000» с котлами «Зиосаб» (2 блок-модуля), шт. Производитель – завод «Weishaupt», Германия (в районе промзоны) | 1 | 5000 | 2500 | 2 | 615,0 | 200 | 76,0 |
| Модульная котельная «Рационал 10000» с котлами «Зиосаб» (2 блок-модуля), шт. Производитель – завод «Weishaupt», Германия (в центральном районе села) | 1 | 10000 | 5000 | 2 | 1230,0 | 200 | 126,95 |

7.2.2.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Газоснабжение с.п. Выльгорт осуществляется от магистрального газопровода природного газа Микунь-Сыктывкар, подключенного к системе газопроводов Ухта-Торжок. По состоянию на 2009 год в селе построены и фукционируют сети среднего и низкого давления, сеть газорегуляторных пунктов для снижения давления газа,

произведена газификация трех котельных. Потребность в природном газе существующей застройки включая пищеприготовление и газоснабжение котельных составляет 11180 м3/ч.  Газопроводы среднего и низкого давления выполнены в подземном и надземном исполнении из стальных (по ГОСТ10704-91*) и полиэтиленовых (ПЭ 80 SDR11 ГОСТ Р 50838-95) труб.

Строительство газопроводов завершено в районе улиц Тимирязева и Оплеснина с подключением жилой зоны и котельной ССХТ;- в районе ул.Железнодорожной построен газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01 с подключением к газопроводу высокого давления диаметром 426 мм и сеть газопроводов низкого давления к жилым домам №7, 10;

- в районе ул.Луговая (м.Птицефабрика) так же построен газорегуляторный пункт

ГРПШ-04-2У1 с подключением его к существующему газопроводу среднего давле-

ния, произведено строительство разводящих сетей низкого давления с подключе-нием жилых частных домов, газопроводы выполнены из полиэтиленовых труб;

- построена сеть газопроводов низкого давления по ул.Вавилина, Нагорная, Советская, Ручейная, Огородная, Шоссейная, Полевая, частично произведено

подключение жилых домов частного сектора;

- выполнено подключение жилых домов №44а, 44, 48а, 52а по ул.О.Мальцевой

к надземному газопроводу низкого давления из стальных труб;

Табл.4  Основные показатели по существующим газопроводам.

| № п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8020 |
| 2 | Газоснабжаемое население, чел. | 11700 |
| 3 | Максимальный часовой расход по газопрово- |  |
|  | ду высокого давления, м3/ч, в том числе: | 8138,5 |
| 4 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления II категории Ду426 (Ру=0,6 мПа), км | 3,447 |
|  | в том числе: длина подземного газопровода | 3,447 |
| 5 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления II категории Ду273 (Ру=0.6 мПа), км | 2,72 |
| 6 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления II категории Ду219 (Ру=0.6 мПа), км | 0,322 |
| 7 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления II категории Ду159 (Ру=0.6 мПа), км | 0,523 |
| 8 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления II категории Ду114 (Ру=0.6 мПа), км | 0,178 |
| 9 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления II категории Ду89 (Ру=0.6 мПа), км | 0,2 |
| 10 | Максимальный часовой расход по газопрово- |  |
|  | ду среднего давления, м3/ч, в том числе: | 9095,5 |
|  | на существующие котельные | 4967,5 |
|  | на жилую застройку | 4128,0 |
| 11 | Общая протяженность газопровода среднего |  |
|  | давления Ру=0,3 мПа, км | 3,0 |
|  | Ǿ 160х14,6 | 2,0 |
|  | Ǿ 110х10 | 1,0 |
| 12 | Газорегуляторный пункт шкафной, шт. | 9 |
| 13 | Газорегуляторный пункт блочный, шт. | 1 |

Проектные предложения

Согласно намеченному плану развития с.п Выльгорт на расчетный срок  газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных  предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды.

Теплоснабжение села в настоящее время осуществляется от нескольких ко-тельных, работающих на газе, мазуте и каменном угле. Для улучшения условий теплоснабжения рекомендуется перевод на газовое топливо котельной ФАН в м.Еля-ты, строительство модульной газовой котельной в м.Птицефабрика (мощностью 7,0 мВт); модульной газовой котельной для промзоны мощностью 1,0 мВт (вместо котельной УМС). Коттеджное строительство в м.Важелью потребует дополнительного строительства газопроводов и ГРП для возможности теплоснабжения от индивидуальных газовых теплогенераторов.

После перевода котельных на газовое топливо мазут останется резервным топливом.

Перспективное строительство жилых и общественных зданий I очереди требует строительства модульной котельной и дополнительного газоснабжения, расход которого – 2410 м3/ч. Кроме того, предполагаемое газоснабжение коттеджной и усадебной застройки требует дополнительно 1918 м3/ч.

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления) определяются по годовым нормам расхода теплоты на одного человека («Приложение А» СП 42-101-2003):

а)	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 970 тыс.ккал/год;

б)	при наличии газовой плиты и газового проточного водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 2400 тыс.ккал/год.

Потребность в природном газе для планируемого строительства на расчетный срок  составляет примерно 3000 м3/ч. Этот расход включает в себя газоснабжение ещё одной модульной котельной, которая должна снабдить теплом общественные и социально-бытовые здания и многоэтажную застройку, а так же газоснабжение коттеджной и усадебной застройки с учетом их затрат на отопление, горячее водо-снабжение и пищеприготовление.

В перспективе планируется перевести индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогене-раторов; в существующих жилых домах, подключенных к системе теплоснабжения и не имеющих централизованного горячего водоснабжения  для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели. Общественные здания социального назначения  включая детские ясли-сады и школы снабжаются от су-ществующих котельных, переведенных на газ и вновь проектируемых котельных на газовом топливе, от которых предполагается снабжать теплом и горячей водой и проектируемые жилые дома, включая коттеджи индивидуального строительства.

Расчетный расход газа с учетом перспективы представлен в таблице 5.Табл. 5

| Численность населения, тыс.чел. | Количество квартир, шт. | Годовой расход газа населением, млн куб.м/год | Максималь-ный часовой расход газа населением, куб.м/ч | Годовой расход газа котельными и предприя-тиями, млн куб.м/год | Макси-мальный часовой расход газа котельными и предприя-тиями, куб.м/ч | Общий годовой расход газа, млн.куб.м/год | Макси-мальный часовой расход газа, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,5 | 6600 | 2,744 | 1273,55 | 37,7 | 8930 | 40,44 | 18960,0 |

Предусматривается двухступенчатая схема газоснабжения новой застройки села. Для снижения давления газа следует установить ряд газорегуляторных пунктов.

Учитывая значительную протяженность трассы газопровода и необходимость бесперебойного снабжения газом потребителей, предлагается закольцевать магистральные газопроводы. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети выполнить тупиковыми. Газопровод проложить из стальных труб ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95*. Прокладка газопровода по застроенной территории преимущественно подземная, на свободной от застройки территории – надземная. Минимальные расстояния от фундаментов зданий и сооружений, от газопровода до водопровода, канализации, кабелей силовых и кабелей связи принимать согласно СП 42-101-2003.

Трассы подземных газопроводов следует обозначать опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5м. Опознавательные знаки устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы через 200-500 м.

Табл.6  Основные показатели по проектируемым газопроводам.

| № п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный часовой расход по газопроводу высокого давлен., |  |
|  | м3/ч | 8930 |
| 2 | Общая протяженность газопровода высокого давления I категории |  |
|  | Ду200 (Ру=0,6 МПа), км | 4,0 |
| 3 | Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных |  |
|  | (ГОСТ 10704-91*) Ǿ50 - Ǿ150 мм, км | 8,5 |
| 4 | Газорегуляторный пункт шкафной, (ООО «Радон и К˚», г.Энгельс Саратовской области), шт. | 6 |

7.2.3.  Охранная зона

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении  Российской Федерации» (№ 69-ФЗ от 31.03.99г.) Правительством Российской Федерации принято постановление «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б)	вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Санитарно-защитная зона для районных котельных определяется расчетом в соот-ветствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Высота дымовых труб проектируемых котельных определяется на основании расчетов на рассеивание вредных выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и ОНД-86.

Нормативные ссылки

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.

- СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.

- СНиП 31-01-2003. Дома жилые многоквартирные.

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

- СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 42-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой изоляции.

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных.

- ГОСТ Р  50838-95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.

- ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газо-потребления.

- Правила охраны газораспределительных сетей.

- МДС 41-2-2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 С).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,   сооружений и иных объектов».

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

Литература

1. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. В.И.Манюк, Я.И.  Каплинский, Э.Б.Хиж и др. Москва, Стройиздат, 1988г.

2. Проектирование газоснабжения. Н.И.Пешехонов. Киев, издательство  Будивельник», 1970г.

7.3. Электроснабжение.

Исходные данные для проектирования.

Основанием для разработки раздела «Электроснабжение и слаботочные сети» является техническое задание на выполнение проекта «Корректировка генерального плана сельского поселения «Выльгорт»»  по заказу Администрации   МО МР «Сыктывдинский» №6 от 11.08.2008г.

Раздел «Электроснабжение» разработан на основании следующих документов:

1. Проекта размещения строительства на 2007-2020годы, разработанного архитектурно-планировочной бригадой. Масштаб 1:20000 и 1:5000;

2. Материалов существующей схемы электроснабжения;

3.   Проекта «Схема развития городских электрических сетей г. Сыктывкара» , разработанного в 2004 году проектным институтом  «Гипрокоммунэнерго» г. Иваново.

4. Нормативных документов:

4.1 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Л.1);

4.2 РД 34.20.185-94  «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (Л.2);

4.3  Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки

«Инструкции по проектированию городских электрических сетей»РД 34.20.185-94 (Л.2);

4.4 СП 31-110-2003  «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4).

Филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»  ПО «Сыктывкарские электрические сети» были выданы следующие исходные данные по существующим системам электроснабжения

1. Письмо о существующем положении электроснабжения с.  Выльгорт от 16.01.2009 года за N 56-102-71 с приложением (3 листа) о перечне РП и ТП с. Выльгорт

2.Техническиие условия от 17.11.06 года за N 56-102/1894.

По данным на  01.01.2009 г. в с.п. Выльгорт проживает 11700 человек, на расчетный срок предполагается увеличение численности до 16500 человек.

Существующее положение.

Центры питания.

Село Выльгорт питается от системы «Комиэнерго». Основным центром питания является  ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар», связанная по ВЛ- 220 кВ с ПС «Микунь».

Электроснабжение потребителей села и расположенных в нем промышленных предприятий осуществляется:

-  от ПС 110/10«Южная» яч. 356 и яч. 313;

- от  новой ПС 110/10 кВ «Выльгорт», введенной в эксплуатацию в 2007 году.

- от ПС «Восточная»,  питающей деревообрабатывающую фабрику (по генплану N 17 а), которая подключается от сетей г. Сыктывкара через ТП N 226.

При сдаче в эксплуатацию новой ПС 110/10 кВ «Выльгорт» сельское поселение полностью обеспечено электроэнергией.

Распределительные пункты и питающие сети 6-10 кВ.

Распределение электроэнергии от центров питания осуществляется  как через распределительные пункты  (РП) так и непосредственно с шин 10 кВ ПС «Выльгорт» по распределительным  линиям. В селе «Выльгорт» имеется четыре распределительных пункта 10 кВ:

1. РП-19 (район птицефабрики);

РП-19 выполнено на ячейках наружной установки КРН-10 (16 штук);

2.РП-29 и РП-30, расположенные в районе коттеджной застройки «Сосновый берег» м. Еляты. 1 СШ РП-29 была введена в 2008 году, а 2009 году должна быть сдана 2 СШ РП-29, также РП-30.

РП-10 кВ - наружной установки укомплектованы камерами  КРУН с внутренним коридором обслуживания.

3. РП-ТП N321 (район сельхозтехникума).

По конструктивному исполнению распределительные сети  10 кВ внутри села выполнены воздушными с подвеской неизолированных проводов.

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное. ПО «Сыктывкарские электрические сети» ежегодно выполняет ремонт электрических сетей в соответствии с планом.

За последний период были построены и сданы в эксплуатацию ЛЭП-10 кВ от ПС «Выльгорт»:

- воздушно-кабельная ЛЭП -10 КВ  до РП-30;

- воздушно-кабельная ЛЭП -10 КВ  до РП-19;

- воздушно-кабельная ЛЭП -10 КВ  до ТП-362А, 350 (Лыжный стадион);

- воздушно-кабельная ЛЭП -10 КВ  до ТП-929, 939 (Птицефабрика);

- построена ЛЭП-10 кВ между РП-29 и РП30

В 2008 была построена двухцепная ВЛЗ-10 кВ от РП-19 до РП-29. Данные линии  предусмотрены на ж/б опорах с подвеской защищенных проводов марки СИП 3.

.

Трансформаторные подстанции.

В настоящее время электроснабжение потребителей села осуществляется от 52 существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Данные о мощности и техническом состоянии существующих ТП приведены в таблице 7.3.1

таблица 7.3.1

| Номер ТП и ее местоположение | Год ввода | Тип ТП | Мощность трансформаторов, кВА в скобках указан коэффициент загрузки тр-ров | Нагрузка на шинах ТП, кВА | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-902, Котельная | 1987 | КТППВ | 1х400(32%) | 128 |  |
| ТП-305, Котельная | 1970 | КТП | 1х250(37%) | 93 |  |
| ТП-1012 *, ул. Лесопарковая | 2001 | КТП | 1х250 (17%) | 43 |  |
| ТП-302 | 1999 |  | 2х400 (67%,85%) | 270+340 |  |
| ТП-327 ул. Нагорная | 2001 | КТП | 1х315(34%) | 107 |  |
| ТП-907, ул. Шоссейная | 1995 | КТП | 1х250(78%) | 195 |  |
| ТП-323, Очистные сооружения | 1972 | В-42-400 | 2х400(62%,0%) | 248 |  |
| ТП-915, ул. Д. Каликовой | 1982 | В-42-400 | 2х400 (54%,0%) | 216 |  |
| ТП-317, Кинотеатр | 1981 | К-42-400 | 2х400 (23%, 59%) | 92+236 |  |
| ТП-940, Центральная котельная | 1988 | В-42-400 | 2х400 (17%, 29%) | 68+116 |  |
| ТП-1033, ул. Трудовая | 1993 | КТП | 1х160 (23) | 37 |  |
| ТП-316, ул. Гагарина | 1973 | В-42-400 | 2х315 (32%,65%) | 100+205 |  |
| ТП-330 Скотные дворы | 1973 | К-31-400 | 1х250 |  |  |
| ТП-903 Сапоговаляльная фабрика | 1988 | В-42-400 | 2х400 (83%, 65%) | 332+260 |  |
| ТП-904, ул. Гагарина, 25 | 1989 | К-42-630 | 2х250(70%, 39%) | 175+98 |  |
| ТП-321, Сельхозтехникум | 1971 | К-32-630 | 2х630 (8%,74%) | 50+466 |  |
| ТП-936 Школа | 1988 | К-42-630 | 2х250(43%,0) | 108+0 |  |
| ТП-937, магазин «Оптика» | 1983 | К-42-400 | 2х250 (8%, 42%) | 20+105 |  |
| ТП-943, ул. Д. Каликовой | 1979 | К-42-400 | 2х400 (67%, 0%) | 268 |  |
| ТП-319 СПТУ-2 | 1971 | К-32-400 | 2х400 (0%, 43%) | 172 |  |
| ТП-918 ул. О. Мальцевой | 1989 | К-42-630 | 2х400 (38%, 49%) | 152+196 |  |
| ТП-313, Сорти- ровочный участок | 1973 | КТПП | 1х250(25%) | 63 |  |
| ТП-905, учхоз С/х техникума | 1980 | В-42-400 | 315(70%)+400(8%) | 220+32 |  |
| ТП-944 Базы | 1979 | КТПП | 1х315 (13%) | 41 |  |
| ТП-1092* |  | КТП | 1х400 (17%) | 68 |  |
| ТП-307 ПМК-494, базы | 1978 | В-42-400 | 2х400 (44%,42%) | 176+168 |  |
| ТП-930 Кооператив 110 |  | КТППВ | 1х250(7%) | 18 |  |
| ТП-1034* | 1993 | КТП | 1х160(19%) | 30 |  |
| ТП-1091* База ЖХК | 1989 | КТП | 1х250 (10%) | 25 |  |
| ТП-938 Птицефабрика | 1983 | КТПП | 1х400 | 280 |  |
| ТП-908 Птицефабрика | 1987 | К-42-400 | 2х400 (26%,35%) | 104+140 |  |
| ТП-932 Птицефабрика | 1987 | К-42-400 | 2х400(80%,33%) | 320+132 |  |
| ТП-939 Птицефабрика | 1982 | встро- енная | 2х400(12%,10%) | 48+132 |  |
| ТП-960 Птицефабрика | 1981 | К-42-400 | 2х400(0%, 34%) | 136 |  |
| ТП-929 Птицефабрика | 1982 | К-42-400 | 560(27)+630 (66%) | 151+416 |  |
| ТП-933 Птицефабрика | 1988 | В-42-400М4 | 2х250 (43%, 65%) | 108+163 |  |
| ТП-350А* Лыжный стадион | 2006 | БКТПБ | 2х400 (7%,12%) | 28+48 |  |
| ТП-962А Лыжный стадион | КТПП | 2КТПНУ-630 | 2х630 | 880 | Взамен ТП 962 |
| ТП-934 СПФ коттеджи | 1997 | КТП | 1х160 (32%) | 51,2 |  |
| ТП-328 скважины | 1970 | В-41-400 | 1х250 (4%) | 10 |  |
| ТП-928 Скважины | 1985 | КТПП | 1х250 (18%) | 45 |  |
| ТП-311, пилорама лесопункта | 1972 | КТП | 1х250 (15%) | 38 |  |
| ТП-306, эксперимен- тальная биостанция | 1975 | В-42-400 | 2х400(40%,0%) | 160 |  |
| ТП-314 Тимуровец | 1969 | К-31-400 | 1х250 (49%) | 123 |  |
| ТП-306А | 2006 | КТП | 1х250 (54%) | 135 |  |
| ТП-947 п. Еля-ты | 2008 | КТП | 1х160 | 100 |  |
| ТП-948 п. Еля-ты | 2008 | КТП | 1х160 | 100 |  |
| ТП-949 п. Еля-ты | 2008 | КТП | 1х160 | 100 |  |
| ТП-950 п. Еля-ты | 2008 | КТП | 1х160 | 100 |  |
| ТП-1108* | 2008 | КТП | 1х250 | 170 |  |
| ТП-1095* | 2006 | КТП | 1х250 | 170 |  |

* - обозначены ТП, не находящиеся на балансе « Сыктывкрских электрических сетей».

Часть  трансформаторных подстанций введена в эксплуатацию более 30 лет и имеет большую степень износостойкости оборудования. Требуется замена устаревшего оборудования. Существующие мощности трансформаторных подстанций не загружены, на некоторых двух трансформаторных подстанциях один из трансформаторов отключен.

Существующей народно-хозяйственный комплекс с. Выльгорт по потреблению электроэнергии можно разбить следующим образом:

- Коммунально-бытовые (жилье, общественные здания);

- Сельскохозяйственные ( птицефабрика, учхоз);

- Промышленные (промбазы, базы хранения, лесопиления, производство валяной обуви);

Исходя из представленных  данных:

-  суммарный совмещенный максимум  существующих нагрузок на шинах 10 кВ составляет: утро - 10,3 х 0,57х0,65= 4,3 мВт;

вечер- 10,3х0,57х0,85=5,0мВт

Расчет выполнялся согласно РД (Л.2). Коэффициенты совмещения максимумов нагрузок приняты по табл. 2.4.1, а коэффициенты совмещения максимумов нагрузок городских сетей и промышленных предприятий табл. 2.4.2.

7.3.1 Проектируемое  электроснабжение.

Перспектива развития  поселка.

На расчетный срок в поселении площадь жилого фонда достигнет  419,1 тыс. кв. м.

Население  на расчетный срок составит  16500 человек. В связи со строительством жилого сектора появляются новые объекты потребления электроэнергии.

На перспективу намечено строительство  новых предприятий торговли и общественного питания, школ, новых коммунальных объектов (котельные, новые водозаборные и очистные сооружения и канализационные станции).

Новые  нагрузки.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет  строительства кварталов малоэтажной застройки на свободных территориях. Также предвидится строительство жилых домов в существующей части поселка.

В перспективе пищеприготовление в существующих индивидуальных жилых домах планируется осуществлять  с плитами на природном газе. Существующие котельные будут переведены  на газ и вновь проектируемые котельные также проектируются на газовом топливе. В существующей застройке появятся свободные мощности, так как  потребление электроэнергии для жилых помещений, оборудованных плитами на природном газе меньше, чем на сжиженном газе и твердом топливе. Поэтому строительство новых ТП в существующей застройке не предусматривается.

Расчетные электрические нагрузки новых кварталов застройки определены согласно табл. 2.4.5н, 2.4.3н «Изменений и дополнений раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки « Инструкции »РД 34.20.185-94  (Л.3) и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4).

При осуществлении градостроительного проектирования поселка городского типа подсчет нагрузок выполнен  по нормам, установленным для малых городов.

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.

Все дома  принимаются с полным    благоустройством.

1. Многоквартирные  дома – пищеприготовление на природном газе.

2. Малоэтажные  дома, индивидуальные дома   – принято пищеприготовление 30% на электроплитах, 70% на природном газе.

По существующей застройке  принято пищеприготовление 10% на электроплитах, 70% на природном газе, 20% на твердом топливе

Пересчет нагрузок в существующей части малоэтажной застройки в связи  с использованием в пищеприготовлении природного газа см. табл.7.3.3.

табл.7.3.2.

| Наименование | Наименование объекта. | Показатели | Расчетная нагрузка кВт | Ррасч. принятое кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс.м2/ Население тыс.чел. | Удельная Расчетная Коммунально- бытовая кВт/м2 в числителе с газом; в знаменателе –на эл. плитах |  |  |
| Дав | Деревянные жилые дома | 48/2,0 | 15/20,7 | (15+6)х33,6+20,7х14,4 =1004 | 1004х1,1 =1100 |
| Птицефабрика | Деревянная индивидуальная | 23/1,0 | 15/20,7 | (15+6)х16,2+20,7х6,8 =480 | 480х1,1=528 |
| м. Важелью | Коттежная - 200 участков | 25/1,0 | 15/20,7 | 20,7 х7,5 =155 (15+6)х 17,5 = 368 | 523х1,1=575 |
| м. Еляты, в т. ч. Сосновый Берег | Коттежная | 29/1,0 | - | 2000 по расчетам проектной мастерской «Модулор | 2000 |

Укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайонов и кварталов приведенная к шинам ТП определяется по формуле:

Рр.мр.=(Рр.ж.зд.уд .+Робщ.зд.уд.)хSх10-3   где: Робщ.зд.уд. - удельная нагрузка включает в себя нагрузку общественных зданий микрорайонного  значения, принимаемая 6 Вт/м2.

Руд.р.мр= 15+6=21 Вт/кв.м для районов - пищеприготовление на газе.

Для предварительных расчетов удельные нагрузки жилищно-коммунального сектора  (Вт/м2 общей площади жилых зданий) принимается согласно РД (Л.3) по табл. 2.1.5н.

Подсчет электрических нагрузок в  проектируемых жилых кварталах приведен в таблице 7.3.3.

Электрические нагрузки для новых районов жилищного строительства.

табл.7.3.3

| Районы | Тип застройки. | Показатели | Расчетная нагрузка кВт | Ррасч. принятое кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс.м2/ Население тыс.чел. | Удельная Расчетная Коммунально- бытовая кВт/м2 в числителе с газом; в знаменателе –на эл. плитах |  |  |
| 1 очередь строительства | Секционная Многоквартирная, 2,3 этажная | 15/0,5 | 15/20,7 | (15+6)х15=315 | 270х1,1= 300 |
|  | Коттеджная, с Участками до 15 соток – 250 коттеджей | 30,0/1,0 | 15/20,7 (20/24)* | 20х175х0,14+ 24х75х0,11= 688 | 688х1,1=757 |
|  | Общественно- деловая зона |  |  |  |  |
| Итого по 1 очереди |  | 45/1,5 | 15/20,7 | 21х31,5+ 26,7х13,5= 1022 | 1022хх1,1=1125 |
| Расчетный срок | Секционная Многоквартирная, 2,3 этажная | 17,5/0,7 | 15,8/0,51 | (15,8+6)х17,5= 382 | 382х1,1=420 |
|  | Секционная многоквартирная 4 этажа | 12,5/0,5 | 21,8\0,51 | (15,8+6)х12,5= 273 | 273х1,1=300 |
|  | Коттеджная, с Участками до 15 соток – 525 коттеджей | 80/2,1 | (21/24)* | 21 х365х0,1 =767 24х160х0,12=461 0,1**,0,12** | 1228х1,1=1350 |
|  | Общественно- деловая зона |  |  |  |  |
| Итого за период расчетного срока |  | 110/,3,3 | 15/20,7 | (15+6)х77+ (20,7+6)х33= 2859 | 2859х1,1= 3145 |
| Всего новое строительство |  | 155/4,8 | 15/20,7 | (15+6)х108,5+ 20,7х46,5= 3240 | 3240х1,1= 3560 |

(20/24)* - Коттеджная  с участками

Установленная мощность на коттедж- 35,7 кВт, пищеприготовление  на природном газе:        Ррасч.=35,7х0,572 =20,4 кВт принимаем 20 кВТ

Установленная мощность на коттедж 47,9 кВт, пищеприготовление  на электрических плитах:        Ррасч.= 47,9х0,511=24.4кВт принимаем  24 кВТ

0,1**; 0,2** -Коэффициент одновременности для элитных квартир, согласно Л.8 табл.6.3а.

Согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4), удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников  квартир с плитами на природном газе составляет 4,5 кВт/квартиру.

Для коттеджа с плитами на природном газе -  20 кВт, а с электрическими плитами

-24,4 кВт (см. расчет выше).

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.

Согласно табл. 2.4.4н (Л. 3) расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей  в год на расчетный срок составляет:

W =2170х16.5х0,7х10³+2750х16,5х0,3х10³=38676х10³ кВт х час.

Согласно  табл. 2.4.3н (Л. 3)  расчетная коммунально-бытовая нагрузка на расчетный срок при количестве жителей 16 тыс. человек составляет:

Ррасч. =0,41х16,5х0,7х10³ х 1,2+0,5х16,5х0,3х10³= 8900 кВт= 8,4 мВт

или согласно  табл. 2.1.5н (Л. 3)  расчетная коммунально-бытовая нагрузка на шинах 0,4 КВ ТП на расчетный срок при общей площади жилого фонда 419,1 тыс. кв. м  составит:

(15,6+6)х  (419,1х0,7)10³+20,7 (419,1х0,3)10³ =8900кВт=8,9 мВт

Нагрузка  центра  питания (ПС «Выльгорт»).

табл.7.3.4

| Сумма максимумов активных нагрузок | Коэффциент Совмещения Максимумов нагрузок | Совмещенные максимумов активных нагрузок | Коэффициент совмещения максимумов нагрузок коммунально- бытовых и промышленных утро/ вечер | Суммарные совмещенные максимумы нагрузок утро/вечер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комму-нально- бытовые | промыш- ленные и прочие | Комму-нально- бытовые | промыш- ленные и прочие | Комму-нально- бытовые | промыш- ленные и прочие |  | мВт | мВа |
| 8,9 | 5,00 | 0,6 | 0,55 | 5,34 | 2,75 | 0,7/0,8 | 5,7/ 6,47 | 6,47/ 7,35 |

Проектируемые  подстанции.

Сооружение новых ТП обусловлено увеличением нагрузки электрических сетей.

На расчетный срок для электроснабжения поселка предусматривается строительство новых трансформаторных подстанций.

Для объектов, относящихся ко II степени обеспечения надежности электроснабжения,  предусмотрены  подстанции с двумя трансформаторами.

По конструктивному исполнению предусмотрены комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в железобетонной оболочке типа КТПБ, в металлических блок - контейнерах типа КТПК и киоскового типа.  Подстанции поставляются в полной заводской готовности с одним или двумя силовыми трансформаторами.

При размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций закрытого типа напряжением 10 кВ расстояние от них до окон жилых зданий следует принимать не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреждений-15 м.

При определении на шинах 0,4 кВ ТП должно учитываться суммарное количество квартир и других общественных зданий, питающихся от подстанций.

На подстанциях, где установлено не менее двух трансформаторов, номинальные мощности трансформаторов выбираются следующим образом:

Sтр. ≥ 0,7 Sнагр.

Потребители третьей категории питаются через один трансформатор, мощность которого выбирается по выражению:

Sтр. ≥ Sнагр.

В районах малоэтажной застройки (до 6 этажей) мощность трансформаторов рекомендуется принимать в зависимости от плотности нагрузки на шинах 0.4 кВ согласно РД (Л.2) п.4.4.2.

табл.7.3.5

| Наименование | Расчетная нагрузка мВт . | Показатели Территория застройки га | Плотность Нагрузки мВт/км2 | Рекомендуемая мощность трансформа- торов кВА | Подстанции Количество трансформаторов, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства | 1,125 | 57 | 1,97 | 1х160 1х250 | 1х250 -4 шт 2х250 – 1шт |
| Период расчетного срока | 3,145 | 119 | 2,64 | 1х250 1х400 | 1х250 - 8 шт 2х250 – 1шт 2х400 – 1шт |
| м. Важелью | 0,575 | 45 | 1 | 1х160 1х250 | 1х160 – 1 шт - сущ. 1х250 - 2 шт |
| Дав | 1,1 | 100 | 1 | 1х160 1х250 | Установить дополнительно 1х160 – 2 шт 1х250 - 2 шт |

На основании ранее выданного проекта , заказ  7439,  «Генеральный план села Выльгорт» предусмотрен распределительный пункт 10 кВ в районе ТП-321,

Электрические сети.

Схемы распределительных сетей 10 кВ следует выбирать в зависимости от надежности  комплекса  потребителей в соответствии с категорией надежности электроснабжения.

По условиям  надежности электроснабжения нагрузки коммунально-бытового сектора  села отнесены ко  II и III  категориям.  Для  объектов II категории (котельная, детские сады, школа больница и др.) существуют двух трансформаторные подстанции, подключенные с разных секций РУ-10 кВ ПС «Выльгорт» и РП-19.

Для потребителей II категории рекомендуются двухтрансформаторные подстанции, соединенные с применением двухлучевых схем распределительной сети напряжением 10 кВ с двусторонним питанием, а также петлевая схема на напряжение 10 кВ, как правило, в сочетании с одно трансформаторными подстанциями. При петлевой схеме, резервирование потребителей II категории должно осуществляться на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя и подключенной к  другому источнику питания.

Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Для электроснабжения потребителей I категории с целью обеспечения его резерва по распределительным сетям 10 кВ необходимо включать подстанции потребителей I категории в петлевую схему, предусматривая два трансформатора и АВР на резервном вводе.

При реконструкции сетей водоснабжения и канализации необходимо предусмотреть электроснабжение насосных по заданию сантехнического отдела. Категория  надежности электроснабжения принимается в соответствии с категорией сооружений.

Электроснабжение   м.  Важелью  предусматривается   от   сетей  10 кВ поселения   с установкой дополнительной подстанции. Для электроснабжения токоприемников 2 категории необходимо построить вторую ЛЭП-10 кВ.

Для подключения РП с ТП-321 к источнику питания необходимо построить двухцепную ВЛЗ-10 кВ от ПС «Выльгорт»

7.3.2. Электропотребление.

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 3500 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит 31150х10³  кВтхчас.

При численности населения села Выльгорт на расчетный срок 16500 человек удельное электропотребление  будет  1950  кВтхчас/человека в год.

Проектные предложения.

1. На ПС «Выльгорт» выполнить установку дополнительных линейных камер наружной установки на обе секции шин.

2.  Предусмотреть строительство РП-10 кВ в районе ТП -321 с установкой двух вводных камер и  4-х линейных камер.

3. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ)  марки СИП3.

Линии электропередачи до 20 кВ на селитебной территории городов, в районах застройки зданиями высотой 4 этажа и выше должны выполняться, как правило, кабельными. В районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять воздушными.

На воздушных линиях электропередачи 0,38-20 кВ рекомендуется применять железобетонные опоры.

4. При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2м.

5. Необходимо предусмотреть выноску существующих ВЛ-10 кВ,  попадающих в огороды индивидуальной застройки.

6. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ линии выполнить изолированными проводами марки СИП.

7. В района с четырех этажной застройках и к общественным зданиям линии электроснабжения выполнить кабельными.

8.  Согласно  расчетов необходимо строительство 24 подстанций см. раздел 8.2.3.

9. На территории существующей застройки выполнить реконструкцию существующих трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов.

7.3.3.  Наружное освещение.

При разработке рабочих чертежей проектов необходимо выполнить наружное освещение улиц села. согласно табл. 15 СНиП 23-05-95*. Средняя горизонтальная освещенность составляет:

а)главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 4 лк

б) улицы в жилой застройке: основная-4 лк; проезды и переулки -2 лк.

Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Выполнить наружное архитектурное освещение общественных зон отдыха.

Сети наружного освещения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

На проведение реконструкции сетей наружного освещения  необходимо  получить технические условия от службы, занимающейся эксплуатацией сетей наружного освещения.

Линии наружного освещения рекомендуется располагать на общих опорах с воздушными линиями электропередачи до 1 кВ.

Охранная зона

Полосы охранных зон для объектов электросетевого хозяйства должны быть приняты  в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 1- 20 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

- для 110 кВ – 20 м.

б) вдоль трасс кабельных линий в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны от крайних кабелей

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается::

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Технические  характеристики электроснабжения с. п. Выльгорт.

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совмещенный максимум нагрузки на ЦП | мВт | 5,7/6,47 | Утро/вечер |
| 2 | Электропотребление на коммунально-бытовые нужды | кВтхчас | 31150х10³ | Тmax=3500 час |
| 3 | ПС 110/10 кВ «Южная»: Установка линейной камеры наружной установки | шт. | 4 |  |
| 4 | РП-10 КВ на | шт | 1 |  |
| 5 | Однотрансформаторная подстанция киоскового | шт | 21 |  |
| 6 | Комплектная двух трансформаторная подстанция типа КТПБ, в железобетонной оболочке | шт | 3 |  |
| 7 | Воздушная линия 10 кВ одноцепная | км | 3 |  |
| 8 | Воздушная линия 10 кВ двухцепная | км | 3,5 |  |

7.3.4.Связь.

На данном этапе при разработке генерального планом на расчетный срок развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций не предусматрено.  Но на стадии выполнения рабочей документации объектов  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Состояние существующих сетей связи  согласно техническим условиям от 26.01.07 года за N ОЭ-261 года, выданных  Сыктывкарским узлом электросвязи  Коми филиала  ОАО «Северо-Западный Телеком» следующее:

7.3.5.Телефонизация.

В настоящее время в поселке имеется центральная  АТС, расположенная в Центральной части с. Выльгорт.. Общая емкость составляет 2096 номеров. Количество абонентов подключаемых к существующей центральной АТС составляет на 1 января 2061 номеров.  Распределение емкости станции производится на прямом питании и  через шкафные районы. Кабели магистральные, распределительные прокладываются в телефонной канализации, в траншеях. Телефонная канализация развита слабо..

Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми»  потребное количество телефонов следует устанавливать из расчета установки одного телефона на квартиру (один дом). На расчетный срок общее количество населения 16500 человек.

При увеличении численности населения на 4800 человек и при коэффициенте семейственности 2,9 увеличение  квартирного  сектора к 2020 году достигнет 5714 квартир.

Количество телефонов 16500/2,9=5690

Количество учрежденческих телефонов 0,1% от телефонов квартирного сектора каждого микрорайона Nучр.=5690х0,1= 569телефонов.

Общее количество телефонов поселка на расчетный период 6070.

На данный момент имеются две выносные станции, которые подключаются к существующей центральной АТС волоконно-оптическими кабелями.

Строительство новых линий связи решается при разработке рабочей документации в соответствии с техническими условиями.

На перспективу развития в сетях телефонизации предусмотреть организацию широкополосного доступа к сети интернет.

7.3.6. Радиофикация.

В настоящее время с.п. Выльгорт имеется один радиоузел. Зона охвата с. Выльгот и п. Птицефабрика. Количество радиоточек в зоне охвата на 1 января 2007 года составляет 854. Радиоузел осуществляет три программы радиовещания (Россия, Маяк, Настальжи). Имеется радиостудия, позволяющая вести трансляцию местных передач.

Количество абонентов радиотрансляционной сети в современных условиях падает.

Поэтому  строительство новых линий радиофикации и подключение абонентов решается на стадии  разработки рабочей документации в соответствии с техническими условиями.

Список использованной литературы

Нормативная литература:

- СНиП 2.07.01-89  Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. Москва 1989.

- РД 34.20.185-94  Инструкции по проектированию городских электрических сетей

- Москва Энергоатомиздат. 1995 год

- «Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки »

- « Инструкции по проектированию городских электрических сетей»РД 34.20.185-94;

- СП31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Москва 2004 год

- СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. Москва

- Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5. Электроснабжение и наружное освещение. Электросвязь и проводное вещание. Диспетчеризация систем инженерного оборудования. Москва 1990 год.

- Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Раздел 6. Седьмое издание.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми»

- Информационный сборник «Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования.». Выпуск 4. 2008 год.  г. Москва

8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

8.1 Источники природных ЧС.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Перечень поражающих факторов источников

природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ Р 22.0.06-95

| № п\п | Источники природной ЧС | Наименование поражающего фактор а природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, Гидродинамическое давление потока грунтовых вод, Загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрации. |
| 3 | Сильные осадки: Продолжительный дождь(ливень) Сильный снегопад Сильная метель Гололед | Гидродинамический | Поток(течение) воды Затопление территории Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка Снежные заносы. |
|  |  | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| Природные пожары |
| 5 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Статистика за период 2004-2008 гг. на территории сельского поселения «Выльгорт» оценка риска воздействия

  - лесных пожаров – нет

  - подтопление населенных пунктов - нет

  - сильные осадки - нет

.Мероприятия по защите территории от природных чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС.

- Снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

- заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

- комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

8.2 Источники техногенных ЧС

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей на данной территории возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- промышленные аварии и катастрофы,

- пожары и взрывы,

- опасные происшествия на транспорте.

Промышленная авария – авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке; Промышленная катастрофа – крупная промышленная авария,  повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушение и уничтожение объектов, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде. При авариях на объектах жизнеобеспечения-возможно возникновение аварий на объектах  теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения.

Пожары и взрывы включают в себе понятия пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара. Обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий. Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распостраняется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных веществ и т.д.

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

Авария на магистральном трубопроводе – авария на трассе трубопровода, связанная  с выбросом и  выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной ЧС.

Авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшая к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Статистика за период 2004-2008 гг. на территории сельского поселения «Выльгорт» оценка риска воздействия

  - промышленных аварий – нет

  - аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства -нет

  - пожаров и взрывов - нет

  - аварий на газо-, нефтетрубопроводах  - нет

  - опасных происшествия на транспорте –нет.

Мероприятия по защите территории от техногенных чрезвычайных ситуаций

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в районе имеется Отдел общественной безопасности администрации МО МР «Сыктывдинский».

На  газопроводах высокого давления:

- районирование трубопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб, введение в эксплуатацию электрохимзащиты газопроводов;

- своевременная замена участков  газопровода в силу их изношенности,

На автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог,

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

На воздушном транспорте:

- жесткий постоянный контроль за техническим состоянием воздушных и водных судов, аэродромного и навигационного оборудования;

- использование только технически исправных, с необходимым эксплуатационным запасом воздушных судов;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации воздушных судов;

- поддержание в высокой степени готовности поисково-спасательных формирований;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте.

Обеспечение пожарной безопасности:

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

-Строительство дополнительных пожарных постов  до достижения нормативов для обеспечения нормативного времени прибытия  пожарных формирований;

-Обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Включить мероприятия по реконструкции существующего пожарного  депо и источников противопожарного водоснабжения населенного пункта в проект целевой республиканской программы « Пожарная безопасность на 2010-2013годы».

В настоящее время  пожарная часть на 4 поста  Федеральной противопожарной службы МЧС России расположена в северо-восточной части села на въезде  со стороны г.Сыктывкара, проектируемый пожарная часть на 2 поста предлагается разместить в коммунальной зоне  в районе м.Птицефабрика.

9.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| NN п/п | Показатели | Единица измере- ния | Совре- менное состоя- ние на 2009.г | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах Территория в границах населенного пункта, всего | га га | 89045,0 659,2 | 89045,0 2260,0 | 89045,0 2260,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 410,5 | 428,5 | 558,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 4-5 этажная застройка | -"- | 30,0 | 30,0 | 42,0 |
|  |  | малоэтажная застройка | -"- | 380,5 | 398,5 | 516,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками | -"- | 16,5 | 34,5 | 49,5 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 364,0 | 364,0 | 467,0 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 30,0 | 31,0 | 70,0 |
|  | - производственных зон | -"- | 123,0 | 123,0 | 182,0 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 25,0 | 26,0 | 50,0 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 5,0 | 5,0 | 200,0 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- |  | 490,0 | 100,0 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 5,5 | 5,5 | 15,5 |
|  | - иных зон | -"- | 60,2 | 1151,0 | 1084,0 |
|  | из них: лесной фонд |  |  |  |  |
|  |  | перспективная (резервная) территория | -"- |  |  | 180,0 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий ( нарушенные территории и т.п.) | га |  |  | 20,0 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения | га |  |  | 180,0 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 11,335 | 13,20 | 16,50 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет | -"- | 2371/20 | 2770/21 | 3300/20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) | -"- | 7002/60 | 7920/60 | 10230/62 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 2303/20 | 2508/19 | 2970/18 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 6068 | 6068 | 7000 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел. | 4092 | 4092 | 4500 |
|  | - в обслуживающей сфере | -"- | 1976 | 2000 | 2500 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего Из них: муниципальный частный | тыс. кв.м общей площади квартир | 274,66 100,4 174,26 | 309,1 | 419,0 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - 4-5 этажных домах | -"- | 74,13/28 | 74,13 | 86,63/21 |
|  | - в малоэтажных домах | -"- | 200.7/72 | 234,98 | 332,4/79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | в малоэтажных жилых домах | -"- | 37.778/14 | 51,9 | 69,4/16 |
|  |  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 162.92/58 | 183,176 | 263,08 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% |  | 36,11 | 36,11 |  |
|  |  | в том числе государственный и муниципальный фонд |  | 26,11 | 26,11 |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе | -"- |  |  | 36,11 |
|  | - государственной и муниципальной собственности | -"- |  |  | 26,11 |
|  | - частной собственности | -"- |  |  | 10,0 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.кв.м общей площади квартир |  |  | 36,11 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 274,66 | 248,55 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего в том числе: -за счет средств населения |  |  | 45,0 30,00 | 110,00 110,00 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное | -"- |  | 45,00 | 97,50 |
|  | их них: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками | -"- |  | 15,00 | 17,50 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 30,00 | 80,00 |
|  | - 4-5 этажное | -"- |  | - | 12,50 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 45,00 | 110,00 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда- водопроводом | % от общего жилищ- ного фонда |  |  |  |
|  | - канализацией | -"- |  |  | 100 |
|  | - электроплитами | -"- |  |  |  |
|  | - газовыми плитами | -"- |  |  |  |
|  | - теплом | -"- |  |  | 100 |
|  | - горячей водой | -"- |  |  | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 22,62 | 23,0 | 25,4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. | мест | 465/40 | 615/47 | 1650/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | -"- | 1712/147 | 1962/150 | 2970/180 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 1165 | 1165 | 1400 |
| 4.5 | Больницы - всего/ 1000 чел. | коек | 100/9 | 100/8 | 200/18 |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посеще-ний в смену | 360/31 | 360/27 | 510/31 |
| 4.7 4.8 4.9 | Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел. Предприятия общественного питания,всего/1000 чел. Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. | км.м.торг. площади пос.мест раб мест | 4037 345 50 4 25 2 | 4100 310 75 6 30 2 | 5000 303 578 35 116 7 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства -всего/1000 чел. | объект | 500 42 | 500 38 | 1150 70 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | кв.м площади пола- | 384 33 | 384 29 | 2887 175 |
| 4.10 | Учреждения оздоровительные и отдыха -всего/ 1000 чел. | объект | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 12,4 | 13,4 | 27,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральных улиц районного значения | -"- |  |  | 17,0 |
|  | - основных жилых улиц | -"- |  |  | 10,0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 52,0 | 54,0 | 69,2 |
| 5.4 | Аэропорты | единиц |  |  | 1 |
|  | - федерального значения | -"- |  |  | 1 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) -из них размещаются на площадках гаражных комплексов - территории для размещения и хранения личного автотранспорта | автомо- билей 40% от общ.кол. га | 2574 220 | 2904 220 | 4950 300 1980 6,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. |  |  | 11,55 |
| 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 | Производительность водозаборных сооружений в том числе водозаборов поземных вод Среднесуточное водопотребление на 1 человека Протяженность сетей Канализация | тыс. куб.м /сут. -"- л/сут.на чел. км тыс.куб.м/сут |  | 25,30 | 2,800 600,0 42,50 10,59 |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации птицефабрики | -"- |  |  | 2,70 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 9,0 |  | 46,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/год |  |  | 38876х103 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  |  | 1950,0 |
|  |  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  | 31150х103 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 10 кВ одноцепная 10 кВ двухцепная | км -"- |  |  | 3,0 3,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год | 0,133 | 0,158 | 0,219 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,133 | 0,158 | 0,219 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 72,73 | 42,00 | 49,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - районные котельные | -"- | 72,73 | 40,64 | 48,84 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  | 6,0 | 15,9 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 17,1 | 22,1 | 27,1 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 58,3 | 63,0 | 73,0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/год | 24,816 | 29,394 | 40,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды населения | -"- | 1,945 | 2,194 | 2,744 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 22,87 | 27,2 | 37,7 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 10,4 | 16,4 | 22,9 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Защита территории от затопления |  |  |  |  |
|  | - площадь | га |  |  | 40,0 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 4800 | 5600 | 7000 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 15,5 | 21,0 | 21,0 |