ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын

# муниципальнöй юкöнса администрациялöн

# ШУÖМ

от 21 ноября 2018 года                                                                                  	  № 11/1035

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручения Президента Российской Федерации подпункт «б» пункта 4 перечня поручений по итогам заседания Президиума Госсовета РФ по безопасности дорожного движения от 14 марта 2016 г. № Пр-637, администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексную схему организации дорожного движения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. руководителя администрации

муниципального района                                                                                      Л.Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 21 ноября 2018 года № 11/1035

«Комплексная схема организации дорожного движения

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Раздел 1

СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| а/д | - | автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| АИП |  | адресная инвестиционная программа |
| АСУДД |  | автоматизированная система управления дорожным движением |
| БДД |  | безопасность дорожного движения |
| м.о. |  | муниципальный округ |
| г.п. с.п. |  | городское поселение сельское поселение |
| ГП |  | государственная программа |
| НГПТ |  | наземный городской пассажирский транспорт |
| ДТП |  | дорожно-транспортное происшествие |
| ж/д |  | железная дорога |
| КСОДД |  | Комплексная схема организации дорожного движения |
| НИР |  | Научно-исследовательская работа |
| ОДД |  | организация дорожного движения |
| п.г.т. |  | поселок городского типа |
| ПДД |  | правила дорожного движения |
| ПКРТИ |  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| РТК |  | региональные транспортные коридоры |
| СО |  | светофорный объект |
| СТП |  | схема территориального планирования |
| ТОП |  | транспорт общего пользования |
| ТП |  | транспортный поток |
| ТПУ |  | транспортно-пересадочный узел |
| ТРК |  | торгово-развлекательный комплекс |
| ТС |  | транспортное средство |
| ТСОДД |  | технические средства организации дорожного движения |
| ТЦ |  | торговый центр |
| УДС |  | улично-дорожная сеть |

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная схема организации дорожного движения – это стратегический документ, предполагающий развитие транспортной инфраструктуры города на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию транспортного обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия автомобиль-ного транспорта на окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Генеральным планом СП «Выльгорт» 2008 г., Правил землепользования и застройки с. Выльгорт, Правил землепользования и застройки с. Зеленец.

Научно-исследовательская работа состоит из 3х этапов:

- Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования

- Разработка транспортной модели муниципального образования

- Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка геоинформационной системы с результатами работ.

Каждый этап сопровождается отчетом в виде текстового материала и графических приложений.

Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта

## Общая характеристика МО муниципальный район «Сыктывдинский»

Муниципальное образование муниципальный район «Сыктывдинский» находится в юго-западной части Республики Коми. По территории района протекают реки Сысола, Вычегда и их притоки. Район со всех сторон окружает столицу республики – Сыктывкар.

По территории района проходит федеральная автодорога Р176 «Вятка» (участок «Киров – Сыктывкар»). Территория района – 7404,7 км², что составляет 1,8 % площади Республики Коми. Рельеф представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги.

Расположение МО муниципальный район «Сыктывдинский» на карте Республики Коми представлено на рисунке 1.

Муниципальный район Сыктывдинский на карте Республики Коми

Климат района умеренно-континентальный. Продолжительная многоснежная зима (сезон длится 200 дней), средняя температура воздуха в январе равна -14,0 С; летний сезон короткий и умеренно-прохладный длится 165 дней, средняя температура воздуха +18,0 С.

Муниципальный район «Сыктывдинский» из-за неблагоприятных для земледелия и проживания природно-климатических особенностей относится к местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Сыктывдинский район граничит с Койгородским, Сысольским, Усть-Вымским, Княжпогостским, Корткеросским районами Республики Коми, городом Сыктывкар и Архангельской областью.

Наиболее значимыми транспортными узлами Сыктывдинского района являются сельские поселения Выльгорт (районный центр), Пажга, Зеленец.

Село Выльгорт непосредственно примыкает к границе столицы республики – города Сыктывкара. Сельское поселение Пажга расположено между федеральной трассой Р-176 «Вятка» и рекой Сысола в юго-западной части района. Село Зеленец расположено в северной части района Сыктывдинский на Подъезде к д. Парчег от дороги республиканского значения «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

### Численность населения города

Численность населения муниципального района Сыктывдинский на начало 2018 года составляла 24 262 чел. По рассматриваемым сельским поселениям: с. Выльгорт – 12 171 чел., с. Зеленец – 3 428 чел., с. Пажга – 2 313 чел. В 2017 году коэффициент естественного прироста составил 2,8 человека на 1000 человек населения.

Основным фактором роста численности населения на территории Сыктывдинского района является превышение числа родившихся над количеством умерших.

В пределах района так же, как в республике Коми, происходит миграционный отток населения. Коэффициент миграционного оттока населения составил 8,1 человека на 1000 человек населения.

На динамику численности населения в прогнозном периоде будут влиять демографические процессы, происходящие в предыдущем и текущем годах.

На начало 2019 года численность населения муниципального раойна Сыктывдинский прогнозируется в количестве 24 264 человек с увеличением к 2020 году до 24,329 человек. Рост численности будет происходить за счет естественного прироста: в среднем 60 - 70 человек в год.

По численности населения муниципальный район Сыктывдинский занимает пятое место в республике Коми. Плотность населения района составляет 3,28 чел/км².

Анализ динамики роста численности населения МО муниципальный район Сыктывдинский графическим методом представлен в диаграмме на рисунке 2.

Динамика изменения и прогноз численности населения муниципального района Сыктывдинский

### Социально-экономическое прогнозирование МО муниципальный район Сыктыв-динский до 2033 года

#### Демография.

Муниципальный район Сыктывдинский со всех сторон окружает столицу республики Коми – город Сыктывкар.

Среди районов республики Сыктывдинский – единственный имеет прирост населения. Динамика демографических процессов муниципального района на протяжении последних лет характеризуется тенденцией устойчивого роста. На 01.01.2018 численность населения муниципального района Сыктывдинский составила 24 262 человек. Основными факторами роста численности населения на территории муниципального района является превышение числа родившихся над количеством умерших, а также миграционный прирост.

За период с 2010 по 2017 год численность населения увеличилась на 1 175 человек против 22 489 человек в 2010 году. В процентном соотношении численность населения муниципального образования за период с 2010 года по 2017 год увеличилась на 7,9 %.

Демографическая ситуация на территории муниципального района Сыктывдинский имеет положительную динамику.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – рост в перспективе численности трудовых ресурсов, компенсация общего для страны уровня старения трудового потенциала, снижение средних показателей заболеваемости, снижение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше трудоспособного возраста, рост потенциальных возможностей экономического роста.

В то же время возможны негативные структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста в группе 20-29 лет за счёт низкой рождаемости в городе в 90-е годы XX века.

Миграционные потоки в районе достаточно стабильны и сбалансированы, что обусловлено миграцией населения старше трудоспособного возраста в регионы с более благоприятным климатом, а также миграцией молодежи на обучение, прирост населения за счет миграции обусловлен внутриреспубликанскими перемещениями, а также близостью столицы республики – г. Сыктывкар.

Прирост населения за счет миграции в 2017 году составил 65 чел. В дальнейшем прогнозируется сохранение баланса миграционных потоков.

При сохранившейся тенденции увеличения населения района, уровень автомобилизации также увеличивается. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается увеличение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

#### Рабочие места

Основу экономики района составляет сельское хозяйство и лесозаготовительная промышленность. Сыктывдин – самый крупный сельскохозяйственный район республики Коми.

Предприятия лесной промышленности занимаются вывозкой и разделкой древесины. Крупнейшие лесозаготовительные организации – ООО «Парма Стандарт», ИП Лапин Е.М., ИП Костромин В.И.

Крупные сельскохозяйственные организации – ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Пажга», ООО «Сыктывдинское», ООО «Палевицы», ООО «Часово», ИП (КФХ) Батареева С.В.

Производство валяной обуви осуществляет ООО «Выльгортская Сапоговаляльная Фабрика».

Основными отраслями, в которых прогнозируется наибольший рост численности занятого населения, являются:

сельское хозяйство;

образование;

транспортная инфраструктура;

лесопромышленное производство;

материально-техническое снабжение и сопутствующие услуги;

развитие предпринимательской деятельности.

Численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составила 13204 чел., что составляет 54,4 %. При этом наблюдается снижение численности населения трудоспособного возраста как в абсолютном выражении, так и относительно общей численности.

#### Образование

В настоящее время на территории района находятся 12 общеобразовательных школ, в том числе; 9 средних, 1 – основная, 1 – начальная, кроме того, функционирует 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также 3 центра дополнительного образования, 12 дошкольных учреждений.

Потребность в дошкольном образовании в муниципальном районе Сыктывдинский составляет на 2017 год 1 607 мест. Число мест в дошкольных учреждениях – 1549 ед.

На территории района находятся 12 общеобразовательных школ и 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Число обучающихся составляет 3852 чел.

### Административно-территориальное деление

Административно-территориальное устройство, статус и границы Сыктывдинского района установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми»

Район включает 13 административных территорий:

посёлок сельского типа Мандач с подчинённой ему территорией

посёлок сельского типа Нювчим с подчинённой ему территорией

посёлок сельского типа Яснэг с подчинённой ему территорией

село районного значения Выльгорт (районный центр) с подчинённой ему территорией

село Зеленец с подчинённой ему территорией

село Лэзым с подчинённой ему территорией

село Озёл с подчинённой ему территорией

село Пажга с подчинённой ему территорией

село Палевицы с подчинённой ему территорией

село Слудка с подчинённой ему территорией

село Часово с подчинённой ему территорией

село Шошка с подчинённой ему территорией

село Ыб с подчинённой ему территорией

Расположение административных единиц представлено на рисунке 3.

Административно-территориальное деление муниципального района Сыктывдинский

### Характеристика транспортной инфраструктуры муниципального района Сыктывдинский

В структуре грузоперевозок большую роль играет ж.-д. транспорт, на долю которого приходится ок. 29,4% от общего объема отправления грузов. Удельный вес автомобильного транспорта – 2,9%, речного – 0,7%, воздушного – менее 0,1%. Вывоз древесины осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, преимущественно с грунтовым покрытием.

Наиболее динамично развивающийся вид транспорта – автомобильный.

Он обеспечивает в основном внутриреспубликанские грузов и пассажиров. Сыктывдинский район имеет наиболее развитую сеть автомобильных дорог общего пользования в республике.

Транспортная инфраструктура обуславливается географическим расположением района и примыканием к границам города Сыктывкар.

Основу транспортной инфраструктуры района формируют магистрали федерального и республиканского значения – Р176 «Вятка» и «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск –  Нарьян-Мар» и подъезды к центрам муниципальных образований.

### Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Передвижение пешеходов как правило осуществляется по обочинам дорог, в поселках на застроенной территории также по проезжей части. На отдельных участках улиц в пос. Выльгорт, пос. Пажга предусмотрены тротуары с твердым покрытием. Пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходными переходами. В поселке Выльгорт на ул. Домны Каликовой установлен светофор транспортно-пешеходного типа.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории района не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

### Характеристика улично-дорожной сети муниципального района Сыктывдинский

Для дальнейшей разработки комплексной системы организации дорожного движения рассмотрены наиболее значимые транспортные узлы – сельское поселение Выльгорт, сельские поселения Зеленец и Пажга.

Классификация рассматриваемых дорог принята в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения». В поселке Выльгорт также выделены улицы в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Принята следующая классификация:

Автодороги общего пользования:

III категории

IV категории (IVA-р, IVБ-р, IVА-п, IVБ-п)

V категории (VА, VБ)

Улицы и дороги сельских поселений:

основные улицы сельского поселения

местные улицы

местные дороги

проезды

Главным классификационным признаком является функциональное назначение улицы или дороги, в зависимости от которого определяется ее категория или класс и требуемые проектные характеристики, организация движения и условия доступа, что позволяет определить необходимость реконструкции улицы или дороги с повышением ее класса (категории).

Общая протяженность дорог общего пользования, улиц и проездов сельских поселений муниципального района Сыктывдинский, составляет 431,869 км. Плотность сети автодорог составляет 0,058 км/км2

В том числе:

Федеральная а/д – 57,528 км;

Республиканские а/д – 157,665 км;

Дороги муниципального образования – 211,651 км;

Дороги сельских поселений – 5,025 км;

Усовершенствованное покрытие (асфальтобетон, цементобетон, щебень, гравий, обработанные вяжущими) имеет менее 40 % муниципальных дорог и улиц. Большая часть (проезды, местные улицы и дороги) имеет щебеночное, гравийное и грунтовое покрытие.

Основные показатели улично-дорожной сети: ширина в красных линиях, расстояние между магистральными улицами, плотность магистральной и местной улично-дорожной сети, характер пешеходных связей в населенных пунктах связаны с типом застройки. Параметры автомобильных дорог общего пользования определены категориями дорог при строительстве, а также особенностями эксплуатации. Так, значительное число дорог V категории имеет две полосы движения, что, фактически требует их отнесения к IV категории, однако остальные параметры – ширина земполотна, обочин, радиусы кривых – не соответствуют требованиям СП.

Уличные проезды преимущественно совмещены с пешеходными путями, что не обеспечивает безопасности движения. Улицы, как правило, не благоустроены, не решена система водоотвода, практически отсутствует естественный сток поверхностных вод. Крупные общественные здания практически не снабжены организованными автостоянками. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.

Схемы автодорог рассматриваемых транспортных узлов представлены на рисунках 4,5,6.

Схема автодорог сельского поселения Выльгорт

Схема автодорог сельского поселения Зеленец

Схема автодорог сельского поселения Пажга

# Подготовка и проведение транспортных обследований

В рамках разработки КСОДД муниципального района «Сыктывинский» сотрудниками ООО «СПб-Энерготехнологии» летом 2018 г. было проведено комплексное обследование УДС. Ключевыми объектами обследования стали параметры, определяющие характер движения по автомобильным дорогам муниципального района «Сыктывинский»:

интенсивность движения и состав транспортных потоков на пересечениях и перегонах УДС транспортных узлов;

движение пассажирского транспорта;

светофорные объекты;

обустройство УДС в части ТСОДД.

Обследования проводились в периоды максимальной загрузки УДС транспортными средствами. В соответствии с ОДМ 218.2.032-2013 обследование проводилось в течение одного часа по будним дням (вторник, среда, четверг).

## Обследование интенсивности движения транспортных средств

Обследование интенсивности движения ТС включало в себя съемку 11 пересечений улиц в селе Выльгорт, 5 пунктов в с.п. Пажга, 2 пункта в с. Зеленец в течение вышеуказанного времени. Места съемки пересечений были отобраны на основе анализа плотности населения по районам, предварительного анализа мест концентрации ДТП, а также текущего уровня загрузки дорог транспортными средствами. Карта схема расположения точек съемки интенсивностей представлена на рисунках 7,8,9.

Расположение пунктов обследования в с.п. Выльгорт

Расположение пунктов обследования в с.п. Зеленец

Расположение пунктов обследования в с.п. Пажга

Видеофиксация осуществлялась с помощью экшен-камер, установленных на стойках на высоте 4 м. Широкий угол обзора камер позволил произвести подсчет всех направлений движений участников дорожного движения на перекрестке. Поток ТС подсчитывается и разбивается на категории: легковые а/м, грузовые а/м, транспорт общего пользования (автобусы, маршрутные средства). Результаты обработки замеров интенсивностей движения ТС представлены в виде картограмм и ведомостей интенсивности в Приложении 1.

## Обследование пассажирооборота

В целях разработки мероприятий по оптимизации работы пассажирского транспорта было проведено обследование существующих параметров сети ТОП. Обследование включало в себя учет всех ТС, проходящих через заданное сечение за час съемки. Количество и дислокация сечений равна количеству и расположению точек съемки интенсивностей.

Также было проведено обследование пассажирооборота на наиболее важных остановочных пунктах. Обследование включало в себя подсчет количества сошедших и вошедших пассажиров, а также учет наполняемости пассажирского ПС. Карта-схема расположения обследованных остановок ТОП представлена на рисунках 10,11.

Схема расположения обследуемых остановок ТОП с.п. Выльгорт

Схема расположения обследуемых остановок с.п. Зеленец

# Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

В условиях высоких темпов автомобилизации населения одной из ключевых ошибок, приведшей к существующей ситуации с перегрузкой улично-дорожных сетей, явилась недооценка тесной взаимосвязи складывающихся условий дорожного движения с практикой градостроительного развития территорий, состоянием и уровнем развития улично-дорожных сетей, уровнем развития и качеством услуг общественного транспорта, применением современных методов и средств организации дорожного движения. Пропускная способность существующей улично-дорожной сети (а значит и вероятность бесперебойного движения на ней) при прочих равных условиях может быть существенно повышена за счет проведения эффективной политики в сфере организации дорожного движения. Оптимальная организация дорожного движения позволяет снизить и выбросы от автотранспорта. Несмотря на это основной упор в организации дорожного движения в последние годы был сделан на обеспечении безопасности дорожного движения и борьбу с нарушениями правил дорожного движения, т.е. на задачах, которые отнесены к компетенции полиции. При этом обеспечение бесперебойности и экологической безопасности работы транспорта рассматриваются как отдельные, чисто технические вопросы без их соотнесения с общими задачами управления транспортом. Исходя из этого организация дорожного движения не воспринимается как самостоятельный и значимый вид общественной деятельности, который направлен не только на обеспечение безопасности дорожного движения, но в равной мере и на решение других не менее значимых социально-экономических задач.

Деятельность по организации дорожного движения распределена между различными уровнями власти, ведомствами и организациями, следствием чего является ее низкое качество. Во многих регионах отсутствуют единые центры организации дорожного движения, технические средства и автоматизированные системы управления организацией дорожного движения весьма примитивны и не обеспечивают решения усложняющихся дорожных проблем.

# Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения

Проблемы в сфере дорожного движения усугубляются отсутствием надлежащей правовой базы, необходимой для обеспечения эффективной организации дорожного движения, для эффективного планирования и управления работой региональных транспортных систем.

Сложившийся приоритет градостроительного и земельного законодательства над транспортным законодательством при осуществлении нормотворческой деятельности и правоприменительной практики еще больше усугубляет транспортные проблемы в области организации дорожного движения.

В настоящее время нет единого основополагающего федерального закона, регулирующего вопросы транспортного развития территорий, организации дорожного движения и оперативного управления им, а также устанавливающего четко очерченную специальную компетенцию федеральных органов исполнительной власти, права и обязанности субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в данной сфере, в том числе в части правового регулирования организации дорожного движения, территориально-транспортного планирования и проектирования, осуществления и финансирования мероприятий по организации дорожного движения. Имеющиеся нормативные правовые акты в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения не могут обеспечить надлежащее базовое правовое регулирование этой деятельности с учетом современных проблем.

На законодательном уровне не раскрываются цели и содержание организации дорожного движения как самостоятельного вида деятельности, его соотношение с градостроительной, транспортной и дорожной деятельностью; не установлен порядок разработки и утверждения предпроектной и проектной документации в сфере организации дорожного движения, требования к составу и содержанию такой документации; не определены юридические механизмы, позволяющие эффективно реализовывать принимаемые решения в области организации дорожного движения в их увязке с механизмами градостроительного и территориально-транспортного планирования; отсутствуют нормы, детализирующие государственный контроль и надзор, а также формы и порядок осуществления экспертной деятельности в области организации дорожного движения и территориально-транспортного планирования; не сформулированы правовые принципы, направленные на регулирование транспортного спроса на пропускную способность дорожных сетей в городах и на прилегающих к ним территориях.

Вопросы организации размещения транспортных средств на улично-дорожной сети и применения различных правовых мер, ограничивающих движение, остановку и стоянку автомототранспорта, также не имеют адекватного и рационального регулирования на законодательном уровне. Содержащиеся в многочисленных и разрозненных нормативных правовых актах положения в данной области требуют систематизации и унификации на уровне федерального закона.

Сложившийся приоритет градостроительного и земельного законодательства над транспортным законодательством при осуществлении нормотворческой деятельности и правоприменительной практики еще больше усугубляет транспортные проблемы в области организации дорожного движения.

Одним из негативных факторов в сфере правового регулирования дорожного движения является несоответствие основам конституционного строя и государственно-правового механизма, заложенного в Конституции Российской Федерации, ряда положений постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного движения». В нормативном единстве с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Правила дорожного движения Российской Федерации в целях обеспечения безопасности дорожного движения в процессе его организации правомерно устанавливают на всей территории Российской Федерации единый порядок дорожного движения и конкретизируют обязанности участников дорожного движения, что корреспондирует положениям Конвенции о дорожном движении, статья 3 которой прямо предоставляет право государствам-участникам устанавливать в правилах дорожного движения нормы, не предусмотренные в самой Конвенции, в том числе дополнительные обязанности водителей (подпункт «ii» подпункта «а» пункта 1). Вместе с тем, некоторые нормы Правил дорожного движения без соответствующей законодательной основы определяют базовые права и обязанности водителей, пешеходов, пассажиров, в том числе затрагивают права граждан на жизнь, личную неприкосновенность, свободу передвижения, частную собственность, свободное использование своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, что делает их неконституционными, ввиду несоответствия их статье 55 Конституции РФ, которая допускает возможность ограничения прав граждан и закрепления за участниками дорожного движения соответствующих обязанностей только федеральным законом. В частности, к таким положениям можно отнести отдельные статьи раздела 2 «Общие обязанности водителей», раздела 3 «Применение специальных сигналов», раздела 4 «Обязанности пешеходов», раздела 5 «Обязанности пассажиров». При этом, другие нормативные акты, касающиеся непосредственно дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил дорожного движения и не противоречить им. Однако, предметы регулирования подзаконных нормативных правовых актов не должны пересекаться с предметами регулирования федеральных законов, так как именно федеральный закон является основой для построения системы подзаконных нормативных правовых актов, в которых положения федеральных законов находят свою конкретизацию и детализацию.

Все это предопределило необходимость разработки Концепции проекта Федерального закона как стратегической основы законопроектной деятельности федеральных органов государственной власти в области организации дорожного движения и транспортного планирования. Необходимость и актуальность принятия нового Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) признают как руководители федеральных и региональных органов власти, так и представители транспортных и дорожных организаций, общественности, справедливо отмечая, что с принятием нового закона будут достаточно полно урегулированы проблемы, возникшие в сфере дорожного движения.

Актуальность разработки законопроекта подтверждается результатами опроса субъектов Российской Федерации (75 регионов) о существующих проблемах и предлагаемых мероприятиях в сфере организации дорожного движения, проведенного в ходе разработки предложений по структуре и содержанию Концепции государственной стратегии в сфере организации дорожного движения, выполненной по заказу Минтранса России в 2010 году. Большинство регионов указали на настоятельную необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 10% из них указали конкретно на необходимость разработки федерального закона, содержащего положения по организации дорожного движения.

Основная идея данного законопроекта заключается в установлении единых правовых основ деятельности в сфере организации дорожного движения; формулировании основных прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих организацию и оперативное управление дорожным движением, а также участников дорожного движения; определении и разграничении специальной компетенции органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в части территориально-транспортного планирования, организации, оперативного управления и регулирования дорожного движения; обеспечении согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительных власти, органов местного самоуправления в данной сфере.

Основной целью законопроекта является создание правовых условий для организации эффективного и бесперебойного осуществления процесса дорожного движения на территории Российской Федерации как неотъемлемого условия обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы Российской Федерации.

Целями законопроекта также являются: содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в транспортное планирование, организацию, оперативное управление и регулирование дорожного движения; развитие современной транспортной инфраструктуры.

В задачи законопроекта входит: создание единой законодательной основы для правового регулирования всех базовых вопросов, связанных с организацией дорожного движения и территориальным транспортным планированием, в том числе вытекающих из международных обязательств Российской Федерации; формулирование самостоятельного предмета правового регулирования, общих правовых условий функционирования и организации дорожного движения; создание единого понятийного аппарата в данной сфере правового регулирования, увязанного с терминологией, принятой в международных нормах; установление основных прав и обязанностей участников дорожного движения, в том числе норм как ограничивающих права и свободы граждан, так и защищающих права и законные интересы участников дорожного движения; установление ответственности государства перед гражданами и обществом за обеспечение организации безопасного и беспрепятственного дорожного движения; установление полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения и территориально-транспортного планирования.

Кроме того, данным законопроектом предполагается внесение изменений в такие базовые законы в транспортной сфере как Федеральный закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федеральный закон от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях создания полноценной и всеохватывающей законодательной базы в сфере дорожного движения, а также исключения дублирования отдельных положений, связанных с организацией дорожного движения.

# Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В рамках подготовки разработки КСОДД был выполнен обзор следующих документов территориального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на территории муниципального района Сыктывдинский.

Схема генерального плана СП «Выльгорт»;

Правила землепользования и застройки с. Выльгорт;

Правила землепользования и застройки с. Зеленец.

Генеральным планом с. Выльгорт предусмотрены следующие мероприятия:

- Вынос федеральной автодороги «Вятка» из жилой зоны с. Выльгорт (прокладка новой трассы на 800 м южнее и перевод существующей дороги в категорию поселковой дороги);

Строительство новой магистральной улицы вдоль линии ЛЭП;

Строительство новой магистральной улицы («малая объездная» дорога), окаймляющая село Выльгорт с северо-восточной стороны и дающая возможность выйти в г.Сыктывкар дополнительно к основной сети автодорог;

Устройство асфальтобетонного покрытия всей проезжей части улиц и проездов;

Покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в парковой зоне;

Воссоздание отсутствующих сегодня тротуаров на участках транспортной системы.

Основные мероприятия по развития УДС города будут учтены в построении транспортной макромодели.

Кроме того, предусматривается содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений; паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;  межевание земельных участков под дороги согласно установленным нормативам; оформление бесхозных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальную собственность.

# Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Перечень основных дорог и улиц в рассматриваемых сельских поселениях муниципального района Сыктывдинский представлен в таблице 1:

Основные дороги и улицы муниципального района Сыктывдинский

| Наименование | Категория | Протяженность, км | Число полос | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Выльгорт |
| ул. Домны Каликовой | основная улица | 3,177 | 2 | а/бетон |
| ул. Гагарина | местная улица | 1,2 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к СПТУ-2 | местная улица | 2,4 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к м. Еля-Ты | VА | 2,45 | 1 | а/бетон |
| Северная ул. | VА | 0,73 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к м. Пичипашня | IVА-п | 1,3 | 2 | а/бетон |
| сельское поселение Зеленец |
| Подъезд к д. Парчег (ул. Центральная) | основная улица | 8,75 | 2 | а/бетон |
| сельское поселение Пажга |
| Савапиян-Пажга-Жуэд | IVА-р | 7,7 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к с. Пажга | IVА-р | 0,648 | 2 | а/бетон |
| 1-й мкрн – Чибин | местная улица | 0,87 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к м. ПМК | IVА-п | 1,65 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к п. Гарьинский | VА | 1,2 | 2 | а/бетон |

Основные показатели улично-дорожной сети: ширина в красных линиях, расстояние между магистральными улицами, плотность магистральной и местной улично-дорожной сети, характер пешеходных связей в населенных пунктах связаны с типом застройки. Параметры автомобильных дорог общего пользования определены категориями дорог при строительстве, а также особенностями эксплуатации.

К основным дорогам, находящимся в собственности муниципального района, обеспечивающим связи между районами и с внешней дорожной сетью, относятся следующие улицы:

c.п. Выльгорт:

ул. Домны Каликовой

Подъезд к м. Еля-Ты

Подъезд к д. Пичипашня и по деревне

ул. Гагарина

с.п. Зеленец

Ул. Центральная

с.п. Пажга

Подъезд к с. Пажга

А/д «Савапиян – Пажга – Жуэд»

1-й мкрн – м. Чибин

Ул. Домны Каликовой является по принятой классификации основной дорогой сельского поселения. Обеспечивает связь сельской застройки с транзитной дорогой Р-176 «Вятка» (Сысольское ш.).

Улица имеет протяженность 3,177 км. Началом и концом являются примыкания к а/д Р-176 «Вятка». На км 0+246 имеется мостовой переход через р. Сорд.

Основные геометрические параметры:

ширина в красных линиях от 14 до 35,0 м.

ширина полосы движения – 3,5 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 57 м;

наибольший продольный уклон – 70 ‰

На всем протяжении улица имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 26 съездов, в т.ч. примыкания ул. Гагарина, Нагорной, подъезда к СПТУ-2, Советская.

Пешеходное движение в центральной части улицы организовано по тротуарам на большем протяжении с двух сторон от проезжей части и отделенным от нее обочинами и полосами газона. Большая часть улицы тротуаров не имеет, движение переходов осуществляется по обочинам. Ширина тротуаров в пределах 1,0 – 2,5 м, ширина обочин 1,5 – 2,0 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

На всем протяжении имеется искусственное освещение.

На улице имеется один светофорный объект – в районе д.58.

По ул. Домны Каликовой проходит автобусный маршрут, имеется одиннадцать остановок, на шести остановках отсутствуют заездные карманы, на одной отстутсвует посадочная площадка.

Подъезд к м. Еля-Ты является по принятой классификации автомобильной дорогой VА категории. Обеспечивает связь д. Еля-Ты с районным центром (с. Выльгорт) и региональной дорогой Р-176 «Вятка».

Дорога имеет протяженность 2,450 км. Начало соответствует примыканию к а/д Р-176 «Вятка», конец - примыкание улиц в д. Еля-Ты.

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода не установлена (по нормам ПП РФ №717 от 02.09.2009 – 27-30 м)

ширина полосы движения – 2,75 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 150 м;

наибольший продольный уклон – 50 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 14 съездов, в т.ч. 3 с асфальтобетонным покрытием.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется на протяжении 330 м в д. Еля-Ты.

Светофорное регулирование отсутствует.

Автобусное движение отсутствует, автобусные остановки отсутствуют.

Подъезд к д. Пичипашня и по деревне является по принятой классификации дорогой IVБ-п категории. Обеспечивает связь д. Пичипашня с районным центром (с. Выльгорт) и региональной дорогой Р-176 «Вятка». Также обеспечивает подъезд к Сыктывкарской птицефабрике и лыжному стадиону.

Дорога имеет протяженность 1,400 км. Начало соответствует примыканию к а/д Р-176 «Вятка», конец – граница нас. пункта д. Пичипашня.

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода не установлена (по нормам ПП РФ №717 от 02.09.2009 – 29-32 м)

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 250 м;

наибольший продольный уклон – 50 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 16 съездов, в т.ч. 8 с асфальтобетонным покрытием.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

Светофорное регулирование отсутствует.

По дороге проходит автобусный маршрут, имеется 6 автобусных остановок. Остановки не оборудованы заездными карманами.

Улица Гагарина является по принятой классификации местной дорогой сельского поселения. Обеспечивает связь центральной улицы с. Выльгорт с жилой застройкой.

Дорога имеет протяженность 1,200 км. Начало соответствует примыканию к ул. Домны Каликовой, конец – примыкание к улице Мальцевой.

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода 13 – 23 м

ширина полосы движения – 3,5 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

наибольший продольный уклон – 50 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 7 съездов.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 0,75 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется на всем протяжении.

Светофорное регулирование отсутствует.

Автобусное движение отсутствует, автобусные остановки отсутствуют.

Подъезд к д. Парчег является по принятой классификации автомобильной дорогой IVА-р категории. Обеспечивает связь с. Зеленец, д. Чукачой, м. Вилядь, д. Парчег с региональной дорогой «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

Дорога имеет протяженность 8,750 км. Начало соответствует примыканию к а/д «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар», конец - примыкание улиц в д. Парчег.

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода 20 – 38 м;

ширина полосы движения – 2,75 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

наибольший продольный уклон – 80 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 36 съездов, в т.ч. 15 с асфальтобетонным покрытием и 10 с цементобетонным.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется на отдельных участках в границах населенных пунктов.

Светофорное регулирование отсутствует.

По дороге проходит автобусный маршрут, имеется 13 автобусных остановок. Остановки оборудованы заездными карманами, частично отсутствуют павильоны.

А/д «Савапиян – Пажга – Жуэд» является по принятой классификации автомобильной дорогой IVА-р категории. Обеспечивает связь д. Савапиян, с. Пажга, д. Гарья и др. населенных пунктов с.п. Пажга с региональной дорогой Р-176 «Вятка».

Дорога имеет протяженность 7,700 км. Начало соответствует примыканию к а/д Р-176 «Вятка», конец – въезд на кладбище за с. Жуэд.

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода не установлена (по нормам ПП РФ №717 от 02.09.2009 – 29-32 м)

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

наибольший продольный уклон – 80 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

На км 7+293 имеется ж/б мост.

Имеется 69 съездов, в т.ч. 53 с асфальтобетонным покрытием.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Автодорога оборудована искусственным освещением на всем протяжении.

Светофорное регулирование отсутствует.

По дороге проходит автобусный маршрут, имеется 3 остановки. На одной остановке отсутствует заездной карман, на двух отсутствуют павильоны.

Подъезд к с. Пажга является по принятой классификации автомобильной дорогой IVБ-п категории. Обеспечивает связь с. Пажга с федеральной дорогой Р-176 «Вятка».

Дорога имеет протяженность 0,648 км. Начало соответствует примыканию к а/д Р-176 «Вятка», конец – перекресток с а/д «Савапиян – Пажга – Жуэд».

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода от 17,3 до 30,5 м

ширина полосы движения – 2,75 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 150 м;

наибольший продольный уклон – 50 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 11 съездов, в т.ч. 3 с асфальтобетонным покрытием.

Тротуар имеется на участке км 0+326 – км 0+444, ширина 1,8 м, на остальной части дороги тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 2,0 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Автомобильная дорога оборудована искусственным освещением на всем протяжении.

Светофорное регулирование отсутствует.

Имеется одна автобусная остановка, оборудованная заездным карманом, павильон отсутствует.

1-й мкрн – м. Чибин является по принятой местной дорогой сельского поселения. Обеспечивает связь основных дорог с. Пажга с жилой застройкой.

Дорога имеет протяженность 0,863 км. Начало соответствует примыканию к а/д Подъезд к с. Пажга, конец - примыкание к а/д «Савапиян – Пажга – Жуэд».

Основные геометрические параметры:

ширина полосы отвода от 22,8 до 31,3 м;

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 100 м;

наибольший продольный уклон – 50 ‰

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 8 съездов, в т.ч. 1 с асфальтобетонным покрытием.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 2,0 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Автодорога частично оборудована искусственным освещением.

Светофорное регулирование отсутствует.

Автобусное движение отсутствует, автобусные остановки отсутствуют.

# Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

## Организация движения в пространстве

Мероприятия по организации дорожного движения преследуют две основные цели: повышение безопасности движения и повышение пропускной способности дорог.

Разработка рациональных схем движения для транспортных и пешеходных сообщений способствует сокращению задержек и числа ДТП. Ликвидация мест повышенной опасности, как правило, способствует повышению скорости движения.

Организация дорожного движения в пространстве – это разделение транспортных, а также пешеходных потоков по направлениям по наиболее благоприятной и безопасной траектории. Канализирование движения на перегонах предполагает, прежде всего, разделение встречных потоков, чтобы ликвидировать самые опасные конфликтные точки встречного столкновения, а также разделение движения по полосам попутного направления. Продольная разметка проезжей части позволяет упорядочить движение, сформировать ряды, что способствует повышению общей пропускной способности дороги и безопасности движения. Средством канализирования на перегонах является устройство разделительных полос на широких дорогах с установкой на них ограждений.

На территории муниципального района Сыктывдинский дороги и улицы сельских поселений двухполосные. Проезды внутри кварталов имеют 1 – 2 полосы.

С учетом параметров существующей улично-дорожной сети района организация движения в пространстве на дорогах муниципального образования обеспечивается дорожной разметкой, знаками, а также организацией участков с односторонним движением.

## Организация движения во времени

Это направление организации дорожного движения охватывает методы, обеспечивающие в основном с помощью Правил дорожного движения, дорожных знаков и световых сигналов светофоров разделение транспортных и пешеходных потоков во времени. Благодаря этому исключаются (или сводятся к минимуму) конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переездов, временно суженных мест на дорогах.

На территории муниципального района в настоящее время имеется один светофорный объект – в с. Выльгорт на ул. Домны Каликовой, в районе д. 58.  Расположение показано на рисунке 12.

Светофорный объект в с. Выльгорт

Светофорный объект применяется для регулирования движения на пешеходном переходе и включает в себя два транспортных и два пешеходных светофора.

Распределением потока во времени также является установление приоритета проезда путем установки знаков, регулирование движения на ж.д. переездах, ограничения движения определенных категорий ТС (например, грузовой автотранспорт), в том числе временные (например, в пиковые периоды будней).

На территории муниципального района Сыктывдинский имеются ограничения въезда грузового автотранспорта в центральную часть поселений Выльгорт, Пажга.

## Формирование однородного транспортного потока

Одной из мер формирования однородного транспортного потока является выделение улиц для движения пассажирского транспорта. Выделение и улиц или полос для движения пассажирского транспорта на территории района нецелесообразно в виду низкой интенсивности движения пассажирского транспорта, а также наличия преимущественно двухполосных улиц и дорог с невозможностью расширения проезжей части.

Рассматривая задачу создания однородных транспортных потоков, необходимо остановиться не только на различии типов транспортных средств, но и на однородности по выполняемому маневру. Если на подходе к пересечению в одном уровне дорога имеет одну полосу, то разноименность направлений дальнейшего движения транспортных средств может оказывать еще более ощутимое влияние на скорость и безопасность движения, чем разнотипность транспортных средств в потоке. Так, например, поворот налево связан с задержкой для пропуска встречных автомобилей. При этом также создается опасность попутного столкновения. Поэтому специализация полос на подходе к пересечениям по признаку дальнейшего направления является типичной мерой выравнивания состава транспортного потока.

Организация одностороннего движения в городе также нецелесообразна в виду низкой плотности УДС, а также отсутствия улиц, дублирующих направления.

## Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств

Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на специально отведенных местах (карманы для парковки, специально отведенные места для стоянки).

Общая тенденция запрещения стоянок вблизи пересечений и на подходах к ним верна. Также необходимо осуществить запрещение стоянок ТС вдоль ключевых магистралей для повышения пропускной способности улиц. Подробный анализ парковочного пространства представлен в отчете по этапу №3.

## Оптимизация скорости движения на улицах и дорогах

Большой ущерб организации движения наносят неоправданные и не соответствующие обстановке ограничения скорости, которые непонятны водителям и поэтому большинством из них не выполняются. Особое значение, в связи с этим имеют четкость и своевременность информации водителей. В частности, при введении местного ограничения скорости вместе со знаком 3.24 надо установить соответствующий предупреждающий знак, показывающий, в связи с какой опасностью введено данное ограничение (например, сужение дорог, кривая малого радиуса, повышенная скользкость, ремонтные работы, неровная дорога, дети и т.д.).

Существующие ограничения скоростного режима в рассматриваемых сельских поселениях отображены на рисунках 13, 14, 15.

Существующие ограничения скоростного режима в с.п. Выльгорт

Существующие ограничения скоростного режима в с.п. Зеленец

Существующие ограничения скоростного движения в с.п. Пажга

Кроме того, на местных дорогах скорость фактически ограничена параметрами и техническим состоянием проезжей части – ширина, тип покрытия, ровность и целостность покрытия.

Основные недостатки организации скоростного режима в муниципальном районе Сыктывдинский:

частичное отсутствие знаков 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/ч и менее вблизи детских образовательных учреждений;

частичное отсутствие знаков 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/ч и менее на территориях малоэтажной застройки;

частичное отсутствие знаков 3.24 «Ограничение скорости» 30 км/ч и менее и/или знаков 5.21 «Жилая зона» на дворовых территориях.

В настоящее время для обеспечения соблюдения скоростного режима в с.п. Выльгорт осуществляется установка камер фиксации нарушений.

# Анализ параметров дорожного движения

Интенсивность движения – это количество транспортных средств, проходящих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости от доставленной задачи наблюдения. На дорожно-уличной сети можно выделить отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то время как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая пространственная неравномерность отражает прежде всего неравномерность размещения грузо- и пассажирообразующих пунктов и их функционирования.

Сводные картограммы интенсивностей ТС представлены на рисунках 16, 17, 18, 19.

Картограмма измеренных интенсивностей движения на транспортных узлах с. Выльгорт

Картограмма измеренных интенсивностей движения на транспортных узлах центральной части с. Выльгорт

Картограмма измеренных интенсивностей движения на транспортных узлах с. Пажга

Картограмма измеренных интенсивностей движения на транспортных узлах с. Зеленец

Состав транспортного потока представляет собой совокупность легковых, грузовых автомобилей, и маршрутных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы и пр.). Основной составляющей при этом является легковой транспорт.

# Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках УДС

Условия движения транспорта на улично-дорожной сети муниципального района Сыктывдинский оценивались по значению фактического уровня загрузки движением и средней скорости сообщения.

Уровень загрузки является ключевым фактором, влияющим на условия движения транспорта, и определяется как отношение фактической интенсивности движения к пропускной способности магистрали или ее участка. Пропускная способность магистральной сети определяется пропускной способностью проезжих частей улиц и дорог на перекрестках и в местах иных ограничений движения (пешеходные переходы, мосты, сужения проезжей части и т.д.).

Уровень загрузки движением в значительной степени определяет уровень обслуживания.

Уровень обслуживания – комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности движения, характеризующий состояния транспортного потока.

В условиях плотной, исторически сложившейся застройки, дороги, на которых интенсивность движения не превышает 70-80% от их пропускной способности (уровень обслуживания D, уровень загрузки 70%-90%), соответствуют объемам движения и не нуждаются в немедленных мероприятиях по реконструкции, переустройству или совершенствованию организации движения. Уровень обслуживания D характеризуется сплошным потоком автомобилей (либо отдельными колоннами). При проезде транспортных узлов с реализованным светофорным регулированием происходит полная разгрузка перекрестка за время работы разрешающего сигнала светофора.

В большинстве случаев, при уровнях загрузок 80-90% необходимо предусматривать повышение пропускной способности перекрестка, так как при таком уровне загрузки возникает существенная вероятность заторов, и резко растут задержки транспорта.

При уровне загрузки 90-100% (уровень обслуживания Е) движение автотранспорта характеризуется как плотное, поток движется с непродолжительными остановками. Заторы при проезде регулируемых транспортных узлов наблюдаются примерно в 50-70% циклов регулирования (происходит неполная разгрузка подхода к перекрестку за период горения разрешающего сигнала светофора).

Уровень загрузки движением на участках УДС определялся расчетным путем с учетом следующих факторов:

интенсивность транспортного потока;

структура транспортного потока;

неравномерность движения транспортных потоков по направлениям;

планировочные характеристики участков УДС (число полос движения, ширина проезжей части);

организация дорожного движения;

режим регулирования дорожного движения.

Уровни загрузки движением на УДС муниципального района Сыктывдинский были получены на основании результатов натурных обследований интенсивности движения транспортных потоков на ключевых магистралях, проведенных сотрудниками ООО «СПб-Энерготехнологии» летом 2018г.

Наибольшая нагрузка на улично-дорожную сеть возникает в вечерние часы пик. Результаты обследования интенсивности движения в сечениях основных дорог муниципального района для часа пик будней представлены в Приложении 1.

Расчет уровней загрузки рассматриваемой зоны показал, что на всех участках УДС наблюдаются удовлетворительные условия движения транспорта. На основании полученных данных об уровнях загрузки движением были выявлены наиболее критичные участки УДС с уровнями загрузок более 80%. Все данные участки расположены в границах сельского поселения Выльгорт, что обусловлено близостью республиканского центра – г. Сыктывкар.

Как показывают результаты расчетов, наиболее загруженными дорогами на разных участках в часы пик являются:

Ул. Домны Каликовой;

а/д Р-176 «Вятка»

Данные об уровнях загрузок движением наиболее критичных участков УДС муниципального района Сыктывдинский представлены в таблице 2.

Участки улиц и дорог с загрузкой более 80 % в утренний час пик

| Наименование улицы | Наименование перегона (от до) | Кол-во полос | Интенсивность (прив. ед) | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Домны Каликовой | Ул. Советская – а/д «Вятка» | 1 | 326 | 0,75 |
| а/д Р-176 «Вятка» | ул. Домны Каликовой – Подъезд к м. Еля-Ты | 1 | 408 | 0,88 |
|  | Подъезд к м. Еля-Ты – ул. Домны Каликовой (ближе к г. Сыктывкар) | 1 | 551 | 0,95 |
|  | ул. Домны Каликовой (ближе к г. Сыктывкар) – ул. Лесопарковая | 1 | 795 | 1,02 |

Также затруднения движения в часы пик возникают на перекрестке ул. Домны Каликовой и автодороги «Вятка» (дальний от г. Сыктывкар), загрузка составляет более 80 %.

К основным причинам возникновения транспортных проблем можно отнести следующие:

низкая пропускная способность примыканий и пересечений, обусловленная несоответствием режимов регулирования интенсивности движения, в том числе отсутствием координированного управления светофорной сигнализацией;

несоответствие параметров проезжей части интенсивности движения (спросу на передвижение);

неоптимальная схема организации движения транспорта;

несоответствие покрытия проезжей части нормативным параметрам (прочности, ровности, наличия дефектов).

Вывод: на улично-дорожной сети муниципального района Сыктывдинский в вечерний пиковый период наблюдается транспортная ситуация, требующая оптимизации как схемы организации дорожного движения с одной стороны, так и популяризации роли общественного транспорта с другой.

Одной из основных задач данного проекта будет являться стимулирование использования городского пассажирского транспорта, в том числе за счет оптимизации городских автобусных маршрутов.

# Анализ существующей системы пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального района Сыктывдинский с учетом характера пассажиропотоков

Пассажирские перевозки в муниципальном районе Сыктывдинский обеспечиваются межмуниципальными маршрутами.

Большинство маршрутов проходят по региональным дорогам с заездами в сельские поселения в конечных участках. Всего в районе действует 8 маршрутов.

По дорогам, принадлежащим муниципальному образованию, проходят следующие маршруты:

№101 Плавательный бассейн – Выльгорт, птицефабрика

№108 Плавательный бассейн – Райбольница – Парчег

№112 Сыктывкар – Гарья

№174 Выльгорт – Железнодорожный вокзал – Аэровокзал

№514 Сыктывкар – Волокул (с заездом в Этнопарк)

Указанные маршруты обеспечивают прежде всего связь сельских поселений с республиканским центром – г. Сыктывкар. Местное сообщение внутри населенных пунктов сельских поселений, а также между ними осуществляется в основном пешком и на личном автотранспорте.

Обслуживание маршрутов небольшой протяженности (№101, №174) обеспечивается автобусами малого класса в количестве 16 шт. каждый. Интервал движения составляет 6-8 минут в утренние и вечерние часы, и 12-16 минут в дневные часы.

Обслуживание маршрута №108 осуществляется автобусами большого класса в количестве 15 шт. Интервал в движении – 10-12 минут. Наибольшая загрузка автобусов составляет 20-30 %.

Обслуживание маршрута №112 осуществляется автобусами большого и среднего класса по 2 шт. Интервал движения 1,5 – 2 часа. Наибольшая загрузка автобусов составляет 30-40 %.

Обслуживание маршрута №514 осуществляется автобусами среднего и малого класса в количестве по 2 шт. Количество рейсов 2 (утро – вечер) с понедельника по четверг и 3 (утро – день – вечер) в пятницу – воскресенье. Наибольшая загрузка автобусов составляет 20-30 %.

Состояние автобусных остановок в сельских поселениях в большей части удовлетворительное – большинство имеет автобусные павильоны, при этом на ряде остановок павильоны отсутствуют, на некоторых отсутствуют посадочные площадки, заездные карманы.

Вывод: система пассажирского транспорта в муниципальном районе Сыктывдинский в целом обеспечивает потребности населения в транспорте общего пользования. К основным недостаткам можно отнести неудовлетворительное состояние остановочных пунктов.

# Оценка уровня транспортной доступности муниципального района Сыктывдинский с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями.

Связь муниципального района с другими муниципальными образованиями, а также регионами обеспечивается посредством федеральной автодороги Р-176 «Вятка» и региональной автодороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар». Непосредственные границы с г. Сыктывкар обеспечивают близость района к аэропорту Сыктывкар и авиасообщению с отдаленными регионами России.

Кроме того, транспортные связи с другими территориями обеспечиваются железнодорожной веткой «Микунь - Сыктывкар», а также речным транспортом по р. Сысола и Вычегда.

Основные коммуникации осуществляются автомобильным транспортом и авиасообщением.

Уровень транспортной доступности обеспечивается за счет соответствия параметров автомобильных дорог нормативам в части обеспечения пропускной способности и безопасности движения.

Вывод: уровень транспортной доступности муниципального района Сыктывдинский в настоящее время достаточен. Обеспечение транспортной доступности в рассматриваемой перспективе должно обеспечиваться содержанием в соответствии с нормативными параметрами автомобильных и железной дороги, аэропорта. Строительство дополнительных транспортных магистралей и сооружений для связи с другими муниципальными образованиями и территориями не требуется.

# Анализ организации парковочного пространства на территории муниципального района Сыктывдинский

Автомобильный парк района преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. В настоящее время имеется дефицит парковочных мест для обеспечения потребностей населения в соответствии с нормативами по градостроительству.

Единое парковочное пространство отсутствует. Парковка автомобилей осуществляется по краю проезжей части, на обочинах, а также на отдельных организованных площадках, примыкающих к проезжей части. Основная часть легкового транспорта паркуется на внутриквартальных проездах и придомовых территориях.

С учетом роста автомобильного парка города необходимо рассматривать возможности увеличения количества машино-мест в районах и точках тяготения населения, а также организации парковочного пространства в целом.

Прирост парка автомобилей в рассматриваемой перспективе будет обеспечен за счет естественного прироста населения, а также за счет роста уровня автомобилизации. Уровень автомобилизации населения на 2016 г. составил 295 авт/тыс.чел. По прогнозам, уровень автомобилизации составит на 2021 год – 316 авт/тыс.чел., на 2026 – 354 авт/тыс.чел.

Развитие парковочного пространства в центральных частях сельских поселений ограничено сложившейся планировкой и застройкой. Вместе с тем, при реконструкции основных улиц и дорог необходимо учитывать возможное увеличение организованных площадей для парковки легкового транспорта.

Вывод: в настоящее время наблюдается дефицит парковочных мест, особенно в центральных частях сельских поселений, у мест притяжения интересов автомобилистов, отсутствие единой организованной системы парковочного пространства.

# Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) – это специальные устройства или сооружения, помогающие ориентироваться на дороге и быть в курсе изменений в дорожном движении.

ТСОДД выполняют следующие функции:

информируют участников ДД о рекомендуемых или обязательных режимах движения;

обеспечивают наиболее благоприятные траектории движения транспортных средств и пешеходов для предотвращения опасных ситуаций, связанных с выездом транспортных средств за пределы проезжей части;

информируют участников движения о месте нахождения наиболее существенных объектов тяготения транспортных и пешеходных потоков.

Все ТСОДД по степени воздействия на участников движения можно разделить на две группы (категории):

непосредственно взаимодействующие с участниками ДД с целью формирования требуемых параметров транспортных и пешеходных потоков (исполнительные);

обеспечивающие работу исполнительных ТСОДД (вспомогательные).

Исполнительные ТСОДД разделяются на следующие виды:

- дорожные знаки;

дорожная разметка;

дорожные ограждения;

пешеходные ограждения;

дорожные светофоры;

направляющие устройства;

островки безопасности;

устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения проезжей части и т.п.);

устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные места, пешеходные зоны и т.п.) - шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся кронштейны стояночных мест и т.п.;

К вспомогательным ТСОДД относятся:

- устройства для установки дорожных знаков;

обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные контроллеры, устройства для установки светофоров, кабельные сети);

оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости).

ТСОДД устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правило применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств”.

Было выполнено обследование улично-дорожной сети (УСД) для анализа эксплуатационного состояния ТСОДД.

Для проведения обследования были выбраны основные и наиболее загруженные улицы и дороги сельских поселений:

в с.п. Выльгорт:

Улица Домны Каликовой

Улица Гагарина

Подъезд к СПТУ-2

Северная улица

Подъезд к м. Еля-Ты

в с.п. Зеленец

Подъезд к д. Парчег

в с.п. Пажга

а/д «Савапиян – Пажга – Жуэд»

Подъезд к с. Пажга

Подъезд к м. ПМК

а/д 1-й мкрн – Чибин

В процессе обследования были выявлены следующие недостатки:

- Несоответствие обеспечения улиц и дорог дорожными знаками Проектам организации дорожного движения, а также требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

- Несоответствие части дорожных знаков пункту 5.2.1 ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменением N1,2).

- Ряд остановок транспорта общего пользования (ТОП), частично либо полностью, не соответствует ГОСТ Р 52766-2007 пункт 5.3.3 – отсутствует остановочная площадка, посадочная площадка, заездной “карман”, тротуары и пешеходные дорожки, автопавильоны, пешеходные переходы, скамья, урна для мусора, технические средства организации дорожного движения.

- Дорожная разметка частично или полностью изношена, что не соответствует ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

Содержание автомобильных дорог в части установки, снятия и эксплуатации ТСОДД должно производиться в соответствии с утвержденными ПОДД.

Вывод: технико-эксплуатационное состояние ТСОДД на июль 2018 года в целом удовлетворительное, требуется обновление ТСОДД по действующим нормативным документам, а также реконструкционно-планировочные мероприятия по обустройству остановок ТОП.

# Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Проблема безопасности дорожного движения приобрела особую остроту в последнее десятилетие. Эта проблема особенно отличается сложностью и многоплановостью в крупных городах. Можно констатировать несоответствие существующей дорожно-транспортной инфраструктуры современным потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении. Масштаб дорожно-транспортного травматизма угрожает национальной безопасности России, а также наносит значительный ущерб экономике, составляющий ежегодно около 2,5% ВВП страны. Более четверти от числа погибших в ДТП составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет). Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Дети страдают в каждом десятом происшествии. Самой многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние семь лет численность пешеходов, погибших в ДТП, увеличилась на треть.

Определяющую роль в ситуации с аварийностью играет человеческий фактор. Около 70-80% всех ДТП связано с нарушением правил дорожного движения (ПДД) водителями транспортных средств. Основными причинами совершения нарушений в области дорожного движения являются низкий общий уровень правосознания, отсутствие адекватного понимания участниками движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Сыктывдинский район занимает первое место по количеству дорожно-транспортных происшествий в республике Коми после городских округов Сыктывкар и Ухта. Согласно статистике, в Сыктывдинском районе произошло около 6,6 % всех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в республике Коми за 2017г. (таблица 3).

Динамика количества ДТП, Сыктывдинский район

|  | Количество ДТП |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Республика Коми | 1113 | 1099 | 1068 |
| Сыктывдинский район | 70 | 63 | 70 |
| Доля, % | 6,3 | 5,7 | 6,6 |

Такие показатели объясняются прежде всего тем, что район непосредственно граничит с г. Сыктывкар и принимает на себя значительную долю транспортной нагрузки от автомобильного транспорта города. Также большая часть ДТП (более 75 %) происходит на дорогах федерального и республиканского подчинения и относится к транзитному транспорту.

За период с 2015 по 20017 годы на территории Сыктывдинского района наблюдается сохранение общего числа ДТП и пострадавших в них людей. За этот период общее количество пострадавших (включая погибших) составило 130 в 2015 г. и  135 в 2017 г. Сохранение количества ДТП и тяжести их последствий увеличением численности автопарка и ростом средней скорости движения при реализации мероприятий по повышению безопасности движения и регулирования скоростного режима.

Динамика ДТП с пострадавшими и погибшими в Сыктывдинском районе представлена в таблице 4 и на рисунке 16.

Динамика структуры ДТП

| Показатель | Период |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего ДТП | 70 | 63 | 70 |
| Количество пострадавших, чел. (без учета летальных случаев) | 111 | 96 | 121 |
| Количество летальных случаев, чел. | 19 | 4 | 14 |

28Структура ДТП с пострадавшими за 2015 – 2017 г.г.

Динамика основных показателей аварийности за рассматриваемый период приведена в таблице 5. Структура ДТП за 2015г.-2017г. представлена на рисунках 17 - 19.

Динамика структуры ДТП

| Тип ДТП | Период |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего ДТП | 70 | 63 | 70 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Столкновений | 29 | 16 | 32 |
| 2. Опрокидываний | 9 | 19 | 18 |
| 3. Наездов на стоящие ТС | 4 | 6 | 1 |
| 4. Наездов на препятствия | 4 | 2 | 3 |
| 5. Наездов на пешеходов | 17 | 17 | 11 |
| 6. Наездов на велосипедиста | 1 | 1 | 1 |
| 7. Падение пассажира | 1 | 1 | 2 |
| 8. Иных видов происшествий | 5 | 1 | 2 |

Структура ДТП за 2015г.

Структура ДТП за 2016г.

Структура ДТП за 2017г.

Согласно приведенным данным, основными (более 55% от всех ДТП) видами дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального района Сыктывдинский являются столкновения и опрокидывания транспортных средств. Это обусловлено наличием скоростных дорог федерального и республиканского значения, занимающих значительную часть в составе всех дорог района, и связано с нарушениями скоростного режима и правил обгона. В 2017 году 45,7 % ДТП произошли на дорогах федерального значения.

Основной причиной аварийности на территории Сыктывдинского района являются ДТП по вине водителей, связанных с неправильным выбром ими скорости, т.е. несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, в результате чего водители не справляются с управлением ТС и выезжают на полосу встречного движения или съезжают в кювет.

Кроме того, причиной ДТП также становится несоответствие нормативам состояния, оборудования и эксплуатации дорог и улиц района. Так в 2017 г. выдано 49 предписаний должностным лицам на устранение выявленных недостатков.

Также значительную долю ДТП занимают наезды на пешеходов (16 % в 2017 г.).  При этом по вине водителей в 2017 г. произошло 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека и по вине пешеходов – 6 ДТП, в которых пострадало 5 и один человек погиб.  Среди ДТП, произошедших по вине пешеходов, подавляющее большинство составляют нарушения, связанные с переходом через проезжую часть в неустановленном месте. Половина нарушений правил пешеходами совершена в нетрезвом состоянии.

Доля остальных видов ДТП незначительна.

Основными факторами, определяющими причины возникновения ДТП являются:

невыполнение (пренебрежение) со стороны участников движения требований ПДД;

недостаточное развитие автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД.

Анализ аварийности в границах разработки КСОДД муниципального района Сыктывдинский позволяет сделать следующие выводы:

Наиболее распространенными видами ДТП с пострадавшими являются столкновение и опрокидывание транспортных средств. В 2017г. наблюдается увеличение количества данного вида ДТП по сравнению с 2016г. после снижения по сравнению с 2015 г. Это можно объяснить ростом уровня автомобилизации и количества водителей, а также снижением контроля за дорожным движением со стороны ГИБДД;

С 2015 г. наблюдается устойчивое снижение количества наездов на пешеходов (на 35% по сравнению с 2015г.), что объясняется повышением ответственности пешеходов, а также профилактическими мероприятиями, направленными на повышение безопасности пешеходов на автодорогах, в том числе на неосвещенных участках.

Приложение 1.

## Данные обследования интенсивности движения транспортных средств на перекрестках:

## с. Выльгорт:

## 1. а/дорога Р-176 «Вятка» (вблизи развилки с объездом г. Сыктывкар)

## 2. а/дорога Р-176 «Вятка» и ул. Северная

## 3. а/дорога Р-176 «Вятка» и ул. Домны Каликовой

## 4. дорога к СПТУ-2 и ул. Домны Каликовой

## 5. а/дорога Р-176 «Вятка» и Подъезд к м. Еля-Ты

## 6. а/дорога Р-176 «Вятка» и ул. Домны Каликовой (ближе к г. Сыктывкар)

## 7. а/дорога Р-176 «Вятка» и ул. Лесопарковая

## 8. Ул. Домны Каликовой и ул. Гагарина (у д.74)

## 9. Ул. Домны Каликовой и ул. Гагарина (у д.46)

## 10. Ул. Домны Каликовой и съезд к ул. Советсткая (у д.32)

## 11. Ул. Домны Каликовой и ул. Нагорная

## с. Зеленец:

## 1. Подъезд к д. Парчег, начало с. Зеленец (у д. 20 по ул. Центральной)

## 2. Подъезд к д. Парчег, выезд из с. Зеленец

## с. Пажга:

## 1. а/дорога Р-176 «Вятка» – Подъезд к с. Пажга

## 2. Подъезд к с. Пажга – а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд»

## 3. а/д «1-й микрорайон – м. Чибин» – а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд»

## 4. а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд» – Подъезд к кладбищу Савапиян

## 5. а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд» – Подъезд к м. ПМК

Перекресток автомобильных дорог

Р-176 «Вятка» и «Сыктывкар – Ухта»

Условные обозначения:

Перекресток автомобильной дороги

Р-176 «Вятка» и ул. Северная

Условные обозначения:

Перекресток автомобильной дороги

Р-176 «Вятка» и ул. Домны Каликовой

Условные обозначения:

Перекресток автомобильной дороги

дороги к СПТУ-2 и ул. Домны Каликовой

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

Р-176 «Вятка» и «Подъезд к м. Еля-Ты»

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

Р-176 «Вятка» и ул. Домны Каликовой (ближе к г. Сыктывкар)

Условные обозначения:

Перекресток автомобильной дороги

Р-176 «Вятка» и ул. Лесопарковая

Условные обозначения:

Перекресток улиц Домны Каликовой и Гагарина (у дома 74)

Условные обозначения:

Перекресток улиц Домны Каликовой и Гагарина (у дома 46)

Условные обозначения:

Перекресток улицы Домны Каликовой и проезда к улице Советская (у дома 32)

Условные обозначения:

Перекресток улиц Домны Каликовой и Нагорная

Условные обозначения:

Подъезд к д. Парчег, начало с. Зеленец (у д. 20 по ул. Центральной)

Условные обозначения:

Подъезд к д. Парчег, выезд из с. Зеленец.

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

Р-176 «Вятка» и «Подъезд к с. Пажга»

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

«Подъезд к с. Пажга» и «Савапиян-Пажга-Жуэд»;

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

«1-й микрорайон – м. Чибин» и «Савапиян-Пажга-Жуэд»

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

«Савапиян-Пажга-Жуэд» и «подъезд к кладб. Савапиян»

Условные обозначения:

Перекресток автомобильных дорог

«Савапиян-Пажга-Жуэд» и «Подъезд к м. ПМК»

Условные обозначения:

«Комплексная схема организации дорожного движения

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Раздел 2

РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# Разработка транспортной модели муниципального образования

## Введение

В данном разделе описывается транспортная модель, основные принципы ее создания, исходные данные и структура данных для модели. Описывается процесс создания модели транспортной системы (транспортного предложения) и модели спроса. Особое внимание уделено процессу калибровки транспортной модели.

Транспортная модель муниципального района «Сыктывдинский» разработана в среде программного комплекса транспортного планирования и моделирования Aimsun v8.

Данный программный продукт представляет собой современную информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений на всех уровнях управления транспортной системой. Особенностью ПО Aimsun является интегрирование всех уровней моделирования (макро-, мезо- и микро-) в едином описании графа улично-дорожной сети. Программное обеспечение позволяет осуществлять стратегическое и оперативное транспортное планирование, прогнозирование интенсивностей движения, обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры городов и регионов, анализ схем организации дорожного движения и систем управления дорожным движением, а также систематизацию, хранение и визуализацию транспортных данных.

Транспортная модель муниципального района «Сыктывдинский» (далее транспортная модель) представляет собой абстракцию реального мира в части системного взаимодействия транспортных потоков. Основными элементами транспортной модели являются модель транспортной сети и модель транспортного спроса.

Модель транспортной сети – это комплекс взаимосвязанных объектов, характеризующих пространственное расположение и параметры элементов улично-дорожной сети, содержащих структурированную информацию о системах индивидуального и общественного транспорта. Модель транспортной сети является основой для моделирования перемещений участников транспортного движения и описания затрат на данные перемещения.

Модель транспортного спроса – это инструмент оценки транспортной сети, включающий в себя совокупность математических моделей, рассчитывающих транспортные потоки между районами области планирования на основе структурных данных и данных о том, как население пользуется транспортом, а также данных о пространственном расположении объектов инфраструктуры и о существующем транспортном предложении. Результатом функционирования модели транспортного спроса являются качественные и количественные показатели, характеризующие причины возникновения транспортных потоков и их объемы; выбор источника и цели передвижения; выбор транспортного средства и маршрута следования.

Взаимодействие транспортного спроса и предложения определяет содержание транспортных событий. В результате их анализа осуществляется оптимальное перераспределение транспортных потоков и выбор конкретного пути следования по рассматриваемой сети с учетом заданных параметров и данных об источниках, целях и количестве перемещений. Структура транспортной модели представлена на рисунке 1.

Основной целью разработки транспортной модели является определение интенсивности движения транспортных средств и объемов пассажиропотока в современных условиях и на перспективу. Обоснованность прогнозов развития транспортной ситуации достигается учетом комплекса факторов, влияющих на социально-экономическое развитие региона, и учетом изменений в его транспортной инфраструктуре в рассматриваемый период времени.

Структура транспортной модели

Транспортная модель разработана для Сыктывдинского муниципального района с выделением крупнейших агломераций транспортных корреспонденций – наиболее крупных сельских поселений района – Выльгорт, Зеленец и Пажга.

## Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

Границы моделирования определены территорией муниципального района «Сыктывдинский» с учетом наиболее крупных сельских поселений – Выльгорт, Зеленец и Пажга.

Структура пространственного развития в модели описывается с помощью транспортного районирования:

границы транспортных районов;

положение центров тяжести транспортных районов;

места примыкания (примыканий) транспортного района к транспортной сети;

Территория моделирования разделена на 11 внутренних транспортных районов и 1 внешний. На основе данной информации будут рассчитаны объемы отправления из источника (района отправления) и прибытия в цель (района назначения).

Границы транспортных районов выбраны с учетом расположения административных и планировочных районов, начертания сети автомобильных дорог общегородского значения, сети путей сообщения железнодорожного транспорта, границ рек и водоемов.

Схемы разделения моделируемой территории на транспортные районы приведена на рисунке 2.

Деление моделируемой территории на транспортные районы

Определение направлений и расчет объемов транспортных потоков выполнены с помощью моделей и алгоритмов из различных областей математической науки: статистики, теории вероятностей, теории информации. Параметры функций, характеризующих выбор источника и цели перемещений, установлены с учетом транспортного поведения населения Сыктывдинского района. Изучение транспортного поведения населения выполнено по результатам социологического опроса и натурных исследований изменения интенсивности движения и пассажиропотока.

## Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструк-турных объектов.

Транспортная сеть сформирована на базе геоинформационных данных и данных открытых источников (Openstreetmap и др.). Параметры элементов УДС уточнены в ходе полевых обследований. Уровень детализации графа ограничен улицами местного значения включительно, оказывающими влияние на интенсивность движения опорной улично-дорожной сети.

В целях системного анализа транспортной сети разработана классификация из 7-ми условных типов дорог (два для сельских дорог и пять – для автодорог вне населенных пунктов) детализирующих основные технические и транспортно-эксплуатационные параметры элементов сети в соответствии с СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Типы дорог представлены в таблице 1 Разработанная классификация дорог обеспечивает дифференцированный подход к описанию транспортной сети с учетом специфики конкретного участка.

Классификация дорог транспортной модели

| № | Расположение | Тип дороги (улицы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дороги сельских поселений | основная улица |
| 2 |  | местная улица |
| 3 | Автомобильные дороги вне населенных пунктов | категория IVА-р |
| 4 |  | категория IVБ-р |
| 5 |  | категория IVА-п |
| 6 |  | категория VА |
| 7 |  | категория VБ |

Для каждого участка дороги с учетом направления движения заданы конкретные показатели основных параметров: категория дороги, разрешенные для движения системы транспорта, длина, количество полос движения, пропускная способность, максимально допустимая скорость движения, скорость движения в ненагруженной сети.

Места пересечения транспортных потоков классифицированы по пяти типам:

Светофорное регулирование;

Помеха справа;

Приоритет проезда «стоп»;

Приоритет проезда «уступи дорогу»;

Всем стоп.

Для каждого транспортного узла (перекрестка) заданы разрешенные маневры по полосам движения, разрешенные для движения системы транспорта.

Параметры функций, характеризующих выбор источника и цели перемещений, установлены с учетом транспортного поведения населения Сыктывдинского района. Изучение транспортного поведения населения выполнено по результатам полевых обследований интенсивностей движения транспорта и пассажиропотоков.

Территориальное расположение мест обследования интенсивностей приведено на рисунке 3.

Расположение мест проведения исследований

Данные исследований интенсивности движения введены в модель транспортной сети в качестве исходных данных с целью последующей оценки результатов математического моделирования. Значения измеренной интенсивности движения введены в модель в качестве атрибута соответствующего поворота. Для каждого поворота созданы атрибуты, позволяющие хранить информацию о структуре транспортного потока. Использование объекта сети «Поворот» для хранения данных о замеренной интенсивности позволяет агрегировать ее на уровень отрезков, в которые входит или из которых выходит группа поворотов, что, в свою очередь, обеспечивает возможность как калибровки матрицы корреспонденций на уровне поворотов, так и представления графической информации на уровне отрезков.

## Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта.

Система общественного транспорта представлена в транспортной модели объектами транспортной сети, позволяющими детализировать информацию о количестве транспортных средств по конкретным маршрутам. Интенсивность движения транспортных средств общественного транспорта не рассчитывается, а принимается в виде исходных данных из расписания движения по маршруту или установленному интервалу следования. Транспортное предложение общественного транспорта в модели описано на базе 5 автобусных маршрутов, проходящих по дорогам муниципального образования – №101, №108, №112, №174, №514.

## Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений.

### Системы транспорта и сегменты спроса

Для описания состава и структуры транспортных потоков, формирующих нагрузку на транспортную сеть, разработана иерархическая классификация понятий, которые определяют содержание матриц корреспонденций. В модели рассматриваются такие виды транспорта как общественный и индивидуальный. При расчете матриц корреспонденций район-источник (назначение) определяется для легкового транспорта. Общественный транспорт вводится в транспортную модель как совокупность реально существующих маршрутов с присущей им информацией в части расчета нагрузки на улично-дорожную сеть в единицах транспортных средств – без расчета перевозимого пассажиропотока.

При разработке модели транспортного спроса была использована стандартная четырехступенчатая модель. Использование этой модели обусловлено тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет проведен по отдельным слоям спроса для утреннего и вечернего часов «пик». Результатом моделирования являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Стандартная четырехступенчатая модель состоит из следующих этапов:

Создание (генерации) транспортного движения. На этапе создания транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций.

Распределение транспортного движения. На этапе распределения транспортного движения рассчитываются объемы транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций.

Выбор режима. На этапе выбора режима рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта.

Перераспределение. Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса. Модельные значения интенсивности, полученные в результате расчета, приобретают смысл прогнозных оценок интенсивности транспортного движения.

В наглядной форме последовательность алгоритма расчета спроса на транспорт представлена на рисунке 5.

Последовательность расчета спроса на транспорт

### Создание транспортного движения

Для расчета объемов движения определены цели поездок. В разработанной транспортной модели рассмотрены трудовые и деловые цели: из дома на работу (ДР); с работы на работу (РР); с работы домой (РД) (в т.ч. с работы в места сферы обслуживания (РП), из мест сферы обслуживания домой (ПД)). Доля от общего транспортного потока, приходящаяся на каждую из целей поездок в рассматриваемый период времени, определена для каждого слоя спроса. Подобная детализация целевой структуры обеспечивает более реалистичное отражение транспортного поведения населения, но и создает дисбаланс между суммарными объемами отправлений и прибытий в районы внутри отдельного сегмента спроса. Решение данной проблемы достигнуто за счет нормирования (выравнивания) итоговых сумм отправления и прибытия.

С учетом природы процесса целевых передвижений, нормирование итоговых сумм при движении из дома на работу осуществлено по количеству отправлений. Таким образом, в случае несоответствия общего числа занятого населения и рабочих мест последние будут откорректированы для обеспечения вывода из транспортного района занятого населения, что, в свою очередь, отразит характерную для часа пик транспортную ситуацию без необходимости в дополнительной детализации целей поездок. Для однородных мест зарождения и погашения транспортных потоков, например, в деловых корреспонденциях при следовании от одного места приложения труда к другому нормирование сумм осуществляется по максимальному числу источников и целей. Объемы передвижений, связанных с прочими целями (поездки в магазины, места сервиса и бытового обслуживания), в силу преобладания предложения над спросом нормируются по числу отправлений, что исключит избыточные предложения сервиса из ограниченного числа целевых поездок.

## Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

Закономерности выбора цели и способа совершения передвижений установлены на основе результатов обследования интенсивности движения и откорректированы с учетом прогнозируемых изменений в расселении населения и его социально-демографической структуре, развития объектов трудового и культурно-бытового тяготения. Основным инструментом описания транспортного поведения населения при выборе пары «район отправления – район прибытия» в разработанной модели является функция «предпочтения» (см. рисунок 6)

Окно настройки функции предпочтения

Выбор района отправления и прибытия осуществляется в зависимости от затрат времени на передвижения. Для индивидуального транспорта затраты времени определяются с помощью функций снижения пропускной способности в нагруженной сети.

Выбор между общественным и индивидуальным транспортом

Выбор между общественным и индивидуальным видами транспорта зависит в основном от двух факторов:

Уровня доходов и образа жизни населения;

Уровня развития общественного (массового) транспорта.

Увеличение потребности в использовании индивидуальных видов транспорта происходит вследствие усложнения поведения человека при планировании деловых и трудовых передвижений. Усложнение обусловлено:

Увеличением числа мест приложения труда, приходящихся на одного трудящегося;

Увеличением потребности в индивидуальном общении (в том числе с деловыми целями).

Ограничивают использование индивидуального транспорта такие факторы как: высокие затраты на приобретение и эксплуатацию транспортных средств (включая затраты на хранение), ограничения для водителей (водитель вынужден выполнять строго регламентированную работу в процессе вождения), а также возрастные ограничения (школьники и студенты до 18 лет не имеют возможности водить автомобиль) и ограничения по состоянию здоровья.

Общественный (массовый) транспорт привлекателен для населения, совершающего регулярные поездки к местам приложения труда и местам проведения досуга, расположенным вблизи прохождения маршрутов общественного транспорта и размещения остановок.  Важнейшее значение для выбора в качестве основного вида общественного транспорта имеет его надежность.

В современных условиях развития транспортной системы можно полагать, что администрация района может влиять на перераспределение пассажиров между массовым и индивидуальным транспортом двумя способами:

Увеличением привлекательности общественного (массового) транспорта;

Введением запретов и ограничений на въезд в определенные районы, на определенные улицы, установлением платы за парковку автомобилей.

На выбор пути следования в разработанной модели влияет ряд факторов, сводящихся к затратам времени на передвижение по тому или иному пути следования.

Базовые затраты времени на каждом участке транспортной сети определяются исходя из его длины и заданной максимальной скорости движения. Также учитываются затраты времени, обусловленные снижением пропускной способности в нагруженной улично-дорожной сети. При расчете фактической скорости движения учитываются следующие факторы:

Доля тихоходных видов транспорта;

Уплотнение потока транспортных средств;

Уровень помех для движения по крайней правой полосе, по крайней левой при наличии встречного движения, помех от остановок трамвая.

Задержка на регулируемом пересечении определяется исходя из параметров цикла регулирования, количества транспортных средств, подходящих к пересечению, наличия «зеленой волны», наличия разрешенного левого поворота. Время движения подвижного состава общественного транспорта на участках улично-дорожной сети определяется временем движения потока с учетом дополнительного времени, необходимого для входа и выхода пассажиров.

## Общая характеристика транспортной модели

Разработанная транспортная модель характеризуется следующими параметрами:

количество узлов – 44

количество отрезков – 121

количество транспортных районов – 12

количество мест измерения интенсивности движения - 17

# Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков

Данные исследований изменения интенсивности движения введены в модель транспортной сети в качестве исходных данных на 17 объектах сети с целью последующей оценки результатов математического моделирования. Значения замеренной интенсивности движения введены в модель в качестве атрибута соответствующего поворота. Для каждого поворота созданы атрибуты, позволяющие хранить информацию о структуре транспортного потока.

Калибровка матриц корреспонденций, коэффициентов подвижности и функций предпочтения

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт была проведена калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись параметры функций предпочтения по критерию соответствия результатов расчета натурным обследованиям.

В результате были определены показатели, обеспечивающие точность модели. Калибровка транспортной модели проводилась в два основных этапа – первый калибровка матриц корреспонденций, второй – непосредственная калибровка модели транспортной сети.

Оценка точности модели и расчетная интенсивность движения

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса проведена проверка модели. Определено, насколько точно модель отражает реальную транспортную ситуацию. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы проводится калибровка модели.

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проведена путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели. Для проверки адекватности модели определены значения ряда показателей на основе сравнения расчетных значений интенсивностей движения из модели и данных натурных обследований.

Ниже перечислены основные показатели, которые используются для оценки качества модели.

Средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах. Вычисленная средняя относительная ошибка - 16.2067%.

Коэффициент корреляции – является мерой тесноты линейной связи между фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на основе модели нагрузкой. Он принимает значения в диапазоне: от -1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока. Вычисленный коэффициент корреляции модели нулевого состояния – 0.8677.

Значения показателей качества перераспределения не являются абсолютными показателями достоверности модели в силу того, что в наблюдаемых значениях нагрузки легкового или грузового транспорта на местах подсчета могут содержаться ошибки. Ошибки получаются в результате присутствия человеческого фактора при сборе данных, их обработке, а также при дальнейшем приведении из часовых интенсивностей в суточные.

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

# Разработка вариантов транспортной модели на период до 2025 и 2035 г.г.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Общей целью предлагаемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры является устойчивое развитие муниципального образования, а также внешних связей со смежными муниципальными образованиями, региональными и федеральными транспортными сетями.

В основу планирования градостроительных мероприятий положены следующие позиции:

максимальное использование уникального геоэкономического положения транспортного узла на основе взаимовыгодного объединения общегосударственных, региональных, муниципальных и частных интересов в развитии отдельных объектов транспортной системы,

приоритетное развитие инфраструктуры, обеспечивающей пассажирские перевозки на связях с деловыми и рекреационными центрами федерального значения,

комплексное развитие всех видов транспортной инфраструктуры на основе применения международных стандартов качества обслуживания пассажирских и грузовых перевозок, включая внутригородскую транспортную систему.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры:

- Транспортная инфраструктура должна быть рассчитана на обслуживание населения муниципального района – 25 тыс. чел. при росте подвижности на всех видах частного и пассажирского транспорта к 2025 году по отношению к 2015 году в 1,2 раза.

Градостроительные преобразования должны способствовать приоритетному развитию пассажирского транспорта общего пользования. Развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего пользования должны обеспечить повышение безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и международными стандартами,

Объекты внешней транспортной инфраструктуры должны рассчитываться с учетом роста подвижности на внешних видах пассажирского транспорта в 1,2 раза к 2025 году, причем рост объема перевозок воздушным транспортом будет происходить более высокими темпами. Следует ожидать не менее чем 2-кратный рост объема передвижений на пригородном и междугороднем автобусном транспорте.

Сооружения инфраструктуры внешнего грузового транспорта следует рассчитывать исходя из 1,5 кратного роста грузооборота.

Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта должны рассчитываться на уровень автомобилизации не менее, чем в 300 авт./1000 жит. к 2025 году и 400 авт./1000 жит. к 2035 году.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования должны обеспечивать передвижения по городской территории со средними затратами времени не более 35 -40 минут для 80-90 процентов населения.

Наиболее серьезные недостатки улично-дорожная сеть района имеет сельском поселении Выльгорт:

ограничения параметров улиц в следствие сложившейся застройки (ширина, радиусы закруглений, возможность расширения проезжей части, устройство велодорожек и обособленных пешеходных дорожек);

отсутствие дублера основной улицы, что приводит к чрезмерной концентрации транспортных потоков на одной улице с ограниченным числом транспортных узлов, вследствие чего уровни их загрузки превышают рекомендуемые параметры;

несоответствие ширины основных улиц поселения их существующей загрузке;

недостаточное количество пешеходных переходов, отсутствие тротуаров на отдельных участках улиц, что приводит к значительному количеству ДТП с участием пешеходов в местах наибольшей концентрации жилой и общественной застройки вдоль основных улиц.

В качестве основных стратегических задач дальнейшего преобразования существующей улично-дорожной сети следует принять:

развитие транспортных каркасов сельских поселений, формируемых из основных дорог, обеспечивающих пропускную способность, удовлетворяющую текущим потребностям и взаимное дублирование маршрутов для обеспечения бесперебойной транспортной связности;

реконструкция существующих основных улиц сельских поселений;

подключение к основным транспортным каркасам улично-дорожных сетей, формируемой в районах новой застройки и улучшение связей периферийных районов.

Результаты расчетов с использованием построенной транспортной модели приведены на рис. 6 - 11.

Вариант транспортной модели на перспективу до 2025 г. с.п. Выльгорт

Вариант транспортной модели на перспективу до 2035 г. с.п. Выльгорт

Вариант транспортной модели на перспективу до 2025 г. с.п. Зеленец

Вариант транспортной модели на перспективу до 2035 г. с.п. Зеленец

Вариант транспортной модели на перспективу до 2025 г. с.п. Пажга

Вариант транспортной модели на перспективу до 2035 г. с.п. Пажга

Следует отметить, что, учитывая современные тенденции изменения транспортной отрасли, появления новых форм мобильности и моделей транспортного поведения и использования автомобильного транспорта, а также глобальных трендов автоматизации становится крайне затруднительным обоснованно строить прогнозы на перспективу более 10 лет. В этой связи рекомендуется пересматривать планы развития транспортной инфраструктуры каждые 3-5 лет.

# Заключение

В результате проработки данного этапа были смоделированы и проанализированы условия движения в Сыктывдинском районе с учетом развития транспортной инфраструктуры. Моделирование позволило оценить влияние мероприятий по развитию с учетом изменения транспортной ситуации в перспективе.

Анализ моделирования показывает, что приемлемое состояние загруженности улично-дорожной	 сети города достигается путем сравнительно малозатратных реконструктивных мероприятий и не требует внесения кардинальных изменений в градостроительную документацию. Для реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий, институциональных преобразований, совершенствования нормативно- правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории муниципального района «Сыктывдинский» не требуется. Достаточно изменений в законодательстве и нормативных актах федерального уровня.

«Комплексная схема организации дорожного движения

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Раздел 3

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» НА ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРИОДЫ

# Разработка мероприятий по развитию дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Основной целью разработки мероприятий по развитию УДМ, реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет).

С целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен укрупненный перечень мероприятий, оказывающих основное влияние на эффективность и стоимость реализации КСОДД.

Комплекс включает следующие мероприятия:

мероприятия по развитию улично-дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта, в том числе:

реконструктивно-планировочные мероприятия;

организационные мероприятия;

мероприятия по организации движения легкового и грузового транспорта;

разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок, в том числе:

реорганизация маршрутной сети внутри муниципального пассажирского транспорта;

оптимизация расписания и подвижного состава на внутримуниципальных маршрутах пассажирского транспорта в соответствии с распределением транспортного спроса на услуги пассажирского транспорта;

развитие сети межмуниципальных маршрутов автомобильного пассажирского транспорта;

внедрение системы информирования пассажиров на внутри муниципальных маршрутах и остановочных пунктах пассажирского транспорта;

обустройство и строительство пассажирского транспорта остановочных пунктов пассажирского транспорта, заездных карманов, разворотных площадок и площадок отстоя для межмуниципального автомобильного пассажирского транспорта;

обеспечение приоритета проезда маршрутного пассажирского транспорта;

разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения;

разработка мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, в том числе:

повышение видимости наземных пешеходных переходов посредством оборудования современными техническими средствами;

повышение видимости технических средств организации дорожного движения (барьеров, ограждений, сигнальных столбиков и т.д.);

обустройство пешеходных ограждений, искусственных неровностей и др. вблизи учебных заведений;

установка комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства.

## Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта.

### Реконструктивно – планировочные мероприятия

Структура улично-дорожной сети муниципального района «Сыктывдинский» основана на автомобильных дорогах федерального значения и подъездах к сельским поселениям. Внутри сельских поселений транспортные связи обеспечиваются дорогами местного значения и проездами. Также значительную роль играют дороги, обеспечивающие подъезд к республиканскому центру – г. Сыктывкар.  Транзитное движение в районе полностью обеспечивается именно дорогами федерального и регионального значения. К муниципальным дорогам относятся только местные дороги внутри сельских поселений и подъезды от федеральных трасс. Транспортная связанность территории города является удовлетворительной.

Таким образом, УДС района представляет собой разобщенную незамкнутую сеть дорог и подъездов, а основная транспортная нагрузка приходится на федеральные и региональные дороги. При этом загрузка дорог местного значения дорожным движением не является критической и, как показывает транспортное моделирование, сохранение приемлемого уровня загрузки может быть достигнуто без значительных реконструкционных изменений. Также не требуется строительство новых магистралей. Затруднения движения возникают только на перекрестках при съезде и выезде на дороги федерального и регионального значения.

В рамках КСОДД рассмотрены и учтены рекоснтруктивно-планировочные мероприятия в основных транспортных узлах – сельских поселениях Выльгорт, Зеленец и Пажга. На менее загруженных участках улично-дорожной сети в рассматриваемой перспективе безопасное дорожное движение должно обеспечиваться за счет содержания и эксплуатации дороги и дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии.

Проект КСОДД предусматривает:

1-й этап, 2019-2023 г.г.

с.п. Выльгорт

обустройство автобусных остановок заездными карманами, посадочными площадками, павильонами

устройство тротуаров в с. Выльгорт

обустройство пешеходных переходов знаками, разметкой

устройство недостающего наружного освещения в с. Выльгорт (ул. Советская, Подъезд к СПТУ №2, ул. Нагорная, ул. О. Мальцевой)

реконструкция ул. Домны Каликовой

устройство светофорных объектов на перекрестках автодороги Р-176 «Вятка» и ул. Домны Каликовой (примыкания в начале и в конце улицы)

устройство светофорного объекта на перекрестке автодороги Р-176 «Вятка» и ул. Лесопарковая

с.п. Зеленец

обустройство автобусных остановок заездными карманами, посадочными площадками, павильонами

устройство тротуаров в границах с. Зеленец

установка пешеходных ограждений вдоль основной дороги (Подъезд к д. Парчег)

обустройство пешеходных переходов знаками, разметкой

устройство недостающих участков наружного освещения

с.п. Пажга

реконструкция а/д Подъезд к с. Пажга

обустройство пешеходных переходов в с. Пажга

устройство наружного освещения с. Пажга

2-й этап, 2024-2028 г.г.

с.п. Выльгорт

устройство тротуаров в м. Пичипашня

реконструкция ул. Нагорная

реконструкция а/д Подъезд к м. Еля-Ты

реконструкция ул. Северная

оборудование пешеходных переходов с Выльгорт светофорами Т7

с.п. Зеленец

устройство тротуаров в границах населенных пунктов Чукачой, Парчег

обустройство пешеходных переходов светофорами Т7

с.п. Пажга

устройство тротуаров в границах нас. пунктов Савапиян, Парчим, Гариьинский

устройство наружного освещения в границах нас. пунктов сельского поселения

3-й этап, 2029-2033 г.г.

с.п. Выльгорт

реконструкция ул. Гагарина

реконструкция Подъезда к СПТУ№2

реконструкция ул. Советская

с.п. Зеленец

реконструкция а/дороги Подъезд к д. Парчег

с.п. Пажга

реконструкция а/дороги Савапиян – Пажга - Жуэд

Схемы предлагаемых мероприятий представлены на рисунках 1-3

Реконструктивно-планировочные мероприятия с.п. Выльгорт

Реконструктивно-планировочные мероприятия с.п. Зеленец

Реконструктивно-планировочные мероприятия с.п. Пажга

Предложения по категорированию дорог и улиц

Все улицы и дороги, относящиеся к муниципальному району «Сыктывдинский» могут быть разделены на категории в соответствии с действующими нормативными документами. В настоящее время категории улиц сельских поселений устанавливаются СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», категории автомобильных дорог устанавливаются СП 34.13330.2012 и, для дорог с низкой интенсивностью движения, СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

В соответствии с данными нормами улицы и дороги Сыктывдинского района могут быть разделены на следующие категории:

Автодороги общего пользования:

III категории

IV категории (IVA-р, IVБ-р, IVА-п, IVБ-п)

V категории (VА, VБ)

Улицы и дороги сельских поселений:

основные улицы сельского поселения

местные улицы

местные дороги

проезды

Изменение категории дороги или улицы возможно в рамках реконструкции. (Уточнение категории в соответствии с классификацией СП 243.1326000.2015 может быть выполнено номенклатурно, без строительных работ)

Предложения по изменению категорий автодорог района представлены в таблице 1

- Категорирование улиц и дорог муниципального района «Сыктывдинский»

| Наименование | Категория в настоящее время | Предлагаемая категория |
| --- | --- | --- |
| ул. Домны Каликовой | основная улица | основная улица |
| ул. Гагарина | местная улица | местная улица |
| ул. Советская | местная улица | местная улица |
| Подъезд к СПТУ-2 | местная улица | местная улица |
| Подъезд к м. Еля-Ты | V | IVА-п |
| Северная ул. | V | IVА-п |
| Подъезд к м. Пичипашня | IV | IVА-п |
| Подъезд к д. Парчег (ул. Центральная) | основная улица | основная улица |
| Савапиян-Пажга-Жуэд | IV | IVА-р |
| Подъезд к с. Пажга | IV | IVА-п |
| 1-й мкрн – Чибин | местная улица | местная улица |
| Подъезд к м. ПМК | IV | IVА-п |
| Подъезд к п. Гарьинский | V | V |

### Организационные мероприятия

В ходе разработки КСОДД рассмотрена реализация следующих организационных (сетевых) мероприятий по ОДД:

мероприятия по оптимизации скоростного режима движения ТС (входят в комплекс мероприятий по ликвидации очагов аварийности);

мероприятия по организации движения грузового автотранспорта;

локальные мероприятия в транспортных узлах, направленные на увеличение пропускной способности, реализуемые в комплексе с мероприятиями, направленными на повышение общей безопасности движения автотранспорта и пешеходов;

мероприятия по введению (ликвидации) одностороннего движения автотранспорта;

мероприятия по ограничению стоянки и остановки автотранспортных средств.

Ниже представлены сетевые организационные мероприятия, предусмотренные КСОДД.

Мероприятия по оптимизации скоростного режима движения транспортных средств

В Сыктывдинском районе в настоящее время скоростной режим отрегулирован в достаточной степени. В границах сельских поселений Выльгорт, Зеленец скорость ограничена 40 км/ч. На остальных участках скорость ограничена в соответствии c общими правилами дорожного движения.

В рамках разработки КСОДД предусматривается дополнительное ограничение скорости 30 км/ч на ул. Домны Каликовой в районе Выльгортской средней школы №2; ограничение скорости 40 км/ч на территории с. Зеленец.

Значимым аспектом обеспечения безопасности дорожного движения является обеспечения контроля соблюдения ограничений. Наиболее эффективным средством являются камеры видеофиксации нарушений скоростного режима, позволяющие контролировать, а также обеспечивать наказания нарушителей. Для обеспечения соблюдения предлагаемых ограничений скоростного режима в рамках КСОДД предлагается установка камер на следующих участках улично-дорожной сети. Места установки камер показаны на рисунке 4

Места установки камер видеофиксации нарушений скоростного режима

Мероприятия по введению светофорного регулирования.

В настоящее время на улично-дорожной сети муниципального района действует 1 светофорный объект, регулирующий движение на пешеходном переходе в с. Выльгорт, на ул. Домны Каликовой.

В краткосрочной перспективе рассмотрено устройство светофорного регулирования на примыканиях ул. Домны Каликовой к автодороге Р-176 «Вятка» (съездов в с. Выльгорт) и, в среднесрочной – на перекрестке автодороги Р-176 «Вятка» и ул. Лесопарковой.

Также в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 предусмотрено использование светофоров типа Т7 на пешеходных переходах с высокой интенсивностью пешеходного потока, а также расположенных вблизи детских учреждений. Перечень переходов приведен ниже:

с. Выльгорт

ул. Домны Каликовой, перекресток с подъездом к СПТУ№2

ул. Домны Каликовой, у д.80

ул. Домны Каликовой, перекресток с ул. Советской

ул. Северная у остановки «Проходная птицефабрики»

с. Зеленец

ул. Центральная, у д.20

ул. Центральная у Дома престарелых

ул. Центральная, в районе Речного пер.

с. Пажга

Подъезд к с. Пажга, перекресток с дорогой «1-й мкрн-м.Чибин»

а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд», перекресток с Подъездом к с. Пажга

а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд», перекресток с Подъездом к п. Гарьинский

а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд», перекресток с дорогой «1-й мкрн-м.Чибин»

В КСОДД рассмотрена возможность создания автоматической системы управления дорожным движением. С учетом прогнозируемых изменений интенсивности движения в рассматриваемой перспективе и отсутствия значительного количества регулируемых перекрестков на дорогах муниципального района создание АСУДД нецелесообразно.

### Мероприятия по организации движения грузового транспорта

В муниципальном районе «Сыктывдинский» движение грузового транспорта осуществляется в основном по федеральным и региональным автодорогам, что связано с географическим положением – примыканием района к республиканскому центру (г. Сыктывкар). Также географическое положение населенных пунктов (как правило, в стороне от магистральных дорог) исключает необходимость организации или ограничений транзитного грузового движения. В настоящее время действует запрет на движение грузового транспорта на территории с. Выльгорт. Транзитное движение осуществляется по автодороге Р-176 «Вятка», необходимость проезда грузового транспорта возникает только в связи с необходимостью разового обслуживания предприятий, доставки крупногабаритных грузов, работы коммунальных служб, строительства и ремонта. Доставка основной части грузов осуществляется грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (типа «Газель») и легковыми автомобилями. В других населеннх пунктах запреты отсутствуют, при этом, с учетом низкой интенсивности движения грузового транспорта

КСОДД предусматривает сохранение режима запрета движения грузовых транспортных средств в с. Выльгорт. При этом существует необходимость движения отдельных единиц грузового транспорта – коммунальные службы, строительство, доставка крупногабаритных грузов. Для обеспечения проезда грузового транспорта необходима разработка регламента (на уровне актов муниципального образования) пропускной системы, предусматривающей выдачу пропусков на въезд в зону запрета. Пропуска могут оформляться на основании предоставляемых документов обоснования необходимости проезда как на длительный срок (год, полгода), так и краткосрочно, вплоть до разовых пропусков.

## Мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования

В настоящее время в Сыктывдинском районе в рассматриваемых сельских поселениях действуют пять маршрутов автобусного сообщения:

№101 Плавательный бассейн – Выльгорт, птицефабрика

№108 Плавательный бассейн – Райбольница – Парчег

№112 Сыктывкар – Гарья

№174 Выльгорт – Железнодорожный вокзал – Аэровокзал

№514 Сыктывкар – Волокул (с заездом в Этнопарк)

Указанные маршруты обеспечивают прежде всего связь сельских поселений с республиканским центром – г. Сыктывкар. Местное сообщение внутри населенных пунктов сельских поселений, а также между ними осуществляется в основном пешком и на личном автотранспорте.

Обслуживание маршрутов небольшой протяженности (№101, №174) обеспечивается автобусами малого класса в количестве 16 шт. каждый. Интервал движения составляет 6-8 минут в утренние и вечерние часы, и 12-16 минут в дневные часы.

Обслуживание маршрута №108 осуществляется автобусами большого класса в количестве 15 шт. Интервал в движении – 10-12 минут.

Обслуживание маршрута №112 осуществляется автобусами большого и среднего класса по 2 шт. Интервал движения 1,5 – 2 часа.

Обслуживание маршрута №514 осуществляется автобусами среднего и малого класса в количестве по 2 шт. Количество рейсов 2 (утро – вечер) с понедельника по четверг и 3 (утро – день – вечер) в пятницу – воскресенье.

Автобусное сообщение в целом обеспечивает потребности района в общественном транспорте и развитие маршрутной сети в рассматриваемой перспективе не предусмотрено. Проведенное обследование выявило низкую наполняемость подвижного состава.

В рамках КСОДД предлагается обеспечение функционирования системы общественного пассажирского транспорта при выполнении обустройства автобусных остановок в соответствии с действующими нормативными требованиями (обеспечение недостающими павильонами, посадочными площадками, заездными карманами), обновления подвижного состава.

В целом система пассажирского транспорта в Сыктывдинском районе удовлетворяет потребностям населения в настоящее время и в рассматриваемой перспективе с учетом описанных изменений. Функционирование обеспечивается нормативным состоянием подвижного состава, остановочных пунктов и улично-дорожной сети в целом.

## Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения

В систему информационного обеспечения входят следующие компоненты:

система сбора и анализа информации о текущей транспортной ситуации, действующая в режиме реального времени;

единая общегородская база данных о системе организации движения всех видов транспорта;

система маршрутного ориентирования в центральной части города;

система информирования участников движения о текущем состоянии транспортной системы (перекрытых участках улично-дорожной сети, изменениях в маршрутах движения общественного транспорта, рекомендуемых маршрутах объезда)

Сбор и анализ информации о текущей транспортной ситуации может осуществляться на основе данных, получаемых от уличных камер наблюдения, транспортных детекторов, в том числе входящих в АСУДД, навигационных систем общественного транспорта и др.

С учетом загрузки улично-дорожной сети в краткосрочной и среднесрочной перспективе развитие такой системы не рассматривалось. В долгосрочной перспективе система сбора и анализа информации о дорожном движении может быть разработана на основе АСУДД адаптивного типа.

Маршрутное ориентирование — это определенная система передачи информации участникам дорожного движения об их нахождении и направлении движения по выбранному маршруту при помощи дорожных знаков индивидуального проектирования в сочетании с дорожной разметкой. Обязательным элементом системы маршрутного ориентирования в городах является читаемое обозначение каждой улицы, проезда, переулка и номеров домов.

Схемы маршрутного ориентирования предназначены для своевременного определения участниками дорожного движения своего местонахождения и направления движения по выбранному маршруту.

К знакам маршрутного ориентирования (ЗМО) относятся информационные щиты, указатели, таблички, схемы. ЗМО подразделяются на 4 уровня:

- Источники информации (ЗМО) 4-го уровня (адресные) – наименование улиц или информационных объектов, размещаются непосредственно у объекта – исполнительная информация и на последнем перекрестке на маршруте движения к объекту, где происходит изменение маршрута.

Источники информации (ЗМО) 3-го уровня (магистральные) – предварительная информация о направлении движения к магистральной УДС, размещаются на местной УДС – по маршруту движения от информационного объекта к ближайшей магистральной улице общегородского или районного значения. Источники информации целесообразно устанавливать перед всеми перекрестками, где необходимо выполнить поворот на другую улицу или где осуществляется переключение маршрута с главной дороги на второстепенную; на магистральной УДС – перед всеми перекрестками, на которых имеется пересечение или разветвление общегородских маршрутов движения.

Источники информации (ЗМО) 2-го уровня (зональные) целесообразно размещать вдоль основного общегородского маршрута движения к данной зоне и в местах примыкания к этому маршруту других маршрутов движения по УДС.

Источники информации (ЗМО) 1-го уровня (межрегиональные), информирует водителей ТС о направлениях движения к внегородским объектам (например, к другим дорогам), должны выводить их, начиная с магистральных улиц районного значения, на маршруты движения к информационным объектам.

В КСОДД Сыктывдинского района рассмотрены ЗМО 2-го,3-го и 4-го уровней. В настоящее время в соответствии с действующими Проектами организации дорожного движения (ПОДД) должны быть установлены дорожные знаки 6.10.1 «Указатель направлений», 6.10.2 «Указатели направления», обеспечивающие маршрутное ориентирование на улично-дорожной сети района.

При соблюдении требований ПОДД и содержании дорожных знаков в нормативном состоянии маршрутное ориентирование будет обеспечено, и разработка дополнительных мероприятий не требуется.

Еще одним аспектом информирования участников движения является установка табло прибытия подвижного состава общественного транспорта на всех ключевых остановках ТОП. Табло прибытия ТОП – это устройство для оповещения пассажиров на остановочном пункте о времени прибытия автобуса.

Принцип работы информационных табло: на борту каждого маршрутного транспортного средства установлена спутниковая система GPS/ГЛОНАСС, которая извещает о месте нахождения транспорта. Информация передается на сервер, где обрабатывается и анализируется, и уже оттуда данные будут транслироваться на экраны, установленные на остановках.

Каждое информационное табло состоит из солнечной батареи, аккумулятора, управляющего блока, узла индикации и радиоприёмника. Запасённая энергия позволяет устройству работать достаточно долгое время при отсутствии света (батарея может питаться и от искусственного освещения). Пример информационного табло представлен на рисунке 5.

Информационное табло прибытия ТОП

С учетом количества маршрутов и интенсивности автобусного движения, КСОДД предполагает оборудование основных остановок в сельских поселениях информационными табло в долгосрочной перспективе.

## Мероприятия по совершенствованию пешеходного и велосипедного движения

К мероприятиям по обеспечению пешеходного движения можно отнести два основных направления – устройство тротуаров и пешеходных дорожек, а также устройство пешеходных переходов.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства» в населенных пунктах улицы и дороги должны иметь тротуары или пешеходные дорожки для движения пешеходов.

Пешеходные переходы обустраиваются согласно ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования».

В настоящее время организация пешеходных переходов в сельских поселениях Сыктывдинского района находится на достаточно низком уровне – существующие переходы недостаточно оборудованы дорожными знаками и разметкой в соответствии с требованиями действующих нормативов. На многих участках дорог имеются «стихийные» пересечения пешеходных путей, не оборудованные и не обозначенные, как пешеходные переходы.

В рамках разработки КСОДД дополнительно предусмотрены следующие мероприятия, направленные в первую очередь на повышение безопасности пешеходных переходов:

оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой в соответвии с нормативными требованиями

устройство приподнятых над проезжей частью пешеходных переходов (см. рис.6)

оборудование пешеходных переходов светофорами Т7

Оборудование приподнятых площадок предусмотрено на следующих переходах:

с. Выльгорт

ул. Домны Каликовой, у д.80 (ближайший к школе)

ул. Домны Каликовой, у д.97 (автобусная остановка «Лесхоз»)

с. Зеленец

ул. Центральная у Дома престарелых

Установка светофоров Т7 предусмотрено на следующих переходах:

с. Выльгорт

ул. Домны Каликовой, перекресток с подъездом к СПТУ№2

ул. Домны Каликовой, у д.80 (ближайший к школе)

ул. Домны Каликовой, перекресток с ул. Советской

ул. Северная у остановки «Проходная птицефабрики»

с. Зеленец

ул. Центральная, у д.20

ул. Центральная у Дома престарелых

ул. Центральная, в районе Речного пер.

с. Пажга

Подъезд к с. Пажга, перекресток с дорогой «1-й мкрн-м.Чибин»

а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд», перекресток с Подъездом к с. Пажга

а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд», перекресток с Подъездом к п. Гарьинский

а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд», перекресток с дорогой «1-й мкрн-м.Чибин»

Пример обустройства пешеходного перехода, приподнятого над проезжей частью

Обязательным условием безопасности пешеходных переходов является обеспечение нормативного освещения. В соответствии с действующими нормами освещенность пешеходного перехода должна быть в 1,3 раза больше средней освещенности прилегающего участка улицы (проезжей части), а на неосвещенных дорогах не менее 10 лк.

Велосипедное движение.

В настоящее время велосипедное движение в Сыктывдинском районе не организовано. Отсутствуют велодорожки, велополосы. Движение осуществляется по проезжей части и тротуарам в соответствии с общими правилами дорожного движения.

Развитие сети веломаршрутов следует начинать с создания замкнутых маршрутов внутри сельских поселений. Исключением может быть с. Выльгорт, вследствие его непосредственного примыкания к территории г Сыктывкар. В данном случае целесообразно проектирование маршрута, связывающего поселение с городом. Проектирование и строительство велодорожек между сельскими поселениями нецелесообразно ввиду низкого спроса данных транспортных корреспонденций при условии больших расстояний и затрудненности обслуживания велодорожек, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

При проектировании велоинфраструктуры следует учитывать возможность размещения велодорожек в плане и продольном профиле.

Веломаршруты рекомендуется прокладывать по кратчайшему пути. Не следует размещать велосипедные дорожки с проезжей частью при наличии длинных не регулируемых перегонов, позволяющих водителям нарушать правила дорожного движения и увеличивать скоростной режим.

Особенно внимательно следует разрабатывать пересечения в одном уровне. В связи с тем, что до настоящего момента организация движения (разметка, знаки) на перекрестках при пересечении автомобильного и велосипедного транспорта отсутствует, то потребуется время для адаптации водителей к разметке, обозначающей пересечение проезжей части велосипедной дорожкой.

При проектировании транспортной инфраструктуры в поперечном профиле не учитывалась необходимость размещения велосипедных полос или дорожек, в связи с этим, необходимо изыскивать дополнительные места их расположения. При этом следует учитывать, что ширина проезжей части и тротуара не может быть меньше нормативной.

При разработке основных планировочных и конструктивных решений организации велосипедного движения целью является создание максимально комфортных и безопасных условий движения велосипедистов. Основным документом, в соответствии с которым необходимо вести проектирование велосипедных дорожек, является СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»

При наличии возможности, маршруты следует прокладывать по обособленным двухсторонним велодорожкам. В некоторых случаях они могут дублироваться на каждой стороне улиц или дополняться одной односторонней велодорожкой. На участках, где разместить двухсторонние велодорожки не представляется возможным, в зависимости от поперечного профиля, интенсивности движения автомобилей и прочих факторов, могут проектироваться обособленные односторонние велодорожки с каждой стороны улицы, велополосы по краям проезжей части и их сочетания. Если организация перечисленных вариантов в существующих условиях невозможна, то предполагается движение согласно Правилам дорожного движения (по краю проезжей части). В сложившейся стесненной жилой застройке допустимо проектирование велодорожек с минимальными геометрическими параметрами, применимых для стесненных условий.

При строительстве новых жилых районов необходимо на этапе проектирования предусмотреть строительство велотранспортной инфраструктуры для создания более разветвленной сети велодорожек.

## Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения маломобильных групп населения

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) — это, прежде всего, сочетание требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют инвалидам свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осуществления комфортной жизнедеятельности. К маломобильным группам населения относятся не только люди с ограниченными возможностями, но и пенсионеры, беременные женщины, родители с детскими колясками и другие люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении. Как правило, МГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной инфраструктуры оснащены безбарьерным входом. Важным направлением в работе с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов — жилых домов, государственных и образовательных учреждений, больниц и т. д. Безбарьерная среда в современной инфраструктуре — это здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной доступности социальных объектов является их грамотное и комплексное оборудование вспомогательными средствами для людей с ограниченными возможностями. Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного пространства, адаптировав его для всех без исключения категорий граждан.

На текущий момент улично-дорожная сеть Сыктывдинского роайона мало приспособлена для комфортных условий передвижения МГН по улицам – отсутствуют тротуары на значительной части дорог, отсутствуют тактильные знаки на пешеходных путях, сопряжения тротуаров с проезжей частью на пешеходных переходах имеют превышения более нормативных, существующие тротуары частично не отвечают нормам ровности, ширины, уклонов, находятся в неудовлетворительном состоянии. Для улучшения качества жизни МГН необходимо реализовать комплекс мер, которые помогут людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными жителями города. К таким мерам относятся:

Строительство и реконструкция тротуаров для беспрепятственного передвижения МГН.;

Существующих тротуары при сопряжении с проезжей частью необходимо обустроить тактильными плитками.

Весь общественный транспорт следует заменить на низкопольный, причем средняя дверь должны быть обязательно оборудована пандусом, остановочные пункты необходимо расположить на уровне пола общественного транспорта;

Все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом или лифтами для беспрепятственного входа МГН;

Парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами для инвалидов.

Проектные решения по реконструкции тротуаров

Пешеходные пути (тротуары, дорожки и пр.) устраиваются согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 метров. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 метров. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0-1,8 метров для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный – 2 %. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5 %), около здания - не более 1:12 (8 %), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 метра. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 метра. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 метров.

Тактильная плитка

Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных съездов, на пути следования по тротуарам, перед препятствиями (стойками, опорами, рекламными конструкциями, деревьями и др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов.

Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально. Пример применения тактильной плитки показан на рисунке 10.

Пример укладки тактильной плитки для обозначения пешеходного перехода

## Мероприятия по повышению безопасности движения (локальные мероприятия по ликвидации очагов аварийности)

Основными критериями определения объектов улично-дорожной сети, требующих реализации мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий движения являются:

Статистические данные по аварийности;

Анализ существующих условий движения автотранспорта.

Согласно анализу сведений о дорожно-транспортных происшествиях на территории района основное количество ДТП происходит на автодорогах федерального и регионального подчинения. При этом наибольшая часть связана с несоблюдением скоростного режима и неправильным выбором скорости в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна.

На дорогах, относящихся к муниципальному району, основная часть ДТП связана с наездами на пешеходов. При этом явных очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Таким образом в качестве мероприятий по снижению аварийности на дорогах Сыктывдинского района можно рассматривать улучшение условий пешеходного движения.

Мероприятия, обеспечивающие повышение безопасности дорожного движения, предусматривают:

Строительство внеуличных пешеходных переходов;

Организацию пешеходных переходов, в том числе регулируемых;

Установку пешеходных ограждений;

Установку ограждений на разделительных элементах;

Установку искусственных неровностей («лежачих полицейских», приподнятых пешеходных переходов и обустройство шумовых полос)

Также к мероприятиям по повышению безопасности и пропускной способности можно отнести устройство светофорных объектов в с.п. Выльгорт.

На стадии проектирования необходимо проведение более детальной проработки с внесением возможных изменений и дополнений в предлагаемые в настоящей работе локальные мероприятия.

Адресный перечень предлагаемых локальных мероприятий представлен в сводной таблице 2.

- Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на дорогах муниципального района «Сыктывдинский».

| № п/п | Адрес | Предлагаемые мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Выльгорт, Примыкание ул. Домны Каликовой к а/д Р-176 «Вятка» (дальнее от г. Сыктывкар) | Устройство светофорного регулирования, пешеходных переходов. Установка знаков, нанесение разметки. | 2019 – 2020 |
| 2 | с.п. Выльгорт, Примыкание ул. Домны Каликовой к а/д Р-176 «Вятка» (ближнее от г. Сыктывкар) | Устройство светофорного регулирования, пешеходных переходов. Установка знаков, нанесение разметки. | 2019 – 2020 |
| 3 | с.п. Выльгорт, Перекресток а/д Р-176 «Вятка» и ул. Лесопарковой | Устройство светофорного регулирования, пешеходных переходов. Установка знаков, нанесение разметки. | 2019-2020 |
|  | с. Выльгорт, ул. Нагорная, ул. Северная | Оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой | 2019-2020 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой | Реконструкция улицы: расширение проезжей части, устройство тротуаров, устройство пешеходных переходов, оборудование автобусных остановок | 2019-2023 |
| 5 | с. Зеленец, ул. Центральная | Устройство тротуаров, пешеходных переходов | 2019-2021 |
|  | с. Пажга, д. Савапиян, с. Парчим, пос. Гарьинский | Оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой | 2019-2021 |
| 6 | с. Пажга, Подъезд к с.Пажга | Реконструкция улицы с устройством тротуаров | 2019-2023 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Нагорная | Реконструкция улицы с устройством тротуаров | 2024-2028 |
| 8 | с. Выльгорт ул. Северная | Реконструкция улицы: расширение проезжей части, устройство тротуаров, устройство пешеходных переходов. | 2024-2028 |
| 9 | с. Чукачой а/д «Подъезд к д. Парчег» | Устройство тротуаров, пешеходных переходов | 2024-2028 |
| 10 | с. Выльгорт ул. Гагарина | Реконструкция улицы: расширение проезжей части, устройство тротуаров, устройство пешеходных переходов. | 2029-2033 |
| 11 | с. Выльгорт ул. Советская | Реконструкция улицы: расширение проезжей части, устройство тротуаров, устройство пешеходных переходов. | 2029-2033 |
| 12 | с.п. Зеленец, Подъезд к д. Парчег | Реконструкция дороги с устройством тротуаров в границах населенных пунктов | 2029-2033 |
| 13 | с.п. Пажга, а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд» | Реконструкция дороги с устройством тротуаров в границах населенных пунктов | 2029-2033 |

## Мероприятия по развитию и регулированию парковочного пространства

В населенных пунктах муниципального района Сыктывдинский по результатам натурного обследования мест скопления транспорта, требующих организации специального парковочного пространства, а также несанкционированных парковочных мест на улично-дорожной сети не выявлено. Парковка транспортных средств осуществляется в основном на придомовых территориях, а также на прилегающей территории мест притяжения интересов населения (магазинов, предприятий и т.п.). Парковочные места удовлетворяют транспортному спросу населения. Можно сделать вывод об отсутствии необходимости в рассматриваемой перспективе строительства новых парковочных площадок, а также регулировании существующих парковочных мест.

# Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории муниципального района Сыктывдинский с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков и распределением ответственности за реализацию указанных мероприятий

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации движения на улично-дорожной сети учитывает:

Сроки, необходимые для реализации каждого предлагаемого мероприятия;

Пространственную (адресную) и временную взаимоувязку предлагаемых в рамках разработки КСОДД мероприятий;

Реализация данных мероприятий предусматривает разработку для них проектной документации. В сводной программе указана ориентировочная стоимость мероприятий с учетом проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) определены в процентном соотношении от стоимости строительно-монтажных работ (СМР). Величина процентного соотношения ПИР к СМР выведена на основе анализа стоимости выполнения проектных работ и стоимости строительства объектов-аналогов.

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ представлены в таблице 3.

- Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ, определенные в процентном соотношении от стоимости СМР

| Вид работ | Стоимость проектно-изыскательских работ, % от СМР |
| --- | --- |
| 1. Перепланировка перекрестков и перегонов на улично-дорожной сети | 10-15 |
| 2. Организация парковок на улично-дорожной сети | 10-12 |
| 3. Строительство внеуличных парковок | 8-10 |
| 4. Внесение изменений в схемы организации движения | 25-30 |
| 5. Строительство и реконструкция светофорных постов | 18-23 |
| 6. Оптимизация режимов светофорного регулирования | 80-85 |
| 7. Строительство АСУДД на улично-дорожной сети | 10-15 |

Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД представлена в Таблице 4.

- Программа мероприятий по реализации КСОДД Муниципального района «Сыктывдинский»

| Мероприятия | Адрес | Кол-во | Срок реализации | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация движения маршрутных транспортных средств. |
| Реконструкция | Оборудование автобусных остановок в с. Выльгорт по ул. Домны Каликовой | 5 ост. | до 2023г. | в рамках реконструкции улицы |
| Реконструкция | Оборудование автобусных остановок в с.п. Выльгорт по ул. Северная | 3 ост. | до 2023г. | 5 400 |
| Реконструкция | Оборудование автобусных остановок в с.п. Зеленец | 11 ост. | до 2023г. | 19 800 |
|  | ИТОГО: |  |  | 25 200 |
| 2. Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов |
| Реконструкция | Оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой в с. Выльгорт по ул. Домны Каликовой | 3 | до 2023г. | в рамках реконструкции улицы |
| Реконструкция | Оборудование приподнятых пешеходных переходов в с. Выльгорт по ул. Домны Каликовой | 2 | до 2023г. | в рамках реконструкции улицы |
| Реконструкция | Оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой в с. Выльгорт по ул. Северная | 4 | до 2021г. | 600 |
| Реконструкция | Оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой в с. Зеленец | 4 | до 2021г. | 600 |
| Реконструкция | Оборудование приподнятого пешеходного перехода в с. Зеленец на ул. Центральной | 1 | до 2021г. | 700 |
| Строительство | Строительство тротуаров в с. Зеленец по ул. Центральной | 1 300 м | до 2023г. | 6 500 |
| Реконструкция | Оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой в с. Пажга по а/д «Подъезд к с. Пажга» | 3 | до 2023г. | в рамках реконструкции дороги |
| Реконструкция | Оборудование пешеходных переходов в с.п. Пажга знаками и разметкой | 9 | до 2021г. | 1 300 |
| Строительство | Строительство тротуаров в д. Чукачой и д. Парчег на а/д «Подъезд к д. Парчег» | 1 500 м | до 2028г. | 7 500 |
| Строительство | Строительство тротуаров на а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд» в д. Савапиян, д. Парчим, пос. Гарьинский | 2 200 м | до 2028г. | 11 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 28 200 |
| 3. Организация светофорного регулирования |
| Строительство | Строительство светофорного объекта в с. Выльгорт на примыкании ул. Домны Каликовой к а/д Р-176 «Вятка» (дальнее от г. Сыктывкар) | 1 объект | до 2023г. | 2 500 |
| Строительство | Строительство светофорного объекта в с. Выльгорт на примыкании ул. Домны Каликовой к а/д Р-176 «Вятка» (ближнее от г. Сыктывкар) | 1 объект | до 2023г. | 2 500 |
| Строительство | Строительство светофорного объекта в с. Выльгорт на перекрестке а/д Р-176 «Вятка» и ул. Лесопарковой | 1 объект | до 2028г. | 2 500 |
| Строительство | Оборудование пешеходных переходов светофорами типа Т7 в с.п. Выльгорт | 4 объекта | до 2028г. | 2 000 |
| Строительство | Оборудование пешеходных переходов светофорами типа Т7 в с.п. Зеленец | 3 объекта | до 2028г. | 1 500 |
| Строительство | Оборудование пешеходных переходов светофорами типа Т7 в с. Выльгорт | 4 объекта | до 2028г. | 2 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 13 000 |
| 4. Реконструкция и строительство участков улиц, транспортных узлов |
| Реконструкция | Реконструкция ул. Домны Каликовой в с. Выльгорт с устройством тротуаров, автобусных остановок | 3 200 м | до 2023г. | 160 000 |
| Реконструкция | Реконструкция Подъезда к с. Пажга | 650 м | до 2023г. | 26 000 |
| Реконструкция | Реконструкция ул. Нагорной в с. Выльгорт с устройством тротуаров | 1 100 м | до 2028г. | 44 000 |
| Реконструкция | Реконструкция ул. Северной в с.п. Выльгорт с устройством тротуаров | 1 350 м | до 2028г. | 54 000 |
| Реконструкция | Реконструкция а/д «Подъезд к м. Еля-Ты» | 2 450 м | до 2028г. | 73 500 |
| Реконструкция | Реконструкция а/д «Савапиян-Пажга-Жуэд» | 7 700 м | до 2028г. | 230 000 |
| Реконструкция | Реконструкция ул. Советской в с. Выльгорт с устройством тротуаров | 1 100 м | до 2033г. | 44 000 |
| Реконструкция | Реконструкция ул. Гагарина в с. Выльгорт с устройством тротуаров | 600 м | до 2033г. | 24 000 |
| Реконструкция | Реконструкция Подъезда к д. Парчег в с.п. Зеленец | 8 750 м | до 2033г. | 300 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 955 500 |
| 5. Устройство наружного электроосвещения |
| Строительство | Устройство наружного освещения в с. Выльгорт по ул. Советская | 1 320 м | до 2023г. | 6 600 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в с. Выльгорт по ул. Нагорная | 1 100 м | до 2023г. | 5 500 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в с. Выльгорт по ул. Подъезд к СПТУ№2 | 550 м | до 2023г. | 2 700 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в с. Выльгорт по ул. О. Мальцевой | 1 350 м | до 2023г. | 5 700 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в с. Пажга | 2 350 м | до 2023г. | 11 800 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в д. Савапиян | 1 000 м | до 2028г. | 5 000 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в д. Парчим и пос. Гарьинский | 1 300 м | до 2028г. | 6 500 |
|  | ИТОГО: |  |  | 43 800 |
|  | Итого на период 2019-2023г.г. |  |  | 258 200 |
|  | Итого на период 2024-2028г.г. |  |  | 439 500 |
|  | Итого на период 2029-2033г.г. |  |  | 368 000 |
|  | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ: |  |  | 1 065 700 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС муниципального образования в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ. В результате будет создана транспортная сеть района, способная полностью обеспечить необходимость населения в перемещениях и организовать движение транспорта в Сыктывдинском районе.

В состав мероприятий вошли такие эффективные мероприятия по ОДД, как:

мероприятия по развитию элементов УДС;

мероприятия по обеспечению пешеходного движения;

мероприятия по ликвидации очагов ДТП;

реконструктивные мероприятия по повышению пропускной способности локальных транспортных узлов;

мероприятия по организации светофорного регулирования;

мероприятия по оптимизации скоростного режима движения ТС.

Разработан комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения направленный на повышение безопасности как водителей, так и пешеходов.

Реализация предложенного комплекса мер обеспечит устойчивое функционирование транспортной системы Сыктывдинского района на период до 2029 г. Следует отметить, что, учитывая современные тенденции изменения транспортной отрасли, появления новых форм мобильности и моделей транспортного поведения и использования автомобильного транспорта, а также глобальных трендов автоматизации становится крайне затруднительным обоснованно строить прогнозы на перспективу более 10 лет. В этой связи рекомендуется пересматривать планы развития транспортной инфраструктуры каждые 3-5 лет.

# Text boxes

44-4-0

104-12-12

104-32-4

100(175)

60-40-0

320(401,2)

268-42-16

148-36-16

252-8-8

44-24-4

200(245,2)

148-16-12

176(207)

352(426)

312-16-24

60-0-8

16-36-0

в сторону г. Сыктывкар

в сторону г. Ухта

в сторону г. Киров

140(188,4)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (привед. ед. в 60 минут)

- интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60

244 - 29 - 16

88 - 1 - 12

101

144 - 12 - 12

20 - 0 - 0

20

40 - 4 - 8

52

4 - 0 - 0

4

188

156 - 28 - 4

116

104 - 8 - 4

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

105(120)

92 - 1 - 12

60 - 4 - 8

72(64)

120(127)

108 - 8 - 4

208(243)

176 - 28 - 4

289(330)

168(191)

в сторону РЛК им. Раисы Сметаниной

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (привед. ед. в 60 минут)

- интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60 (65)

296 - 32 - 8

336(384)

304 - 44 - 24

372(451)

220 - 40 - 12

272(338)

0 - 0 - 0

0

64 - 4 - 0

68(70)

356 - 28 - 20

404(465)

124 - 0 - 12

136(150)

в сторону с. Выльгорт

84 - 4 - 12

100(113)

220 - 40 - 12

272(338)

232 - 28 - 8

268(314)

124 - 0 - 12

136(150)

148 - 8 - 12

168(183)

в сторону г. Сыктывкар

в сторону г. Киров

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (привед. ед. в 60 минут)

- интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60 (65)

в сторону СПТУ-2

68 - 4 - 4

76(79)

40 - 0 - 0

40

44 – 0 – 0

44

28 - 4 - 4

36

80 - 4 - 20

104

12 - 0 -  0

12

80 - 0 - 12

92

56 - 0 - 0

56(56)

120 - 0 - 12

132(106)

124 - 4 - 20

148(171)

132 - 0 - 12

144(159)

108 - 8 - 24

140(165)

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (привед. ед. в 60 минут)

- интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

в сторону Еля-Ты

40 - 0 - 0

40(40)

20 - 0 - 0

20(20)

376 - 20 - 0

396(420)

260 - 24 - 8

292(324)

364 - 20 - 0

384(408)

352 - 20 - 0

372

12 - 0 - 0

12

244 - 24 - 8

276

8 - 0 - 0

8

24 - 0 - 0

24

16 - 0 - 0

16

252 - 24 - 8

284(316)

в сторону г. Сыктывкар

в сторону г. Киров

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (привед. ед. в 60 минут)

- интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

в сторону с. Выльгорт

280 - 20 - 12

312(336)

736 - 20 - 44

800(867)

16 - 0 - 0

16

264 - 20 - 12

296

240 - 0 - 0

240

476 - 0 - 32

508(551)

0 - 0 - 0

0

0 - 4 - 0

4(9)

0 - 0 - 0

0

0 - 4 - 0

4

0 - 0 - 0

0

280 - 40 - 0

320

472 - 0 - 32

504

4 - 0 - 0

4

244 - 0 - 0

244(244)

520 - 44 - 0

564(605)

296 - 40 - 0

336(372)

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

к АЗС

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (привед. ед. в 60 минут)

- интенсивность движения, физ. ед. в 60 минут (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

644 - 108 - 40

464 - 72 - 24

200 - 60 - 8

84 - 28 - 0

112

116 - 32 - 8

156

564 - 84 - 28

184 - 40 - 4

228

580 - 80 - 32

52 - 4 - 0

56

636

528 - 76 - 32

448

380 - 44 - 24

ул. Лесопарковая

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

268(314)

236 - 44 - 4

284(321)

560(675)

692(795)

792(913)

676(789)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

16 - 0 - 4

20

40 - 0 - 0

40

32 - 0 - 0

32

20 - 0 - 0

20

148

140 - 0 - 8

80

64 - 0 - 16

ул. Гагарина

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

60(61)

56 - 0 - 4

52 - 0 - 0

52(52)

120(136)

104 - 0 - 16

180(190)

172 - 0 - 8

168(179)

156 - 0 - 12

84 - 0 - 16

100(116)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

132 - 12 - 16

96 - 4 - 0

100

4 - 4 - 0

8

8 - 0 - 0

8

48 - 0 - 0

48

112

84 - 12 - 16

84

80 - 0 - 4

ул. Гагарина

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

56(56)

56 - 0 - 0

100 - 8 - 0

108(112)

92(97)

88 - 0 - 4

120(144)

88 - 16 - 16

160(182)

176 - 4 - 4

184(191)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

0 - 0 - 0

0

60 - 0 - 0

60

0 - 0 - 0

0

4 - 4 - 0

8

160

136 - 8 - 16

140

124 - 0 - 16

в сторону ул. Советская

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

60(60)

60 - 0 - 0

4 – 4 - 0

8(10)

140(156)

124 - 0 - 16

160(183)

136 - 8 - 16

220(243)

186 - 8 - 16

128 - 4 - 16

148(166)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

56 - 0 - 4

60

56 - 0 - 4

60

40 - 0 - 0

40

40 - 0 - 0

40

236

216 - 8 - 12

268

248 - 8 - 12

ул. Нагорная

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

100(101)

96 - 0 - 4

96 - 0 - 4

100(101)

308(326)

288 - 8 - 12

276(295)

256 - 8 - 12

296(315)

272 - 8 - 16

304 - 8 - 16

328(348)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

0 - 0 - 4

4

в сторону а/д «Сыктывкар – Ухта»

в сторону д. Парчег

0 - 4 - 0

4

0 - 0 - 0

0

0 - 0 - 0

0

72

60 - 4 - 8

96

72 - 12 - 12

Гаражный проезд

4(9)

0 - 0 - 4

0 - 4 - 0

4(6)

96(122)

72 - 12 - 12

76(90)

60 - 8 - 8

76(93)

60 - 4 - 12

72 - 12 - 12

96(122)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

в сторону производств. объектов

0

0

(8)8

8-0-0

в сторону а/д «Сыктывкар – Ухта»

в сторону д. Парчег

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 - 0 - 4

44

0 - 0 - 0

0

0 - 0 - 0

0

8 - 0 - 0

8

4 - 0 - 0

4

20 - 4 - 0

24

0 - 0 - 0

0

0

0

40 - 0 - 4

44(49)

20 - 4 - 0

24(26)

32 - 4 - 0

36(38)

40 - 0 - 4

44(49)

ул. Южная

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

в с. Пажга

36 - 0 - 0

36(36)

40 - 20 - 0

60

100 - 24 - 16

140(175)

40 - 24 - 8

72(107)

12 - 0 - 0

12

24 - 0 - 0

24

0 - 4 - 8

12

4 - 0 - 4

8

100 - 20 - 8

128

124 - 20 - 8

152(176)

44 - 20 - 4

68(96)

16 - 0 - 4

20(25)

в сторону г. Киров

в сторону г. Сыктывкар

в поля

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

92 - 8 - 16

8 - 4 - 4

40 - 0 - 0

64 - 0 - 4

48 - 0 - 4

52

36 - 0 - 0

36

4 - 0 - 0

4

16 - 0 - 0

16

12

4 - 4 - 4

16

12 - 0 - 4

в сторону Р-176 «Вятка»

в сторону д. Жуэд

в сторону д. Савапиян

40(40)

68(73)

52(57)

48 - 0 - 4

116(136)

16(19)

28 - 0 - 4

32(37)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

в сторону м. 1-й микрорайон

4 - 0 - 0

4(4)

4 - 0 - 0

4(4)

4 - 0 - 0

4

0 - 0 - 0

0

4 - 0 - 0

4

0 - 0 - 0

0

8 - 0 - 0

8

16 - 0 - 8

24

16 - 0 - 8

24(26)

8 - 0 - 0

8(8)

12 - 0 - 0

12(12)

20 - 0 - 8

28(30)

в сторону д. Савапиян

в сторону д. Жуэд

в поля

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

5(6)

4(5)

4 - 1 - 0

0 - 8 - 0

0 - 4 - 0

4 - 1 - 0

0 - 8 - 0

0 - 4 - 0

0 - 4 - 0

4

0 - 8 - 0

8

0 - 0 - 0

0

0 - 0 - 0

0

0

0 - 0 - 0

5

4 - 1 - 0

в сторону Р-176 «Вятка»

в сторону д. Жуэд

в сторону кладбища

8(12)

4(5)

8(12)

5(6)

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)

в д. Пажга

8 - 0 - 0

8(8)

13 - 0 - 0

13(13)

3 – 1 - 0

4(5)

9 – 0 - 0

9(9)

4 – 0 - 0

4(4)

8 – 0 - 0

8(8)

14 – 0 - 0

14(14)

1 – 0 - 0

1

в сторону Р-176 Вятка

в сторону Парчим

0

0

1 – 0 - 0

1

12 - 0 - 0

12

5 - 0 - 0

5

0 - 0 - 0

0

8 - 0 - 0

8

3 – 0 - 0

3

0

0

0

0

1 – 0 - 0

1

2 – 1 - 0

3

2 – 1 - 0

3(4)

в сторону Гарьинский

- суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час)

- интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые – грузовые – автобусы)

50 - 1 - 2

60(65)